## Slide 1: Teleskopların Montajı
Gözlem Araçları

## Slide 2: Teleskopların Montajı
Bu işleme neden buna ihtiyaç duyarız?
Teleskobu kıpırdatmadan tutmak,
Teleskobu düzgün bir şekilde yıldıza yöneltmek,
Teleskop ile yıldızların hareketlerini takip etmek,

## Slide 3: Teleskopların Montajı
İki temel montaj türü vardır:
  Altitude/Azimuth (Alt/Az) Montaj
  Ekvatoryal Montaj

## Slide 4: Alt-Azimuth Montaj
Alt/Az montajda teleskop bir yatay bir de dikey eksen etrafında döner. Teleskobu bir cisme yönlerdirirken, önce yatay pozisyonu ayarlamak için onu ufuk boyunca (azimut ekseni) döndürmek, ardından dikey pozisyonu ayarlamak için yükseklik ekseni boyunca eğmek gerekir. Bu montaj türünü kullanmak oldukça kolaydır ve maliyeti düşük teleskoplarda en çok tercih edilendir.

## Slide 5: Alt-Azimuth Montaj

## Slide 7: Alt-Azimuth Montaj
Alt-az montajın kullanımının basit ve kolay olmasına rağmen, bu montajda yıldızların hareketleri düzgün bir şekilde takip edilemez. Hem dikey hem de yatayda hareket ederken düzgün bir yay hareketi yerine bir zigzag hareketi ortaya çıkar. Bu durum yıldızları gözlemede bu montaj türünü kullanışsız yapar.

## Slide 8: Alt-Azimuth Montaja Sahip Teleskoplar
8.2 m çaplı teleskopa sahip Paranal Gözlemevi

## Slide 9: Alt-Azimuth Montaja Sahip Teleskoplar
10 m çaplı Keck Teleskopları

## Slide 10: Alt-Azimuth Montaja Sahip Teleskoplar
8.3 m’lik Subaru Teleskobu

## Slide 11: Ekvatoryal Montaj
Alt/az montajdaki dikey ekseni dünyanın dünyanın dönme eksenine paralel olacak şekilde yani eksenin ucu kutbu gösterecek şekilde eğerek oluşturulan montaj türüne ekvatoryal montaj denir.
Dünyanın dönme eksenine paralel olan eksen kutup ekseni, ve buna dik olan eksen deklinasyon ekseni olarak bilinir.

## Slide 12: Ekvatoryal Montaj
Ekvatoryal montajlı teleskolarda gök cisminin dik açıklığı ve saat açısı kullanılır.
Yıldızların sağaçıklığı ve dikaçıklığı günlük hareketleri boyunca değişmez.
Yıldızın dikaçıklık değeri teleskoba doğrudan girilir.
Saat açısı (s), yıldız zamanı – α formülünden hesaplanılarak teleskoba girilir.
Gece boyunca sadece saat açısı düzenli olarak değişeceğinden, bu montaj türünde, bir yıldızın takip edilebilmesi için sabit hızda tek bir motorun (saat açısını değiştiren motor) gece boyunca çalışması yeterlidir.

## Slide 13: Ekvatoryal Montaj

## Slide 14: Ekvatoryal Montaj Türleri

## Slide 15: Alman Türü Montaj
Bu tür montajda teleskobun ağırlığın dengeleyen bir ek ağırlık bulunur.
Burada teleskobun C etrafındaki hareketi dikaçıklık, E etrafındaki hareketi ise sağaçıklığı değiştirir. H ise teleskobu dengeleyen ağırlıktır.
En büyük üstünlüğü gökyüzünde herhangi bir noktaya yöneltmenin mümkün olmasıdır.
Notes: Bu tür montajda teleskobun ağırlığın dengeleyen bir ek ağırlık bulunur. Burada teleskobun, C etrafındaki hareketi dikaçıklık, E etrafındaki hareketi ise sağaçıklığı değiştirir. H ise teleskobu dengeleyen ağırlıktır.

## Slide 16: Ekvatoryal Montaj: Alman M.
Deklinasyon ekseni
Sağ açıklık ekseni
Polaris

## Slide 18: Yoke Türü Montaj
Bu tür montajda teleskop bir çerçeve içine yerleştirilir. Burada teleskobun DA ekseni etrafındaki hareketiyle dik açıklık PA ekseni etrafındaki hareketiyle ise sağ açıklık değişir. PA ekseni kutup yıldızını gösterir. Teleskop PA doğrultusuna dönemediği için kutup civarı gözlem yapılmaz.
Mt.Wilson gözlemevi, 100” Hooker teleskobu
Notes: Bu tür montajda teleskop bir çerçeve içine yerleştirilir. Bu montaja sahip teleskoplarla kutup dolaysal gözlemler için uygun değildir. Burada teleskobun DA ekseni etrafındaki haretiyle dikaçıklık PA ekseni etrafındaki hareketiyle ise sağaçıklık değişir. PA ekseni kutup yıldızını (polaris)’i gösterir. Teleskobun PA doğrultusuna dönemediği şekilden belli ve bu yüzdendir ki kutup dolaysal gözlem yapılmaz.

## Slide 20: At Nalı Türü Montaj
Mt. Palomar, 200”
Yoke türü montajın kutup civarındaki cisimleri gözleyememe dezavantajını ortadan kaldıran bir montaj türüdür.
Notes: Bu montaj türü sağaçıklık ayarlamada zorluk çıkartan bir montaj türüdür. Fakat unutulmamalı ki bu montajların hataları diğer montaj türleriyle birleştirerek düzeltilip avantaj elde edilmektedir.

## Slide 22: Çatal Montaj
Bu tür montajda ise teleskop bir yarım çerçeve (çatal) içine yerleştirilir. Bu montajda da Yoke türü montajda olduğu gibi kutup civarı gözlemler yapılmaz. Burada teleskobun, a ekseni etrafındaki hareketiyle dik açıklık, b ekseni etrafındaki hareketiyle sağ açıklık değişir. «b» doğrultusu kutup yıldızını göstermektedir.
Lick gözlemevi
Notes: Bu tür montajda ise teleskop bir yarım çerçeve (çatal) içine yerleştirilir. Bu montajada da çatal montajda olduğu gibi kutup dolaysal gözlemler yapılmaz. Burada teleskobun, a ekseni etrakındaki hareketiyle dikaçıklık, b ekseni etrafındaki hareketiyle sağaçıklık değişir.

## Slide 23: Ekvatoryal Montaj: Çatal M.

## Slide 24: Ekvatoryal Montaj: Çatal M.

## Slide 26: Gözlemevleri için ideal şartlar
  Optik elemanlar sıcaklıkla dengede olmalıdır.
  Hava kuru olmalıdır,
  Yüksek rakımda yer almalıdır,
  Karanlık olmalıdır,
  Kararlı bir atmosfere sahip olmalıdır,

## Slide 27: Astronomik Görüş (Seeing)

## Slide 28: Işık Kirliliği

## Slide 29: Mauna Kea, Hawaii (4200 m)

## Slide 30: La Palma Gözlemevi, Kanarya Adaları 2400 m

## Slide 31: VLA, Paranal Gözlemevi, 2600 m

## Slide 32: European Extremely Large Telescope (E-ELT), 2600 m
39 m’lik teleskop, f/10 – f/20

## Slide 33: Kitt Peak National Observatory - Tucson, Arizona

## Slide 34: TUG – RTT150, 2500 m

## Slide 35: Kreiken Teleskobu
Açıklık: 406 mm
Odak Oranı: f/10
Odak Uzunluğu: 4064 mm
Görüntü Ölçeği: 51 ``/mm
Üretici: Meade Instruments Corp., California
Notes: Açıklık :406 mm
.Odak Oranı :f/10
Odak Uzunluğu :4064 mm.
Görüntü Ölçeği :51 yaysn/mm
Üretici :Meade Instruments Corp., California

## Slide 36: T35 Teleskobu
Açıklık: 356 mm
Odak Oranı: f/10
Odak Uzunluğu: 3556 mm
Görüntü Ölçeği: 58 ``/mm
Üretici: Meade Instruments Corp., California

## Slide 37: Coude Teleskobu
Açıklık: 150 mm
Odak Oranı: f/15
Odak Uzunluğu: 2250 mm
Görüntü Ölçeği: 92 ``/mm
Üretici: ZEISS-Oberkochen, Württemberg
Notes: Açıklık :150 mm.
Odak Oranı :f/15Odak
Uzunluğu :2250 mm.
Görüntü Ölçeği :92 yaysn/mm
Üretici :ZEISS-Oberkochen, Württemberg

## Slide 38: Adaptif Optik

## Slide 39: Adaptif Optik
Adaptif optik teknolojisiyle HD 18940 çift sistemin gözlemi. Soldaki resimde adaptif optik sistem kapalı, sağda ise açık iken elde edilen görüntü