## Slide 1: Tereyağının Malakse Edilmesi
Malakse tereyağı granülleri oluştuktan sonra gerçekleştirilen bir yoğurma işlemidir.
Malakse işlemi ya tereyağı granülleri yıkandıktan sonra yayıktan alınıp malaksör olarak adlandırılan yoğurucu makinelere aktarılarak yapılır. Ya da merdaneli/malaksörlü yayıklarda yayık çalıştırılarak yayık içerisinde gerçekleştirilir. Sürekli tereyağı üretim sisteminde ise, basınç ve karıştırma işleminin daha yoğun uygulandığı tereyağı makinesinde gerçekleştirilir.

## Slide 2
Malaksenin temel amaçları:
Yağ granüllerinin biraraya gelmesini dolayısyla sıkı bir yapının oluşumunu sağlamak,
Yayıkaltının ortamdan uzaklaşmasını sağlayarak, tereyağının su içeriğinin düzenlenmesini olanaklı kılmak
Uygun bir su dağılımı sağlayarak bazı görünüş bozukluklarını ve randıman kayıplarını gidermek,

## Slide 3
Tat-aroma açısından üniform bir ürün eldesini sağlamak,
Tuzlu tereyağlarında tuzun bünyede çözünmesini ve uygun bir şekilde dağılmasını sağlamak,
Tereyağlarına yasalara uygun kompozisyon kazandırmaktır.

## Slide 4
Tereyağı granüllerinde su 2 şeklide bulunur;
Yayıkaltı: çok küçük damlacıklar halinde bulunur. Bakteri gelişimi için uygun olmasına karşın çok küçük olduklarından aktivite göstermelerine uygun değildir. Genellikle stabildir.Tereyağı ağırlığının % 8-9’na eşdeğerdir.
Yıkama suyundan kaynaklanan su: granül yüzeyine gevşek olarak bağlıdır. Damlacık çapı büyüktür. Bakteri gelişimi için uygundur. Kolay ayrılır. Malaksörün birkaç devir yapması ile su oranı %12-13 düşer.
Malakse işlemi kuru ve sıkı bir bünye elde edilinceye kadar devam edilir. Malakse işleminin ilerlemesiyle granüllü yapısını kaybederek plastik bir kitle halinde sıkı homojen bir yapı sağlanır. Bu aşamadan sonra işleme devam edilirse kitle su almaya başlar.

## Slide 5
Malakse işleminin en etkili faktör tereyağı granüllerinin sertliğidir. Tereyağının sertliği ayrıca kitleden ayrılan suyun miktarını da etkilemektedir. Yumuşak granüllerden suyun ayrılması daha güç olmaktadır.
Malakse aşamasında tereyağının sıcaklığı optimum sıcaklık 15°C olmalıdır. Pratikte yaz tereyağlarında malakse işlemine 8-10°C, kış tereyağlarında 12-15°C ile başlanmalıdır. Tereyağının sertliğine göre gerektiğinde sıcaklık 20-22°C’ye kadar yükseltilebilir.

## Slide 6
Yetersiz malakse işlemi; tereyağında çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Yetersiz malakse uygulamasında granüllerin birbiriyle kaynaşmaması sonucu; tereyağında “gevşek yapı” oluşur. Buna bağlı olarak tereyağı yüzeyinde serbest su damlacıkları ortaya çıkar.
Tereyağı kitlesinde uygun su dağılımı sağlanamadığından benekli ve su sızıntılı görünüş bozuklukları oluşur.

## Slide 7
Aşırı malakse işlemi;
Gerek sert gerekse yumuşak tereyağlarında bazı yapı bozukluklarına neden olur. Sert granüllü kış tereyağlarında yapışkan ve kırılgan, yumuşak yaz tereyağlarında merhem benzeri yapıya neden olur.
Tereyağının rengi matlaşmakta ve sürülebilme yeteneği bozulmaktadır.
Sert tereyağları yumuşak tereyağlarına göre aşırı malakse işlemine daha fazla dayanmaktadır.

## Slide 8
Oksidasyona neden olmaktadır.
Oksijenle temas etmesinden dolayı tereyağı yüzeyleri oksidasyona eğilimlidir.
İç kısımlarda da daima oksijen varlığı söz konusudur. Su damlacıklarında bulunan oksijen metal katalizörlerin etkisiyle yağ fazına taşınmaktadır.
Malakse işlemi serum/yağ ara yüzeylerinde artışa neden olduğu için oksidatif stabilite azalır.
Çünkü; su damlacıklarının çapı küçülmekte yağ fazı ile temas eden serum yüzey alanını artırmaktadır. Böylece oksijenin yağ serum fazından yağ fazına taşınmasına neden olmakta “don yağı” denen tat-aroma bozukluğu oluşmaktadır.

## Slide 9
Tereyağında Su Oranının Kontrolu
Normal bileşime sahip tereyağı % 15-16 oranında su içerir. Malaksede, boşaltma musluğu açık olarak işleme başlanır. Yeterli yoğurma yapıldıktan sonra yayık durdurulur ve tereyağı bünyesinden ayrılan su ortamdan uzaklaştırılır. Bu aşamada tereyağının su oranı belirlenir.
Eğer oran yasaların belirlediği değerin üzerinde ise, malakse işlemine devam edilir. Su oranı standart değerin altında ise, ortama su ilave edilmelidir. İlave edilecek yaklaşık su miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır. Saptanan miktarda su yayığa konur ve boşaltma musluğu kapatılarak malakse işlemi uygulanır.
tereyağı istenilen saptanan
miktarı (kg) X su oranı (%) X su oranı (%)
Su miktarı ( % kg ) =
100 - saptanan su oranı

## Slide 10: Tereyağının Ambalajlanması
Ambalaj materyali olarak polietilen film, alüminyum folyo, lamine edilmiş plastik ve çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.

## Slide 11: Tereyağının Depolanması
Tat-aroma bozuklukları ve oksidasyonun büyük ölçüde engellenebildiği yaklaşık -15ºC ve -20ºC depolanmaktadır.

## Slide 12
Çizelge 2. Tereyağ kalitesi ve depolama sıcaklığına bağımlı olarak saklanabileceği süre.
Sıcaklık (ºC) | Çok iyi kaliteli tereyağ | İyi kaliteli tereyağ | Kötü kaliteli tereyağ
20 15 10 0 -12 -25 | 3 hafta 5 hafta 2 ay 3 ay 9 ay 12 ay | 10 gün 20 gün 4 hafta 6 hafta 6 ay 9 ay | 3 gün 3 gün 1 hafta 1-4 hafta 1-3 ay 3-6 ay