## Slide 1: TARIMSAL İNŞAAT
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 2
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 3
3. DUVARLAR
Duvarlar; bir binayı iç ve dış etkilere karşı koruyan, mekânları birbirinden ayırmaya yarayan ve binanın statik durumuna bağlı olarak yük de taşıyabilen, yapının düşey konumda yerleştirilmiş elemanlarıdır. Buna göre duvarların yapılardaki temel fonksiyonları, iç ve dış ortamları birbirinden ayırmak ve yük taşımaktır. Binayı çevreleyen ve dış ortamdan ayırarak olumsuz koşullara karşı koruyan duvarlara dış duvarlar, binayı iç mekânlara ayırarak kullanılabilir duruma gelmesine olanak veren duvarlara da iç duvarlar veya bölme duvarları adı verilir.

## Slide 4
Tarımsal yapılarda duvarların hafif, güzel görünüşlü, yangına ve diğer dış etkilere karşı dayanıklı ve yalıtım değerinin yüksek olması istenir. Tarımsal yapılarda duvarların yapımında genellikle kâgir malzemeler ile ahşap malzeme kullanılır.
Kâgir Duvarlar
Tarımsal yapılarda kâgir duvarlar, genellikle taş, tuğla, briket ve kerpiç gibi malzemelerin birbirlerine harçla yapıştırılması ile elde edilirler.
Taş duvarlar tarımsal inşaatta temel ve su basman duvarı, taşıyıcı ve bölme duvarları, istinat duvarları ve bahçe duvarları olarak kullanılırlar. Duvar yapımında kullanılacak taşların sudan ve hava koşullarından etkilenmemesi, vurulduğunda dağılmaması ve köşeli şekilde kırılması ve basınç dayanımının yüksek olması arzu edilir. Bu açıdan duvarlar için en uygun olan taşlar, ocaklardan elde edilen taşlardır.

## Slide 5
Taş duvarlar, kullanılacağı yere göre taşın işlenmesi ve örgü kurallarına uygun bir şekilde üst üste konulması ile yapılırlar. Taş duvarların örülmesinde bağlayıcı olarak genellikle harç malzeme kullanılır. Bu tip duvarlara harçlı taş duvarlar adı verilir. Buna karşın harç malzeme kullanılmadan örülen taş duvarlara da kuru taş duvarlar denir. Harcın görevi, taşları birbirine bağlamak, duvarın boşluklarını doldurmak ve taşın üzerine gelen yükü alttaki taşa daha iyi yayılmasını sağlamaktır.
Taş duvarlar kullanılan taşın özelliklerine göre dört grupta toplanabilir. Bunlar:
Moloz taş duvarlar
Kaba yonu taş duvarlar
İnce yonu taş duvarlar
Kesme taş duvarlardır.
Duvarların yük taşıma özellikleri, moloz taş duvarlardan kesme taş duvarlara doğru gidildikçe artar. Bunun nedeni işçilik ve malzeme kalitesinin yükselmesidir.

## Slide 6
Moloz taş duvarlar, ocaktan çıkarılan taşların ya hiçbir işlem yapılmadan ya da kenar çıkıntılarının çekiçle kabaca düzeltilip kullanılması ile yapılan duvarlardır.
Kaba yonu taş duvarların örülmesinde kaba yonu taşlar kullanılır. Sıvanmayacak bina duvarları ile bahçe, istinat duvarları, tünel ve köprü ayakları gibi yerlerde yapılır. Bu duvarlarda kullanılan taşların en az 15 cm’lik uzunluğu düzeltilmiş olmalıdır.
İnce yonu taş duvarlar, alın ve yan yüzeyleri taşçı kalemi ile düz veya pürüzlü ince yonu şeklinde işlenmiş taşlarla örülen duvarlardır. İşçilik ve maliyetleri yüksektir. Bu nedenle bu tip duvarlar, estetiğin ve mimari görünüşün ön plana çıktığı yapılarda, yüzeyleri sıvanmayacak bahçe ve istinat duvarlarında uygulanır.

## Slide 7
Kesme taş duvarlar, bütün yüzeyleri tam olarak işlenmiş taşlardan yapılan duvarlardır. Taş duvarlar içerisinde en kaliteli duvarlar olmakla birlikte işçilik maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle günümüzde kullanımları azalmıştır. Bu tip duvarların yapımında malzeme kalitesi yanında taş işçiliğinin de çok iyi olması gerekir.
Taş kaplama duvarlar, bir yüzeyi ile bu yüzeyi çevreleyen kenarları düzgün bir şekilde işlenen taşlar kâgir duvarlarda kaplama malzemesi olarak da kullanılabilir. Kaplama taşları, pürüzlü hale getirilen yüzeylere yüksek dozajlı çimento ile yapıştırılır. Bu tip kaplamalar yüzeyi sıvanmayacak, daha sağlam ve güzel bir görünüşün verilmesi istenilen duvarlarda yapılabilir. Taş kaplama duvarlar, blok kaplama veya plak kaplama şeklinde uygulanabilir.

## Slide 8
Tuğla duvarlar
Tuğla, duvar yapımında kullanılan en eski yapı malzemelerinden birisidir. Tarımsal inşaatta tuğla duvarlar hem taşıyıcı hem de bölme duvarları olarak kullanılır. Taşıyıcı duvarlar esas olarak dolu tuğladan yapılır. Ancak delik sayısı az olan düşey delikli tuğlalar da taşıyıcı duvar yapımında kullanılabilmektedir. Yatay delikli tuğlalar ya da delik sayısı fazla olan düşey delikli tuğlalar taşıyıcı duvarlarda kullanılmamalıdır. Bu tip tuğlalar bölme duvarlarında tercih edilmelidir.
Tuğlaların yan yana ve üst üste yerleştirilmesi ve harçla bağlanmasına tuğla duvar örgüsü adı verilir. Tuğla duvarların örülmesi sırasında tuğlaların uç uca ve yan yana düzgün bir şekilde yerleştirilmesine de tuğla dizisi veya tuğla sırası denilmektedir. Tuğla dizilerinin alt ve üst kesitleri yatay derz, yan ara kesitleri de düşey derz adını alır.

## Slide 9
Tuğlaların yerleştirilme şekline göre; düz dizi, kilit dizi, kılıç dizi ve zig zag dizi olmak üzere dört çeşit dizi vardır.
Tuğla dizileri harç yardımı ile birbirlerine bağlanarak farklı duvar örgüleri oluşturulur. Uygulamada düz örgü, kilit örgü, kılıcına örgü ve şaşırtma örgü en çok kullanılan örgü şekilleridir.
Briket duvarlar
Briket duvarlar, tarımsal inşaatta taşıyıcı ve bölme duvarı olarak kullanılmakla birlikte genellikle karkas yapıların yük taşımayan duvarlarında kullanılırlar. Taşıyıcı duvarlarda dolu briketler, bölme duvarlarında ise boşluklu briketler kullanılmalıdır. Briket duvarların örülmesinde genellikle düz örgü şeklinden yararlanılır.

## Slide 10
Kerpiç duvarlar
Kerpiç duvarların örülmesinde tuğla duvarlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ancak kerpiçlerin örülmesinde çamur harcı kullanılır. Kerpiç duvarlar, kerpiç boyutlarının büyük olması nedeniyle düz dizi veya kilit dizinin birbiri üzerine kaydırılarak getirilmesi ile genellikle tek sıra halinde örülürler. Ülkemizde kerpiç binalar genellikle tek katlı bazen iki katlı yapılmaktadır. Kerpiç duvarların kalınlıkları ise kullanılan kerpiçlerin boyutlarına, yapıldıkları yörenin alışkanlıklarına ve yapının büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Taşıyıcı duvarların kalınlıkları en az 40 cm, tercihen 50 cm olmalıdır. Ancak bu duvarların kalınlıkları taşıdıkları yüke bağlı olarak 80–100 cm’ye kadar çıkabilmektedir.
Kerpiç yapılarda duvarların mukavemetini artıran en önemli elemanlardan birisi de hatıllardır. Hatıllar ahşap veya betonarme olabilir.

## Slide 11
Ahşap ve Ahşap İskeletli Duvarlar
Ahşap duvarlar, ahşap iskeletli yapılarda kullanılır. Ahşabın kolay bulunabildiği ormanlık bölgelerde duvarlar tamamen veya kısmen işlenmiş ahşabın üst üste dizilip uçlarından bağlanması ya da birbirlerine geçmeli yapılması ile inşa edilirler. Ahşap yapı sistemlerinde duvarların oluşturulmasında ahşap iskeletlerin arasının ahşap ile kaplanması ya da farklı malzemelerle doldurulması ahşap kullanımında önemli ölçüde ekonomi sağlar.
Ahşap yapı sistemlerinde ahşap iskeletin boşlukları taş, tuğla ve kerpiç gibi kâgir malzemelerle doldurularak da duvarlar oluşturulabilir. Duvarlarda bazen sıva yapılmaz ve iskeletin dışarıdan görünmesine izin verilir. Bu durumda dolgunun güzel bir görünüşe sahip olması için örgüye özen gösterilmelidir.

## Slide 12
Gaz beton duvarlar
Ülkemizde kırsal alan için henüz ekonomik olmamakla birlikte hafiflik ve yalıtımın önemli olduğu büyük ve modern işletmeler için kullanılabilecek bir malzemedir. Gaz beton duvarlar hem taşıyıcı hem de bölme duvarlarının yapımında kullanılabilirler. Gaz beton donatılı veya donatısız olabilir.
Duvarlarda Kullanılan Elemanlar
Yapım yerine bağlı olarak duvarlarda çeşitli ek imalatlar yapılır. Bunlar hatıllar, lentolar, derzler, harpuşta ve denizlik olabilir.
Kâgir duvarlarda her 1,5–2,0 m yükseklikte bir duvar boyunca süreklilik gösteren ve çeşitli malzemelerden yapılan bağlantı elemanlarına hatıl adı verilir. Bunlara yatay hatıllar da denir. Hatıllar duvar üzerine oturduklarından eğilmeden çok basınç gerilmesinin etkisi altında kalırlar. Hatılın yapılardaki görevleri şunlardır:
Mukavemeti artırmak,
Yapının bütün duvarlarını birbirine bağlamak,
Üzerine gelen yükleri duvara uygun bir şekilde yayarak iletmek,
Duvar örgüsünün daha iyi olmasını sağlamak.

## Slide 13
Duvarların örülmesi sırasında kapı ve pencere gibi boşlukların üzerini kapatmak amacıyla tek parça halinde yapılan yapı elemanlarına lento adı verilir. Lentoların yapımında ahşap, taş, çelik ve betonarme malzemeleri kullanılır.
Pencerelere çarparak gelen kar ve yağmur sularının bina içerisine sızmasını engellemek amacıyla pencerenin duvarla birleştiği yerde yapılan elemanlara denizlik adı verilir.
Bahçe ve istinat duvarlarında olduğu gibi üst tarafı açık bırakılan duvarları dış etkenlerden korumak amacıyla yapılan duvar şapkalarına harpuşta veya parapet adı verilir.
İstinat Duvarları
Eğimli arazilerde yarmalarda pürüzlü yüzeyleri düzeltmek, toprak kaymasını ve basıncını önlemek amacıyla yapılan duvarlara istinat duvarları ya da dayanak duvarları adı verilir. İstinat duvarları; yol kenarlarında, derin yarma ve dolgu gerektiren yerlerde, heyelan önlemede, su taşkın kontrolünde, köprü ayaklarında ve su kenarlarında erozyona karşı korumada kullanılırlar.
İstinat duvarları statik özelliklerine göre; ağırlık (yığma) istinat duvarları, yarı ağırlık istinat duvarları ve konsollu istinat duvarları olmak üzere üç grupta toplanabilir (82). Bunların dışında kafes istinat duvarları da kullanılabilmektedir.