## Slide 1: TARIMSAL İNŞAAT
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 2
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 3
12. YAPI PROJELERİ
Tarımsal yapı ve tesisler inşa edilmeden önce bazı hazırlıkların tam olarak yapılması, ileride ortaya çıkabilecek teknik, ekonomik ve yasal sorunların önlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu aşamada yapılması gereken işler; arsa seçimi, projenin hazırlanması, gerekli paranın sağlanması, yapı ruhsatının alınması, işi yapacak yüklenicinin belirlenmesi ve kontrollük hizmetlerinin oluşturulmasıdır.
Yapılacak yapı veya tesisin kullanım amacına bağlı olarak uygun yerin seçilmesi son derece önemlidir. Tarımsal yapılar için yer seçimi yapılırken hem zeminin yük taşıma özellikleri ve hem de yapılacak üretime uygunluğu açısından inceleme yapılmalıdır. Yer seçimi yapılırken alt yapı tesislerinin yeterlilik durumu ile mülkiyet durumu da dikkate alınmalıdır.

## Slide 4
  TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
  Tarımsal yapı ve tesislerin mühendislik projelerinin hazırlanarak düzenlenmesi ve daha sonra uygulanması başlıca üç aşamada gerçekleşir. Bunlar; planlama, projeleme ve inşaat aşamalarıdır.
  Planlama aşamasında, inşası düşünülen tarımsal yapı ve tesislere ilişkin projelerin hazırlanabilmesi için gerekli temel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve öngörülen amaçların gerçekleştirilebilmesi için en uygun alternatifin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılır. Tarımsal yapı ve tesislerin planlanmasına ilişkin çalışmalar başlıca üç aşamada yürütülür.
  Amaçların formülasyonu
  Yapı ve tesislerin projeleri hazırlanmadan önce projelerin yapılması ile ulaşılmak istenilen amaçların ve elde edilecek yararların açık ve kesin olarak ortaya konulması gerekir.

## Slide 5
Ön inceleme (İstikşaf etüdü)
Ön incelemenin niteliği projenin koşullarına göre değişir. Bu incelemenin amacı, konuya ilişkin daha ayrıntılı çalışmaların yapılıp yapılmayacağının belirlenmesidir. Bu aşamada, projenin çeşidine göre proje alanının konumu, yeri, topografik ve jeolojik durumu, yönü, bölgenin iklim durumu, alt yapı tesislerinin mevcut ve gelecekteki durumu, bölgede kullanılan geleneksel yapı malzemeleri, toprak özellikleri, taban suyunun durumu, su kaynaklarının özellikleri, proje hattının geçirileceği güzergâhın özellikleri, gerekli sanat yapıları gibi çeşitli konular arazi ve büro çalışmaları ile belirlenir.
Fizibilite (Yapılabilirlik) incelemesi
Fizibilite incelemesi, planlama çalışmalarının son aşamasını oluşturur.

## Slide 6
Fizibilite aşaması sonucunda proje ile ilgili olarak üç farklı karara varılabilir. Bunlar:
Amaca en uygun seçenek belirlenerek soruna çözüm getirilir.
Söz konusu seçenek üzerinde kesin karara varabilmek için daha ayrıntılı arazi ve büro çalışmalarının yapılması gerekli görülebilir.
Mevcut ekonomik ve teknolojik koşullarda projenin yapılamayacağına karar verilir.
Fizibilite aşaması sonucunda projenin yapılabilirliliği kararına varılırsa, sistemin veya yapının projelenmesi aşamasına geçilir. Projeleme aşamasında; Mimari projeler, Statik projeler ve Tesisat projeleri olmak üzere üç çeşit proje hazırlanır.

## Slide 7
Mimari projeler, yapı veya tesislerin dış görünüşü, boyutları, iç düzenlemesi ve ayrıntıları hakkında gerekli bilgileri veren projelerdir. Bu amaçla hazırlanan proje, çeşitli çalışmalardan sonra tamamlanarak uygulanabilecek bir duruma gelir. Mimari projeler; fikir projesi, ön proje (avan proje), kesin proje ve uygulama (tatbikat) projesi olmak üzere dört aşamada elde edilirler.
Fikir projesi, yapılacak yapı veya tesisin genel özellikleri ve genel hatları ile belirlenmesi ve proje mühendisinin yapı sahibi ile diyalog kurabilmesi için hazırlanan bir projedir.
Ön (Avan) proje, Belirli bir projeye ilişkin ana fikirlere, önceden yapılan ilk etütlere ve verilen ihtiyaç programına göre, yapılacak yapı veya tesisleri ana hatları ve kısmen kesinleşmiş olarak belirleyen projedir. Genellikle 1/100 ve 1/200 ölçekli olarak hazırlanırlar.

## Slide 8
Kesin proje, yapı sahibinin isteklerine ve statik hesaplara uyularak, ön projede görülen eksiklikler tamamlanarak ve gerekli değişiklikler yapılarak yapı veya sisteme ilişkin kesin proje hazırlanır. Kesin proje, ön proje ile uygulama projesi arasındaki geçişi sağlar ve mimari projelerle mühendislik projelerinin birleştiği bir projedir.
Uygulama (Tatbikat) projesi, yapının inşa edilebilmesi için inşaatla ilgili tüm ölçülerini, mimari ve tesisat projelerinin inşaatı etkileyen elemanlarını, tüm ayrıntıları kendi çizim tekniği ile eksiksiz olarak kapsayan gerekli bütün ölçülerin ve malzemelerin yer aldığı, büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli projesidir.

## Slide 9
Statik projeler; bir yapının mimari projesinin genel olarak ortaya çıktığı ön proje aşamasından sonra verilen bilgilere ve uyulması gerekli şartnamelere göre yapının temel, çatı, betonarme, çelik, ahşap, istinat duvarı gibi elemanlarına etki eden kuvvetler karşısında nasıl yapılması gerektiğinin hesaplanarak ortaya konulması ve bunların tekniğine uygun bir şekilde çizilmesi gerekir. İşte yapılan hesaplara ve bu hesaplara göre çizilen resimlere statik projeler (mühendislik projeleri) adı verilir.
Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.

## Slide 10
Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.
TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN UYGULANMASI
Yapı veya tesisin uygulama projesinin tamamlanmasından sonra projenin uygulanmasına yönelik olan aşama başlar. Bunlar; proje keşif bedelinin belirlenmesi, ihale dosyasının hazırlanması, projenin onaylanması ve yapı ruhsatının alınması ile inşaatı yapacak ve kontrol edecek elemanların seçilmesi aşamalarıdır.
Proje keşif bedeli, hazırlanan projeler üzerinden çıkarılır ve birinci keşif ya da ön keşif olarak adlandırılır.

## Slide 11
Bir yapı veya tesise ilişkin projeler hazırlandıktan ve hazırlanan bu projenin proje yılında geçerli olan birim fiyatlara göre ön keşfi yapıldıktan sonra projenin hangi yolla yaptırılacağının belirlenmesi gerekir. Bir yapının inşaatı ihale usulü ve emanet usulü olmak üzere genellikle iki şekilde yaptırılabilir.
Projenin inşasının iyi bir biçimde yürütülebilmesi için ise, iyi bir kontrol elemanı veya büyük projeler için kontrol örgütüne ihtiyaç vardır. Genel olarak bir yapının projesine, şartname ve sözleşmeleri ile bunların eklerine göre iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mal sahibi veya iş sahibi idarelerce görevlendirilen kişi veya kuruluşlara kontrol denir. Bir veya birkaç inşaatın kontrollüğü bir kontrol mühendisine verilebilirse de her yapının mutlaka bir sürveyanı bulunmalıdır. Sürveyanlar yapının başında devamlı bulunarak, yapılan işlerin iyi bir şekilde, tekniğine uygun olarak ve kontrol mühendisinin talimatına göre yürütülmesine yardımcı olurlar.

## Slide 12
Yüklenicilerin sözleşme ve eklerine göre yaptıkları işlere karşılık aldıkları paraya hakediş (istihkak) adı verilir. Ödeme şekillerine göre hak edişler; geçici (ara) hakedişler ve kesin (son) hakediş olmak üzere iki çeşittir. Sözleşmenin başlangıcından itibaren yüklenicinin yaptığı işler ve malzeme hazırlığına (ihrazatına) karşılık işin devamı süresince her ay aldığı hak edişe geçici (ara) hakediş denir. İşin tamamlanmasından sonra, yapının bütün kısımlarının ölçümünün yapılması ile bulunan bedele karşılık yükleniciye verilen hakedişe kesin (son) hakediş denir. Son hakediş kesindir, değişmez.