## Slide 1
14. MANURE MANAGEMENT SYSTEMS AND BIOGAS

## Slide 2
HAYVAN BARINAKLARINDA GÜBRE – ATIK YÖNETİMİ
Gübre, hayvanlardan elde edilen dışkı ve idrardan oluşmaktadır. Atık denilince gübreye ilave olarak barınak içerisinde yürütülen yemleme, sulama, sağım ve bakım gibi günlük faaliyetler sonucunda elde edilen katı ve sıvı atıklar, yataklık malzeme, yağış ve diğer kaynaklardan gelen su ile gübre içine karışabilecek toprak gibi materyallerin oluşturduğu karışım anlaşılır.
Hayvansal üretimde gübre yönetimi, bina içerisinde ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların toplanmasını, binadan uzaklaştırılmasını, biriktirilerek depolanmasını ve olgunlaştırıldıktan sonra tarlaya iletilerek çiftlik gübresi olarak dağıtılmasını içeren geniş kapsamlı bir terimdir. Yapışkan ve aşındırma özelliğine sahip olan hayvan gübresinin toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve tarlaya iletilmesi, diğer tarımsal faaliyetlere göre çok farklı ve güç bir iş hacmi ortaya çıkarmaktadır.
Hayvansal atıkların büyük bir çoğunluğunu katı ve sıvı haldeki gübre oluşturmaktadır. Buna göre hayvansal üretim yapılarından elde edilen gübreler sıvı, yarı katı veya katı halde olabilmektedir. İçindeki katı miktarı % 4’den az ise sıvı gübre, % 4-15 arasında ise yarı katı gübre ve % 15’den fazla ise katı gübre olarak adlandırılır.

## Slide 3
HAYVANSAL ATIKLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Hayvancılık işletmelerinde gübre yönetiminin planlanmasında atıkların çevresel etkileri de göz önüne alınmalıdır. İnsanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde hava, toprak ve suyun büyük önemi vardır. Tarım işletmelerinde gübre yönetimi sırasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar esas olarak; su kirliliği, gübre gazlarının etkisi, koku sorunu, hastalık riski, toprak ve bitkiler üzerindeki etkilerdir.

## Slide 4
Atıkların Barınak İçerisinden Toplanması
Hayvansal üretim yapılarında barınak içerisinde üretilen gübrenin dışarı alınması, insan ve hayvan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hayvansal üretim yapılarında gübrenin toplanması ve barınak dışına çıkarılması insan gücü veya mekanizasyon kullanılarak yapılabilir. Gübre yönetiminde çok farklı mekanik ekipman kullanılabilir.
Katı gübrenin insan gücü ile toplanarak barınak dışına çıkarılmasında el arabası ve dirgen gibi araçlardan yararlanılır. Bu sistem barınaktaki hayvan sayısının az olduğu, dolayısıyla oldukça az miktarda gübrenin elde edildiği küçük işletmelerde uygulanabilir.
Hayvansal atıkların barınaktan toplanarak dışarıya çıkarılması, mekanik sistemler veya hidrolik sistemler kullanılarak yapılabilir. Katı gübrenin barınak içerisinden alınmasında genellikle mekanik sistemlerden yararlanılır. Bu amaçla çok farklı mekanik ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak hareketli (mobil) sistemler ve mekanik sıyırıcı sistemler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

## Slide 5
Atıkların Depolanması
Gübrenin hayvan barınağından çıkarıldıktan sonra tarlaya dağıtılmasına kadar belirli bir süre bekletilmesi durumunda gübre depolama yapılarına gereksinim duyulur. Hayvancılık işletmelerinin planlanmasında en önemli konulardan birisi, gübre depolama yapılarının yerinin, tipinin ve kapasitesinin belirlenmesidir.
Gübre deposunun yer seçimi yapılırken yüzey ve yeraltı su kaynakları ile topraklarda ortaya çıkabilecek kirlilik durumu dikkate alınmalıdır.
Sıvı gübre depolarında, özellikle karıştırma ve boşaltma dönemlerinde koku ortaya çıkar. Açığa çıkan kokunun çevreye olan etkisinin en aza indirgenmesi için hakim rüzgar yönü, topoğrafya ve komşu işletmelere olan uzaklık dikkate alınmalıdır.
Gübre depo kapasitesinin belirlenmesinde hayvan türü, ırkı ve sayısı, hayvanların gübre üretimleri, depolama süresi, sıvı gübre ile birlikte yıkama suyu miktarı dikkate alınmalıdır.

## Slide 6
Katı atıkların depolanması
Katı atık depolama yapıları, yeterince yataklık malzeme içeren katı özellikteki gübrenin yığın şeklinde depolanmasına olanak veren yapılardır. Katı gübre depolarının planlanmasında yağış sularından ve oluşacak yüzey akıştan korunma olanakları mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Katı gübre depoları düz zeminler üzerine kurulmalı ve en az bir tarafından serbestçe girişe olanak verebilmelidir.
Sıvı atıkların depolanması
Sıvı ve yarı katı atıkların depolanmasında; yeraltı depolama yapıları, yerüstü depolama yapıları, toprak havuzlar veya barınak tabanının altında oluşturulan depolar kullanılmaktadır.
Yeraltı gübre depoları genellikle betonarmeden yapılır. Depolama derinliği; geçirimsiz tabaka ve taban suyu seviyesine ve pompanın etkinliğine bağlıdır.
Yerüstünde yapılan sıvı gübre depolama yapıları, genellikle daire şeklinde ve toprak seviyesinin üzerinde inşa edilirler.

## Slide 7
Gübrenin Tarlaya İletilmesi ve Uygulanması
Hayvan gübresinin bitkisel üretimde kullanılması en etkili değerlendirme yöntemidir. Çünkü hayvan gübresi içinde bulunan maddeler toprak özelliklerini iyileştirir ve bitkiler açısından da oldukça yüksek besin değeri oluşturur.
Katı gübrenin tarlaya iletilmesinde ve dağıtılmasında gübre dağıtıcılarından yararlanılır.
Sıvı gübrenin tarlaya uygulanmasında dikkatli bir planlamanın yapılması gerekir. Sıvı gübrenin tarlaya uygulanmasında tankerlerden yararlanılır.

## Slide 8
BİYOGAZ TESİSLERİ
Gübre yönetiminin diğer bir aşaması da gübrenin farklı şekillerde işlenmeye tabi tutulmasıdır. İşleme sistemleri koku veya kirlilik miktarını azaltmaya yönelik olabilir veya gübrenin işlenmesinde metan gibi daha değerli bir ürünün üretimi amaçlanabilir.
Biyogaz, yenilenebilir bir enerji kaynağı olup, organik atıkların oksijensiz (anaerobik) koşullarda biyolojik yolla ayrışması sonucunda oluşan ve esas olarak metan ve karbondioksit gazlarını içeren bir gazdır. Biyogaza, gübre gazı veya bataklık gazı gibi isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, kokusuz, havadan daha hafif ve yanıcı niteliktedir. Biyogaz kullanılmadığında çürük yumurta kokusundadır. Ancak yanarken bu koku kaybolur ve parlak mavi bir alevle yanar. Genel olarak organik maddenin % 40-60’ ı kadar biyogaz elde edilir.

## Slide 9
Biyogaz Tesislerinin Tipleri
Biyogaz tesisleri farklı teknolojiler kullanılarak inşa edilmektedir. Biyogaz tesisleri tek bir tarım işletmesi için küçük kapasiteli olarak planlanabileceği gibi, bir veya birkaç köyün ya da daha büyük yerleşim alanlarının enerji gereksinimini karşılayacak şekilde de planlanabilirler.
Buna göre aile tipi biyogaz tesisleri genellikle 6-12 m3, çiftlik tipi biyogaz tesisleri 50-150 m3, köy tipi biyogaz tesisleri 100-200 m3 ve entegre tip biyogaz tesisleri 1000-10000 m3 kapasiteli olarak yapılmaktadır. Modern bir biyogaz tesisi, esas olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; üreteç (fermantör, reaktör), gaz deposu (gazometre) ve gübre deposudur.

## Slide 10
DERSTE VE SUNUMLARDA KULLANILAN TEMEL KAYNAK
Olgun, M. 2016. Tarımsal Yapılar (3. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1577, Ders Kitabı: 529, 450 s., Ankara.