## Slide 1: STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
Dr. Duygu ÖCAL
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

## Slide 2: Mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması
1800’lerin ortalarında Semmelweiss ve Lister geliştirdikleri aseptik tekniklerle cerrahi yaraların kontaminasyonunu önlemeye yardımcı olmuşlardır. Bundan önce;
  Cerrahi işlemlerin %10’u nozokomiyal enfeksiyonlarla sonuçlanmaktaydı
  Hastanelerde doğum yapan annelerin neredeyse %25’i enfeksiyondan ölüyordu…

## Slide 3: Tıpta;
Enfeksiyon kontrolü açısından mikroorganizma üremesini kontrol altında tutmak şart!
Hasta bakımında kullanılan alet ve malzemelerdeki mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya ortadan kaldırmak için uygulanacak temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon enfeksiyon kontrolünde önemli yer tutar

## Slide 4: Mikroorganizmaların kontrol edilme nedenleri
Steril ürünlerin kontaminasyonunu önlemek
Hastalık etkeni mikroorganizmaların geçişine engel olmak
Gıda ve gıda ürünlerinin mikroorganizma kaynaklı bozulmalarının önüne geçmek
Saf kültürlerde istenmeyen mikroorganizmaların üremesini önlemek
Aseptik bölgeleri kontaminasyondan korumak

## Slide 5: STERİLİZASYON
Bir madde ya da bir cismin birlikte bulunduğu mikroorganizmaların tüm şekillerinin (sporlar dahil) öldürülmesi, tahrip edilmesi veya ortamdan uzaklaştırılmasıdır
Fiziksel veya kimyasal yöntemler

## Slide 6: Sterilizasyon işlemleri sonucunda;
Kesin, mutlak mikropsuzluk sağlanır
Tek bir canlı mikroorganizma kalma olasılığı ≤10-6 (1/1.000.000) olmalıdır
Buna Sterilite Güvence Düzeyi denir

## Slide 7: Mikrobiyolojide olmazsa olmaz!
Sterilizasyon en önemli ve gerekli işlemlerdendir
Çalışılan ortam, kullanılan alet ve gereçler, besiyerleri, mikroplardan arındırılmadıkça mikrobiyolojide çalışmaların yürütülmesi olanaksızdır

## Slide 8: DEZENFEKSİYON
Bir cisim ya da maddenin;
patojen mikroorganizmalardan
(bakteri sporları hariç)
arındırılması
(öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması)
işlemidir

## Slide 9: DEZENFEKSİYON
Sterilizasyon kesin ve mutlak anlamlı bir işlem olmasına karşın, dezenfeksiyon işlemi çok geniş bir spektruma sahiptir
Bir ortamdaki mikroorganizma sayısının azaltılmasından sterilizasyona kadar uzanan geniş bir spektrumu vardır
Dezenfeksiyon
……..…
Sterilizasyon

## Slide 10: DEZENFEKSİYON
Cansız objelerdeki tüm tanımlanan patojen mikroorganizmaları yok eder AMA;
Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir
DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON
YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON

## Slide 11: DEZENFEKSİYON
Fiziksel ve kimyasal yöntemler
Ancak dezenfeksiyonda kimyasal maddeler daha çok kullanılır ve bu maddelere dezenfektan denir

## Slide 12: ANTİSEPSİ
Canlı dokular üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir
  Hatırla: Flora!!!
Canlı dokulara uygulanan dezenfeksiyon işlemidir
Vücudun deri, mukoza gibi yüzeyel doku ve lezyonlarında bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak yok edilmesidir

## Slide 13: ANTİSEPSİ
Bu işlem sırasında kullanılan maddelere antiseptik denir
Genellikle her antiseptik aynı zamanda dezenfektandır, ancak her dezenfektan antiseptik olarak kullanılamaz

## Slide 14: Tanımlar
Germisid çeşitleri:
  Bakterisid
  Fungusid
  Virusid
  Sporosid
Notes: Bakterisid, bakterileri öldürücü madde;
Fungusid, mantarları öldürücü madde;
Virusid, virüsleri öldürücü madde;
Sporosid, bakteri sporlarını yok edici madde anlamında kullanılır

## Slide 15: Tanımlar
Mikrobiyostatik etki, mikroorganizmaların üremelerinin, sayıca çoğalmalarının önlenmesidir
Etki geri dönüşlü
Mikroorganizmalar ölmezler, saatler, günler, haftalarca canlı kalabilirler

## Slide 16: Tanımlar
Bakteriyostatik
Bakterilerin üremelerini önleyen etkiye sahip ajanlar;
Fungustatik
Mantarların üremelerini önleyen etkilere sahip ajanlar için kullanılan terimlerdir

## Slide 17: Tanımlar
Sepsis: Bakteriyel kontaminasyona işaret etmektedir (klinik kullanımından farklı..)
Asepsi: Belirgin kontaminasyonun yokluğunu ifade eder
    Ortamın mikropsuz olması; ortamda patojen mikroorganizmaların bulunmayışıdır
Asepsi’nin amacı canlı (cilt ve doku) ve cansız (cerrahi aletler) yüzeylerdeki mikroorganizmaları yok etmek veya sayılarını güvenli bir sınıra indirmektir

## Slide 18: Tanımlar
Aseptik teknikler:
Sağlık hizmeti verilen kuruluşlarda, mikroorganizmaların enfeksiyona yol açabilecekleri vücut alanlarından uzak tutulması için gösterilen çabaların tamamına verilen isimdir
Aynı zamanda gıda endüstrisinde bakteriyel kontaminasyonunun önüne geçmek için de kullanılırlar

## Slide 19: Tanımlar
Dekontaminasyon:
Sağlık ve temizlik personelinin kullandığı cansız nesnelerin sterilizasyon/dezenfeksiyon öncesi güvenli hale getirilmesine verilen isimdir
  Geniş yüzeyler, muayene ve ameliyat masaları, cerrahi işlem sırasında veya sonrasında kan veya vücut sıvılarınca kontamine edilmiş eldiven veya cerrahi aletler
Kullanılmış (kontamine olmuş) alet ve malzemeler üzerindeki kontaminasyonun (kan ve vücut sıvılarındaki protein, enzimlerin) giderilme işlemidir

## Slide 20: ÖNEMLİ!!!
Sağlık hizmetlerinde enfeksiyon yayılımını önlemenin tek yolu hastalık geçiş zincirinin herhangi bir yerinden kırılmasıyla sağlanabilir

## Slide 21: KORUYUCU BARİYERLER
El yıkama
Eldiven kullanma
Yara temizliğinde veya cerrahi öncesi cildin hazırlığında antiseptik solüsyonların kullanılması
Tüm malzemelerin dekontaminasyon, temizlenme ve sterilizasyon veya YDD edilmesi

## Slide 22: STERİLİZASYON
Dr. Duygu Öcal
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

## Slide 23: STERİLİZASYON
Bir madde ya da bir cismin birlikte bulunduğu mikroorganizmaların tüm şekillerinin (sporlar dahil) öldürülmesi, tahrip edilmesi veya ortamdan uzaklaştırılmasıdır
  Fiziksel
  Kimyasal

## Slide 24: Mikroorganizmalar ve dezenfektanlara duyarlılık
Sterilizasyon+özel prosedür
Sterilizasyon-Kimyasal sterilan
Yüksek düzey dezenfektan
Düşük düzey dezenfektan
Spor
Zarflı virüsler
Vegetatif bakteriler
Mikobakteriler
Zarfsız virüsler
Fungus
En az duyarlı
En duyarlı
Orta düzey dezenfektan
Prion

## Slide 25: Sterilizasyon Yöntemleri

## Slide 26: STERİLİZASYON
Aletlerin kullanım alanından transferi
Ön temizlik ve dekontaminasyon
Hazırlık ve bakım alanına taşınması
Sayımı, bakımı ve kontrolü
Paketlenmesi
Steril edilmesi
Depolanması
Kullanımına kadar sterilliğin korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren işlemler dizisidir

## Slide 27: Sterilizasyon yöntemleri
Fiziksel olarak,
Gaz buharları,
Kimyasal ajanlar ile
yapılan sterilizasyon olarak üçe ayrılır

## Slide 28
Sterilizasyon
Fiziksel
Perasetikasit
Gaz buharı
Kimyasal
Isı
Işın
Süzme
Kuru
Yaş
Alevden geçirme & Yakma
Kuru Sıcak Hava
Sıcak Su
Su Buharı
Kaynatma
Tindalizasyon
Basınçsız
Basınçlı
İyonizan
UV
Etilen oksit
Formaldehit
H2O2
Plazma gaz
Glutaraldehit
UHT

## Slide 29: Fiziksel Sterilizasyon Yöntemleri
Isı ile sterilizasyon
Işınlar ile sterilizasyon
Süzme ile sterilizasyon