## Slide 1: Beyin Tümörlerine Radyoterapi Yaklaşımları ve Uygulamaları

## Slide 2: Beyin Tümörleri
Beyin tümörleri düşükten yükseğe doğru
Derecelerine göre sınıflandırılır (birinci dereceden, dördüncü dereceye kadar).
Bir tümörün derecesi, kanserli hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne işaret eder.
Yüksek dereceli tümörlerin hücreleri, düşük olanlarına göre daha normal dışı görünür ve genellikle daha hızlı büyürler.

## Slide 3: Risk Faktörleri
Erkek olmak
Irk: Beyaz ırka mensup kişilerde diğer ırklara nazaran daha sıklıkla görülür.
Yaş: Çoğunlukla 70 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. çocuklarda lösemiden sonra en sık görülen ikinci kanser çeşididir
Aile öyküsü
İşyerinde belli kimyasal ve/ya da radyasyona maruz kalmak:

## Slide 4: Tedavi Seçenekleri
Cerrahi
Radyoterapi
Kemoterapidir.
Hastalara öncelikle cerrahi önerilir.
Cerrahi uygulanamayan hastalara veya operasyon uygulanan hastalarda operasyon sonrası lokal kontrolü arttırmak için radyoterapi uygulanır.

## Slide 5: Simülasyon
İmmobilizasyon ve set up için uygun lişiye özel termoplastik maske kullanılarak supin pozisyonda başın stabilizasyonu sağlanır
Tümörün lokalizasyonuna göre baş fleksiyon veya ekstansiyon pozisyonuna getirilip sabitlenir.
Tedavi pozisyonunda planlama amaçlı 3-5 mm kesit aralığıyla bilgisayarlı tomografi görüntüleri alınır.

## Slide 6: Planlama
Elde edilen bu görüntüler tedavi planlama sistemine aktarılır.
Bilgisayarlı tomografi görüntileri arasında cerrahi öncesi ve sonrası manyetik rozonans (MRI) görüntüleri arasında füzyon yapılır
Normal riskli dokular
  Optik kiazma
  Optik sinirler
  Gözler
  Beyin sapı
  Normal beyin parankimi
Hedef tümör hacmi belirlenir.

## Slide 7: Radyoterapi uygulamaları
3-boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT)
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART)
Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (GKRT)
Stereotaktik radyocerrahi (SRC)
Stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT)
İntraoperatif radyoterapi (İORT
Parçacık tedavisi

## Slide 8: Tedavi Süreci
Hastalara 5-6 hafta arası toplam 50-60 Gy radyoterapi uygulanmaktadır
Tedavi sırasında set up doğruluğu düzgün olarak kontrol edilmelidir.
Beyin tümörlerinde baş dönmesi, bulantı, kişilik değişikliği durumunda hekimine yönlendirilmeli ve bilgi verilmelidir.
Haftalık doktor kontrolüne yönlendirilmelidir.