## Slide 1: Meme Tümörlerine Radyoterapi Yaklaşımları ve Uygulamaları

## Slide 2: Meme Tümörleri
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir.
Her 10 kadından birinde görülen meme kanseri kadınlara oranla erkeklerde çok nadir görülmektedir.
Erekeklerde hastalık geliştiğinde seyri kadınlarda görülen meme kanserine göre daha hızlı ve kötüdür. H
Her 100 meme kanserinin 1’i erkeklerde görülmektedir.

## Slide 3: Risk Faktörleri
Genetik olarak meme kanseri gelişimine yatkın genleri taşımak
Ailesinde veya akrabalarında meme kanseri gelişmiş olması
Hormon kullanım öyküsü
Çocukluk veya gençlik çağında başka bir nedenle göğüs bölgesinin ışınlanmış olması
Adet başlama yaşının erken, adetten kesilme yaşının geç olması
Hiç doğum yapılmaması veya ilk doğumun 30 yaşından sonra yapılması
İleri yaş
Aşırı yağlı gıdalarla beslenme alışkanlığı
Elektromanyetik alanlara ve radyasyona sürekli maruz kalma

## Slide 4: Tedavi Seçenekleri
Cerrahi
Radyoterapi
  Cerrahi uygulanamayan hastalara palyatif amaçlı
  Operasyon uygulanan hastalarda operasyon sonrası lokal kontrolü arttırmak için küratif amaçlı
Kemoterapidir.
Hormonoterapi

## Slide 5: Simülasyon
İmmobilizasyon ve set up için hastalara
  Baş-boyun, omuz eklemi ve kol pozisyonunun sabit kalmasını sağlamak
  Tedavi süreci boyunca her gün aynı hassas doğrulukta tekrarlanmasını sağlamak hedeflenir
  Kol, dirsek ve omuz eklemi için özgün tutacakları olan eğik düzlem gibi cihazlar
  Ya da hastaya özel yapılan vücudu tespit düzenekleri kullanılabilir.

## Slide 6: Simülasyon
Set up genellikle
Supin pozisyonda,
Omuz eklemini sabitlemek ve kolu tedavi alanından uzaklaştırmak amacıyla, kolun 90 derece yana açılıp elin avuç içinin kafanın verteksine dokunması şeklinde yapılır.
Pandüle memesi olan seçilmiş olgularda pron pozisyonda set up tercih edilir.

## Slide 7: Simülasyon
Planlama sırasında hedef tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla
Meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda memenin
  Lateral
  üst ve alt sınırı,
  orta hat,
  insizyon skarı
Mastektomili hastalarda ise ameliyat skarını belirlemek amacıyla cilde radyoopak işaretleyiciler yerleştirilir.

## Slide 8: Sol meme Simülasyon
Sol meme hedef volüm olan hastalarda kalbi korumak önemli bir amaçtır.
Solunum kontrollü tomografi çekimi yapılması
Işınlamanın yalnızca inspiryumda soluk tutularak uygulanması önerilir.

## Slide 9: Planlama
Elde edilen bu görüntüler tedavi planlama sistemine aktarılır.
Normal riskli dokular
  Akciğerler
  Özefagus
  Medulla Spinalis
  Tiroid dokusu
  Kalp
Hedef tümör hacmi belirlenir.

## Slide 10: Radyoterapi uygulamaları
3-boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT)
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART)
Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (GKRT)
Brakiterapi
İntraoperatif Radyoterapi

## Slide 11: Tedavi uygulamaları
Hastalar simülasyon anındaki pozisyonda ve aynı immobilizasyon gereçleri kullanılarak tedavi masasına yatırılır.
Lazerler yardımıyla hastanın tedavi masasında düzgün yatıp yatmadığı kontrol edilir.
Tedavi öncesi manuel port filmler veya elektronik portal görüntüleme cihazları ile alınan görüntüler, planlama sisteminden alınan görüntülerdeki anatomik referanslarla karşılaştırılır ve gerekiyorsa elle ya da otomatik olarak düzeltme yapılır.
Konformal planlarda haftalık port görüntüleri alınırken
Yoğunluk ayarlı radyoterapi ya da sterotaktik radyoterapi tedavilerde emniyet sınırlarının çok dar olması nedeniyle günlük doğrulama önerilmektedir.

## Slide 12: Tedavi Süreci
Hastalara 5-6 hafta arası toplam 50-60 Gy radyoterapi uygulanmaktadır
Tedavi sırasında set up doğruluğu düzgün olarak kontrol edilmelidir.
Meme tümörlerinde
  Yutma güçlüğü,
  Ciltte kızarıklık,
  Göğüs ağrısı,
  Nefes darlığı olması durumunda
Hekimine haftalık kontrol zamanı beklenmeden yönlendirilmeli ve bilgi verilmelidir.