## Slide 1: Toraks Tümörlerine Radyoterapi Yaklaşımları ve Uygulamaları

## Slide 2: Toraks Tümörleri
Torasik tümörler
  Akciğer kanseri
  Özefagus kanseri
  Timomadır
  Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser tipi ve kanser ölümlerinin en sık nedenidir.

## Slide 3: Risk Faktörleri
Sigara, puro, pipo (tütün)
Radon
Bazı kimyasalların uzun süreli solunması (arsenik, berilyum, kadmiyum, vinil klorür gibi)
Radyoterapi öyküsü
Hava kirliliği
Aile öyküsü

## Slide 4: Tedavi Seçenekleri
Cerrahi
Radyoterapi
Kemoterapidir.
Hastalara erken evrelerde öncelikle cerrahi önerilir.
Radyoterapi;
  Cerrahi uygulanamayan hastalara
  Operasyon uygulanan hastalarda operasyon sonrası lokal kontrolü arttırmak için
  Cerrahi öncesi kitleyi küçültmek için uygulanır

## Slide 5: Simülasyon
İmmobilizasyon ve set up için hastalara
  Tekrarlanabilir,
  Rahat edecekleri
  Açılı alanlarla izin verecek şekilde pozisyon verilmeleri gereklidir.
Hastalar supin pozisyonda,
Kolları başlarının üzerinde,
Akciğer tedavileri için kullanılan el-kol tutacaklarını (t-bar ya da wingboard) tutacak şekilde
Diz altı destekleri kullanılarak immobilize edilir.

## Slide 6: Simülasyon
Planlama amaçlı görüntülemede
Hasta üzerine izomerkez orta hat ve yan lazerlerin izdüşümlerine BT radyoopak belirleyiciler konur
BT çekilir.
Tüm akciğerleri içerecek şekilde,
Krikoid kıkırdak ile L2 vertebra üst sınırı arasındaki bölgenin 3-5 mm kesit kalınlığında görüntüsü alınır.
Tümörün yerine göre boyunun üst kısmı eklenebilinir
Akciğerin üst kısmında olan tümörlerde iki el yanda olacak şekilde hastaya smülasyon uygulanır.
Oral kontrast madde uygulanır.

## Slide 7: Planlama
Elde edilen bu görüntüler tedavi planlama sistemine aktarılır.
Normal riskli dokular
  Akciğerler
  Özefagus
  Medulla Spinalis
  Tiroid dokusu
  Kalp
Hedef tümör hacmi belirlenir.

## Slide 8: Radyoterapi uygulamaları
3-boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT)
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART)
Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (GKRT)
Stereotaktik radyocerrahi (SRC)
Stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT)
Parçacık tedavisi

## Slide 9: Tedavi uygulamaları
Hastalar simülasyon anındaki pozisyonda ve aynı immobilizasyon gereçleri kullanılarak tedavi masasına yatırılır.
Lazerler yardımıyla hastanın tedavi masasında düzgün yatıp yatmadığı kontrol edilir.
Tedavi öncesi manuel port filmler veya elektronik portal görüntüleme cihazları ile alınan görüntüler, planlama sisteminden alınan görüntülerdeki anatomik referanslarla karşılaştırılır ve gerekiyorsa elle ya da otomatik olarak düzeltme yapılır.
Konformal planlarda haftalık port görüntüleri alınırken
Yoğunluk ayarlı radyoterapi ya da sterotaktik radyoterapi tedavilerde emniyet sınırlarının çok dar olması nedeniyle günlük doğrulama önerilmektedir.

## Slide 10: Tedavi Süreci
Hastalara 5-6 hafta arası toplam 50-60 Gy radyoterapi uygulanmaktadır
Tedavi sırasında set up doğruluğu düzgün olarak kontrol edilmelidir.
Toraks tümörlerinde
  Yutma güçlüğü,
  Ateş,
  Öksürük,
  Nefes darlığı olması durumunda
Hekimine haftalık kontrol zamanı beklenmeden yönlendirilmeli ve bilgi verilmelidir.