## Slide 1: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİ

## Slide 2: KAVRAMLAR
SEREBRUM
SEREBELLUM
BEYİN SAPI=MEZENSEFALON,PONS,MEDULLA OBLONGATA
MEDULLA SPİNALİS(SPİNAL CORD)
OPTİK SİNİR
OPTİK KİAZMA
KOHLEA
RETİNA
LENS
HİPOFİZ
ORBİTA
HİPOKAMPÜS

## Slide 3
Tüm beyin radyoterapisi
Genellikle 3Gyx10frk
Yaygın beyin metastazı
Koruyucu ışınlamalar
Konvasiyonel RT
Örn:2Gyx30frk
SRS:stereotaktik radiosurgery=1 fraksiyon
FSRS:fraksiyone SRS=>1 fraksiyon
Küçük,az sayıda tümörler
https://www.brainlab.org/get-educated/brain-tumors/understand-radiation-therapy-treatment-for-brain-tumors/what-is-radiation-therapy/

## Slide 4
Alsaeed, Kalel. “Determination of the Shape of a Flattening Filter Free (FFF) Radiation Beam When Modified by a Physical Wedge.” (2017).

## Slide 5: HANGİ TÜMÖRLER?
Beyin metastazları
Düşük-yüksek dereceli glial tümörler
Beyinsapı gliomları
Menenjiom
Hipofiz tümörleri(pitüiter adenomlar)
Vestibüler schwannom
Arteriovenöz malformasyon(damar anomalileri)
Spinal kord tümörleri
***Genel yaklaşım öncelikle tümörlerin cerrahi ile çıkarılmasıdır.

## Slide 6: KRİTİK ORGANLAR?
Lensler
Retina
Optik sinirler
Optik kiazma
Kohlea
Hipofiz
Beyin sapı
Spinal kord
Beyin
Orbita
Hipotalamus
Temporal lob
Gözyaşı bezleri(lakrimal)
***Santral sinir sistemi tümörleri için kritik organların çoğu seri organdır.Bu nedenle maksimum nokta dozlara bakılır.

## Slide 7: TANIM
SERİ ORGAN:Herhangi bir noktasında hasar meydana geldiğinde belirgin fonksiyon kaybı ortaya çıkan organlar.örn:spinal kord
PARALEL ORGAN:bir noktada meydana gelen hasar organın genel fonksiyonunu etkilemez.örn:karaciğer

## Slide 9: SİMULASYON
Termoplastik baş maskesi
IV kontrast madde+-
MR füzyon:Tümörü daha iyi görebilmek için çekilen simülasyon BT ile hastanın MR görüntülerinin üst üste birleştirilmesi

## Slide 10: 1-BEYİN METASTAZLARI
Yaygın beyin metastazları,koruyucu(profilaktik) beyin ışınlamaları için tüm beyin RT kullanılıyor.(whole brain RT=WBRT)
Genellikle 3Gyx10 frk şeması uygulanmaktadır.
Hipokampus koruyucu yaklaşım uygulanabilir.(hafıza ve kognitif fonksiyonların etkilenmemesi için)
Hipokampus için
Dmax:herhangi bir noktada aldığı maksimum doz 13,5 Gy’in altında
D%100:tüm hacmin aldığı doz 7,5 Gy in altında

## Slide 12: 1-BEYİN METASTAZLARI
Sınırlı sayıda beyin metastazına veya çıkarılmış tümörün kavitesine SRS/FSRT uygulanabilir.
18Gyx1frk
9Gyx3frk
6Gyx5frk

## Slide 14: 2-DÜŞÜK DERECE GLİAL TÜMÖRLER
Daha az agresif olan,tekrar etme ihtimali daha düşük olan beyin tümörleri
Yüksek derecelere göre daha düzgün sınırlı ve sağkalımları daha iyidir.
Genellikle 54Gy/30 frk şeması kullanılır.

## Slide 15: 3-MENENJİOM
Beyin zarlarından gelişen tümörler
Derecesine göre 54-60 Gy arasında dozlar verilir.
SRS veya FSRT özellikle derece 1 tümörlerde uygulanabilir.(14-146 Gy/1frk,25 Gy/5frk)

## Slide 16: 4-SCHWANNOMA
Sinir kılıflarında gelişen tümörler
Dozlar menenjiomlar ile benzer
SRS-FSRT yapılabilir.

## Slide 17: 5-YÜKSEK DERECE GLİAL TÜMÖRLERİ
Saldırgan,agresif tümörler
Nüks riskleri yüksek
Genellikle yüksek riskli alana 60Gy/30frk,düşük riskli alana 50-54Gy/25-27 frk uygulanmakta.