## Slide 1: Kumaş Nedir?

## Slide 2
Elyaf ya da ipliklerin değişik teknikler (dokuma örme keçeleştirme gibi) kullanılarak belli bir kalınlığa ve yüzeysel alana sahip esnek yapıda dokular haline getirilmesi ile elde edilen malzemelere ‘kumaş” denir.

## Slide 3
Kumaşlar en geniş kullanım alanına giyim sektörüne bulmuştur. Genel olarak giyim ev tekstli döşemelik endüstri sağlık gibi alanlarla kullanılmaktadır.

## Slide 4
Giyim sektöründe dış giyim iç giyim spor giyim erkek ve bayan giyimi yazlık ve kışlık giyim iş kıyafetleri gibi sınıflandırmalar yapılmalıdır. Bu alanlarda kullanılan kumaşların farklı özellikleri sahip olması gerekmektedir.

## Slide 5
Ev tekstli olarak perdeler masa örtüleri yatak yorgan çarşaf dekoratif kumaşlar mutfak önlüğü mutfak eldiveni havlu gibi örnekler sayılabilir. Döşemelik olarak koltuk kanepe ve yatak kaplamasında kullanılan kumaşlar sayılabilir.

## Slide 6
Endüstride kullanılan kumaşlara ise filtre yalıtım malzemeleri çadır bezi yangın elbiseleri yangın hortumu çelik yelek örnek verilebilir. Sağlık alanında sargı bezi korse sağlık personeline ait giysiler suni damar gibi tekstil ürünleri örnek olarak verilebilir.

## Slide 7
Kumaşı tanımlayan ve kullanım alanını belirleyen özellikler üç grupta toplanabilir :
1. Teknik özellikler
2. Görünüm özellikleri
3. Maliyet Özellikleri

## Slide 8
Teknik özellikler: Kumaşın işlevini yerine getirmesini sağlayan düzgün yüzey, incelik, esneklik, sağlamlık, örtme gibi temel özelliklerinin yanı sıra aşağıdaki özelliklerinden oluşmaktadır.

## Slide 9
1-Yapısal özellikler: Kumaş eni, boyu, örgüsü kumaşı oluşturan lif ya da ipliklerin kalınlıkları, kumaş içindeki yoğunlukları, sıklıkları, kumaş kalınlığı, birim alan ağırlığı (gramaj) gibi özelliklerdir.

## Slide 10
2-Mekanik özellikler: Kumaşın değişik yönlerde gelen kuvvetlere karşı dayanışını belirleyen kopma uzaması, kopma dayanımı, yırtılma dayanımı, patlama dayanımı, eğilme dayanımı, sürtünme dayanımı, esneklik, ütü tutma, buruşmazlık gibi özelliklerdir.

## Slide 11
3-Duyusal özellikler: Kumaşın kendi ağırlığı altında eğilme yeteneğini gösteren dökümlülük kumaşın yumuşaklığı veya sertliği kumaşa elle dokunulduğu zaman algılanan tutum veya tuşe özellikleridir. Bunlar daha çok elle dokunarak ve gözle inceleyerek değerlendirilen sübjektif özelliklerdir.

## Slide 12
4- Geçirgenlik ve iletkenlik özellikleri: Bunlar hava ve su geçirgenliği ısı iletkenliği statik elektriklenme özelliğidir.

## Slide 13
Görünüm özellikleri: Yüzey dokusu (tekstür) kumaşın ışığı yansıtma miktarı ve şekli parlak ya da mat olası renk ve desen hav yapısı gibi özelliklerdir.

## Slide 14
Maliyet Özellikleri: Kumaşın oluşum sürecinde gördüğü işlemler ham madde fiyatları gibi faktörlerle belirlenen maliyet satış fiyatını etkilediği için kumaşın tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Ancak maliyet ile kalite arasındaki dengeye dikkat edilmelidir.

## Slide 15
Kaynak
İlhan, İlhami. Kumaş Teknolojisi Ders Norları, Çukurova Üniversitesi, Adana MYO, Adana, 2002.