## Slide 1: Kumaşların Sınıflandırılması/Dokuma Kumaşlar

## Slide 2
Kumaşlar üretim yöntemlerine göre sınıflandırabilir:
Dokuma Kumaşlar
Örme Kumaşlar
Dokusuz Yüzeyler

## Slide 3: Dokuma Kumaşlar
a. Normal dokuma kumaşlar (gömleklik pantolonluk vs.)
b. İlmekli dokuma kumaşlar (havlu kadife)
c. Üç eksenli dokuma kumaşlar (endüstriyel amaçlı)
d. Çok fazlı dokuma makinelerinde üretilen kumaşlar (çuval torba)
e. Döner gücü sistemi ile dokunan kumaşlar (gaz lino örgü)

## Slide 4: Örme Kumaşlar
Atkılı örme kumaşlar (Düz ve yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşlar )
b. Çözgülü örme kumaşlar (Çözgü otomat raşel kroşet makinelerinde üretilenler)

## Slide 5: Dokusuz Yüzeyler
a. Dikişli örme tekniği ile üretilen kumaşlar
b. Tafting yüzeyler
c. Yapıştırma yöntemi ile elde edilen yüzeyler
d. Sabitleştirilmiş tülbent (nonwoven )
e. Kaplama maddesinin bir tekstil yüzeyine kaplanmasıyla elde edilen yüzeyler.

## Slide 6: DOKUMA KUMAŞLAR
Dokuma kumaşlar atkı ve çözgü olarak adlandırılan iki grup ipliğin dik açı ile yaklaşarak, birbirlerinin altından ve üstünden geçerek bağlantı yapmaları sonucu oluşturulur. Dokuma kumaşlar el tezgahlarında ya da otomatik dokuma tezgahlarında üretilir. Üretim tekniğinde değişiklik yapılarak farklı dokular elde edilmektedir

## Slide 7: Normal Dokunmuş Kumaşlar

## Slide 8: TEK KATLI BASİT YAPILAR
-Temel örgüde dokunmuş kumaşlar
-Temel örgülerde dokunmuş kumaşlar

## Slide 9: EKSTRA İPLİKLİ YAPILAR
-Ekstra çözgülü yapılar
-Ekstra atkılı yapılar
-Ekstra atkı ve çözgülü yapılar

## Slide 10: GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPILAR
- Atkı takviyeli kumaşlar
-Çözgü takviyeli kumaşlar

## Slide 11: ÇOK KATLI YAPILAR
a- Çift Katlı Kumaşlar
-Kendinden bağlamalı çift katlı yapılar
-Ortadan bağlamalı çift katlı yapılar
-İkiyüzlü (yer değiştirmeli ) çift katlı yapılar
b- Üç katlı ve çok katlı yapılar

## Slide 12: Özel Tezgâhlarda Dokunmuş Karmaşık Yapılı Kumaşlar

## Slide 13
Döner gücü sisteminde dokunmuş kumaşlar (Gaz ve lino örgülü yapılar)

## Slide 14
İşlemeli kumaşlar (Lappet ve Swivel sisteminde dokunmuş kumaşlar )

## Slide 15
İlmekli yapılar;
-Havlular: Tek yüzlü ilmek havlular
İkiyüzlü ilmek havlular
-Kadifeler:
Atkı kadifeleri (düz, fitilli kadifeler ve peluşlar)
Çözgü kadifeleri ( tel çubuklu sistemle dokunanlar, yüz yüze dokunan kadifeler)
-Makine halıları (tel çubuklu ve yüz yüze Wilton halıları, Axminster halıları)

## Slide 16
Üç eksenli yapılar
Üç boyutlu yapılar
Dar dokumalar
El dokumaları;
-Normal el dokumaları
-Kirkitli dokumalar ( el halıları,klim ve benzeri yapılar )

## Slide 17: NORMAL DOKUMA KUMAŞLAR
Bu kumaşlarda çözgü iplikleri kumaş boyunca uzanır. Atkı iplikleri çözgülere dik olarak, kumaş enince çözgü ipliklerinin altından ve üstünden geçerek bağlantı oluşturur. Bu bağlantı şekilleri örgü planını oluşturur ve değişik örgü planları vardır. Temel örgü planları bezayağı, saten ve dimidir.

## Slide 18: İLMEKLİ DOKUMA KUMAŞLAR
Bu kumaşlarda normal dokuma olduğu gibi atkı ve çözgü iplik grupları vardır. Ancak bunlara ilave olarak zemin atkı ve çözgülerin arasına, zemin kumaşın yüzeyinde yükselerek ilmekler oluşturacak şekilde hav iplikleri yerleştirilir. Hav ipliklerinin ilmeklerinin oluşturulması özel dokuma makinelerinde gerçekleştirebilir. Havlu, kadife gibi kumaşlar bu şekilde elde edilir. Yüzeyde oluşan ilmekler kesilip fırçalanarak kadife elde edilebilir. Üretilecek kumaşın özelliklerine göre hav ipliğinin özellikleri seçilmelidir. Örneğin, havlu üretilecekse hav ipliği yumuşak ve sıvı emici olmalıdır ki iyi bir kurulama elde edilsin. Örgü planları değiştirilerek değişik havlu çeşitleri, fitilli kadife, düz kadife, atkı veya çözgü kadifesi gibi yapılar elde edilebilir.

## Slide 19: ÜÇ EKSENLİ DOKUMA KUMAŞLAR
Dünya’da bir tek Howa adlı firma tarafından üretilen dokuma makinelerinde üretilir. İki çözgü ve bir atkı, özgün özellikleri olan bir kumaş oluşturmak üzere eşit açı yapacak şekilde birbirleriyle örgüye girerler. Kumaşın özellikleri yüksek patlama mukavemeti, yüksek yırtılma mukavemeti, iyi kopma mukavemeti, hafif gramaj, yüksek dayanıklılık ve özgün bir tasarıma sahip olasıdır.
Kullanım alanları:
- Temel kumaş
-Kaplama için temel kumaş
-Döküm kalıbı için temel kumaş
-Kompozit meteryal