## Slide 1: Sanİtasyon uygulamalarında kullanılan başlıca dezenfektanlar

## Slide 2
Aktif klor bileşikler: Gıda endüstrisinde en çok kullanılan dezenfektanlardan biridir. Dezenfektan olarak kullanılan klorlu bileşikler arasında sıvı klor, gaz klor, hipoklorit, inorganik ve organik kloraminler ve klordioksit bulunur.

## Slide 3
Klorlu bileşikler Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ile bazı bakteri sporlarına karşı geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Klorlu bileşiklerin antimikrobiyel etkileri, çoğu enzimlerin ve yapısal proteinlerin SH grupları üzerine klorun okside edici etkisinden kaynaklanmaktadır.

## Slide 4
Organik maddeler ile kolay inaktive edilmesi ve koroziv özellikte olması en önemli dezavantajlarındandır.

## Slide 5
İyodoforlar: Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ile maya ve küfler üzerine geniş bir etkiye sahiptir. Sporlar iyodoforlara karşı oldukça dirençlidir.

## Slide 6
İyotlu bileşikler nişasta ile menekşe renkli kompleks yapı oluşturduğundan nişasta işleyen gıda işletmelerinde kullanılmazlar.

## Slide 7
İyodoforlar antimikrobiyel etkilerini proteinleri ve önemli enzimlerin SH gruplarını okside ederek gösterirler.

## Slide 8
Kuarterner amonyum bileşikleri: Süt işletmelerinde kullanılır ve Gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.
Ancak bu bileşikler Gram negatif bakteriler arasında gıda yönünden önemli olan birçok tür üzerine etkisizdir.

## Slide 9
Kuarterner amonyum bileşikleri antimikrobiyel etkilerini mikrobiyel proteinlerin denatürasyonuna ve membran fonksiyonlarının stabilizasyonunun bozulmasına neden olarak gösterirler.

## Slide 10
En yaygın kullanılan kuarterner amonyum bileşikleri setiltrimetil amonyum bromid ve laurildimetilbenzil amonyum kloriddir.
Klorlu bileşiklerden farklı olarak organik maddelerden genellikle etkilenmezler, ayrıca koroziv ve irritan özellikte değildirler.

## Slide 11
Amfoterik bileşikler

## Slide 12
Asit ve alkaliler