## Slide 1: EKG Yorumlamak
Dr. Etkin ŞAFAK

## Slide 2: Derivasyonlar
Elektrokardiyografiyi anlayabilmek için önce derivasyonları tam olarak anlamış olmamız gerekmektedir.
Cilde yerleştirilen elektrotlar, kalp tarafından oluşturulan elektiriksel akımın yönünü ve büyüklüğünü tayin etmeye yarar.
Bu akım daha sonra dalga formlarına dönüştürülür.
EKG, bu dalga biçimleri hakkında farklı bakış açılarından veya perspektiflerden bilgi kaydeder.
Bu farklı bakış açılarına Derivasyonlar denilmektedir.

## Slide 3: Derivasyonlar
Bir Derivasyon, bir pozitif kutup ve bir negatif kutup arasındaki kalbin elektriksel aktivitesine bir bakış sağlar.
İki kutup arasında, derivasyonun eksenini temsil eden hayali bir çizgi bulunur; bu, kalpte hareket eden akımın yönünü ifade eden bir kavramdır.
Akımın yönü, dalganın EKG'de gösterdiği yönü belirler.
Elektriksel aktivite olmadığında veya aktivite ölçülemeyecek kadar zayıf olduğunda, dalga izoelektrik çizgi adı verilen düz bir çizgi olarak belirir.

## Slide 4: Derivasyonlar
Elektrot yerleşimi her bir derivasyon için farklıdır ve farklı derivasyonlar, kalbin farklı görünümlerini sağlar.
EKG kompleksinin belirli bir bölümünü veya belirli bir kardiyak döngünün elektriksel olaylarını vurgulamak için bir derivasyon seçilebilir.
Derivasyon II, V1 ve V6 takip için en sık kullanılan derivasyonlar arasındadır,
Derivasyonları hastanın durumuna göre seçmek gereklidir.

## Slide 5: 12 Derivasyon ve EKG
12 derivasyonlu bir EKG, kalbin 12 farklı bakış açısından bilgileri kaydeder ve elektriksel aktivitenin tam bir resmini sağlar.
Bu 12 bakış açısı, hastanın ekstremitelerine ve göğsüne elektrotlar yerleştirilerek elde edilir.
Ekstremite derivasyonları ve göğüs derivasyonları veya prekordiyal derivasyonlar, kalbin farklı düzlemlerinden gelen bilgileri yansıtır.

## Slide 6: Ekstremite Derivasyonları
Altı ekstremite derivasyonu- I, II, III, artırılmış vektör sağ (aVR), artırılmış vektör sol (aVL) ve artırılmış vektör ayak (aVF) - kalbin ön (dikey) düzlemi hakkında bilgi sağlar.
I, II ve III derivasyonları kaydetmek için negatif ve pozitif elektrotlar gereklidir, bu da bu bu derivasyonları bipolar yapar.
Artırılmış derivasyonlar, bir araştırıcı elektrottan gelen bilgileri kaydeder ve unipolar olarak adlandırılır.

## Slide 7: Bipolar Derivasyonlar
Elektriksel parazitin EKG kaydında görünmesini önlemek için tüm bipolar derivasyonlarda toprak olarak bilinen üçüncü bir elektrot bulunur.
1. Derivasyon (I), kalpte akımın sağdan sola hareket ettiğini gösteren bir bakış açısı sağlar.
Bu derivasyonda, akım negatiften pozitife doğru olduğu için, pozitif elektrot sol kola ve negatif eletrot sağ kola yerleştirilir.

## Slide 8: Bipolar Derivasyonlar
2. Derivasyon (II) pozitif bir defleksiyon oluşturur.
  Pozitif elektrot hastanın sol bacağına ve nagatif elektrot ise sağ kola yerleştirilir.
  2. Derivasyon pozitif ve yüksek voltajlı bir derivasyon olduğu için yüksek P, R ve T dalgaları gözlemlenir..
  Bu derivasyon yaygın olarak genel muayene de kullanılır.
3. Derivasyon (III) pozitif bir defleksiyon oluşturur
Pozitif elektrot hastanın sol bacağına ve nagatif elektrot ise sol kola yerleştirilir. .
Bipolar ekstremite derivasyonlarının (I, II, III) eksenleri kalbin etrafında bir üçken oluşturur ve kalbe frontal düzlemden bir bakış sağlamış olurlar.

## Slide 9: «a»rtırılmış unipolar ekstremite derivasyonları
aVR, aVL, ve aVF derivasyonlarından normal olarak oluşan küçük dalga formları EKG cihazı tarafından büyütüldükleri için artırılmış derivasyonlar olarak isimlendirilirler.
Bir ekstremite ve tek bir elektrot arasındaki elektriksel aktiviteyi ölçerler.
aVR derivasyonunda, pozitif elektrot sağ kola yerleştirilir ve kalbin elektriksel aktivitesi derivasyondan uzaklaştığı için negatif bir defleksiyon oluşturur.
aVL derivasyonunda, pozitif elektrot sol kola yerleştirilir ve EKG de pozitif bir defleksiyon oluşturur.
aVF derivasyonunda, pozitif elektrot sol bacağa yerleştirilir ve pozitif bir defleksiyon oluşturur.

## Slide 10
Bu üç derivasyon da kalbe frontal düzlemden bir bakış sağlarlar
aVR derivasyonu kalbin özel bir görüntüsünü sağlamaz.
aVL derivasyonu kalbin lateral duvarlarından gelen elektriksel aktiviteyi gösterir.
aVF derivasyonu kalbin alt duvarından gelen elektriksel aktiviteyi gösterir.
«a»rtırılmış unipolar ekstremite derivasyonları

## Slide 11: Göğüs Derivasyonları (PRECORDIAL)
6 göğüs derivasyonu (V derivasyonları-V1, V2, V3, V4, V5, ve V6) kalbin horizontal düzlemi hakkında bilgi sağlarlar.
Göğüs derivasyonlarıda unipolar derivasyonlardır.
Bu derivasyonların karşıt kutupları kalbin merkezi kabul edilir ve EKG cihazı tarafından hesaplanılır

## Slide 12: Göğüs Derivasyonları
Derivasyon V1 Elektrot sternumun hemen sağına 4. interkostal aralığa yerleştirilir.
Derivasyon V2 Elektrot sternumun hemen soluna 4. interkostal aralığa yerleştirilir.
Derivasyon V3 Elektrot V2 ve V4 ün tam ortasına yerleştirilir.
Derivasyon V4 Elektrot klavikulanın orta noktası hizzasında 5. interkostal aralığa yerleştirilir.
Derivasyon V5 Elektrot 5. interkostal aralığa ön koltuk çizgisinde yerleştirilir.
Derivasyon V6, Elektrot V4 ile aynı seviyede orta koltuık çizgisine yerleştirilir.

## Slide 13: EKG Kayıt ederken
Hasta sağ tarafına yan olarak yatırılır
Tüyler ayrılır ve deriye EKG jeli uygulanır.
Elektrotlar dirsek ve diz eklemlerine yerleştirilir.
Deri direncini yenmek için eketrotlar da jellenir.
Toprak kablosu toprak hattına bağlanır
Kağıt hızı, dalgaların amplitüdü ve diğer ayarlar kontrol edilerek kayıt işlemine başlanılır.

## Slide 14: EKG Yorumlamak
Elektrokardiyografi işleminde, kalbin elektriksel aktivitesi ile oluşan dalgalar kağıda yazdırılır.
EKG kağıdı dikey ve yatay çizgilerle skalalandırılmıştır.
EKG kağıdının yazdırılan kısmı Elektrokardiyogram yada trase ismini alır.

## Slide 15: EKG Yorumlamak
Dalga Boyu
Süre
1 mm x 1 mm lik kare 40 ms ve 0,1 mV luk dalga boyunu temsil eder
5 mm x 5 mm lik kare 0,2 snlik süreyi ve 0,5 mV luk dalga boyunu temsil eder
Standardizasyon defleksiyonu 1 mV luk enerji on kutucuk

## Slide 16: Standardizasyon Defleksiyonu
Aksi belirtilmediği için EKG nin kalibrasyonu için standart 10mm/mV dur.
Bu kalibrasyonda 1 mV luk kalibrasyon sinyali için 10mm yüksekliği ve 5 mm genişliği olan standardizasyon defleksiyonu yazdırılması beklenir.

## Slide 17: Standardizasyon Defleksiyonu
EKG dalgaları yüksek olduğunda QRS kompleksindeki R yada S dalgaları kağıda sığmayabilir
Bu durumda dalgaboyları tam olarak hesaplanamayacaktır. Bunu engellemek için EKG cihazı ½ ayarına ayarlanıp 1 mV 5 mm olacak şekilde yazdırma işlemine devam edilir.

## Slide 18: Kağıt Hızı
Elektrokardiyogramın yatay ekseni süreyi belirtir.
Eğer 50mm/sn hız ile yazdırılıyorsa 1 kutucuk: 0,02 saniyeyi belirler.
Eğer 25mm/sn hız ile yazdırılıyorsa 1 kutucuk: 0,04 saniyeyi belirler.

## Slide 19: EKG ye Metodik Yaklaşım
Soldan başlayıp her QRS kompleksi tanınan dalgalar belirlenerek incelenir.
Dakika kalp atım sayısı – Hızlı? Yavaş?
Ritim – Düzenli? Düzensiz?
P dalgalarını tanımlayın
Yapıları normal mi?
Her QRS komplesi için bir P dalgası var mı?
Ölçümler
P-R aralığı, Q-T aralığı, S-T segmenti, vb.

## Slide 20: Sorularınız ?