## Slide 1: EKG Yorumlamak
Dr. Etkin ŞAFAK

## Slide 2: EKG Dalgaları

## Slide 3: P Dalgası
P dalgası normal bie elektrokardiyogramın ilk dalgasıdır.
Atriyumların depolarizasyonunu simgeler
Elektriksel impuls atriyumlar boyunca yayılırken yazdırılır.

## Slide 4: PR Aralığı
PR aralığı atriyal impulsun atriyumlardan; AV düğüm, His demetleri ve sağ ve sol pukinje iplikçikleri boyunca dağılmasını ifade eder
PR aralığı P dalgasının başından QRS kompleksinin başına kadar olan sürenin hesaplanması ile bulunur.
Kağıt Hızı: 25 mm/sn
0.04 sn / kare x 3 kare = 0.12 sn

## Slide 5: QRS Kompleksi
QRS kompleksi, iç (endokardiyal) ve dış (epikardiyal) kardiyomiyositlerin depolarizasyon dalgalarının ortalamasıdır. Endokardiyal kardiyomiyositler dış katmanlardan biraz daha erken depolarize olduğu için, tipik bir QRS kompleksi oluşur.
"Q", "R" ve "S" harfleri QRS kompleksindeki dalgaları tanımlamak için kullanılır.
Q: p- dalgasından sonraki ilk negatif defleksiyondur. Eğer ilk defleksiyon negatif değil ise Q bulunmamaktadır.
R: Pozitif ve ve en büyük defleksiyon
S: R den sonraki negatif defleksiyon
QRS süresi:

## Slide 6: QT Aralığı
Bu süre, ilk ventriküler hücrenin depolarize olduğu andan son hücrenin repolarizasyonuna kadar, ventriküler olayın toplam süresini belirtir.
QRS kompleksinin başından T dalgasının sonuna kadar olan süredir.

## Slide 7: T Dalgası
T dalgası ventriküllerin repolarizasyonları sırasında oluşur.
T dalgası süresince hiçbir kalp kası aktivitesi bulunmamaktadır.

## Slide 8: Hesaplama
Kağıt Hızı: 50 mm/sn
Standardizasyon Defleksiyonu: 1 mV
P = 0,02 x 2 = 0,04 sn
P = 0,1 x 1 = 0,1 mV
PQ = 0,02 x 4,5 = 0,09 sn
R = 0,1 x 9 = 0,9 mV
QRS = 0,02 x 2 = 0,04 sn
T = 0,02 x 5 = 0,10 sn
T = 0,1 x 2 = 0,2 mV
QT = 0,02 x 10 = 0,20 sn

## Slide 9: Kalp hızının hesaplanılması:
EKG trasesinin yatay ekseni süreyi temsil etmektedir.
Eğer kağıt hızı 50 mm/sn ise
Dakika Kal Atım Sayısı= 3000 / İki kalp atımı arasındaki kare sayısı Ör: 3000 / 25 = 120 bpm
Neden 3000?= 3000 X 0.02 sec = 60 sec = 1 min)
Eğer kağıt hızı 25 mm/sn olursa:
Dakika Kalp Atım Sayısı= 1500 /iki kalp atımı arasındaki kare sayısı

## Slide 10: Kalp Hızının Hesaplanılması:
Kağıt hızı 25 mm/sn = 1500 mm/dk
İki R-R arasını hesap edin : 18 mm
Dakika kalp atım sayısı: 1500/18 = 83 bpm

## Slide 11: Ortalama Elektriksel Eksen
Ortalama Elektrik Ekseni (MEA), ventriküler depolarizasyon modelini, yani kalp atışlarını anlamak için elektrik akımının net yönünü değerlendiren basit bir klinik değerlendirmedir.
-180 ° ile 180 ° arasındaki bir açı olarak tanımlanır ve 3 bipolar ekstremite derivasyonu kullanılarak hesaplanır.

## Slide 12: Ortalama Elektriksel Eksen
Depolarizasyonun ardından, kalpteki her miyokardiyal lif kendi küçük vektörünü üretir.
Kalpteki tüm bu vektörlerin toplamı, negatif ve pozitif kutuplardan oluşan EKG uçlarıyla ölçülür.
Eğer vektör, derivasyonun pozitif kutbuna doğru hareket ediyorsa sıfırdan büyük ve negatif kutba doğru hareket ediyorsa sıfırdan küçük bir sapma kaydeder.
Derivasyon eksenine dik olarak hareket eden bir vektör sapma oluşturmaz.
Birden fazla derivasyon kullanarak kalbin elektriksel aktivitesinin bir "resmini" elde etmiş oluruz.

## Slide 13: Ortalama Elektriksel Eksen
Ventriküler depolarizasyon kalbin elektriksel aktivitesinin çoğunu oluşturduğundan, MEA'yı değerlendirirken sadece ventriküler vektörlerin büyüklüklerini dikkate alırız
Bu yüzden P ve T dalgalarını görmemezlikten gelip sadece QRS kompleksini dikkate alabiliriz.
QRS kompleksinin pozitif birleşenlerinin (R) ve negatif birleşenlerinin (Q ve S) toplamı bize o QRS kompleksinin net defleksiyonunu verir.
Eğer sonuç 0 ise, kompleks için izolelektrik denilebilir.
Bu, QRS dalgası olmayan veya R'nin büyüklüğünün Q ve S'nin büyüklüklerinin toplamına eşit olduğu bir EKG de gözlemlenebilir.

## Slide 14: Einthoven Metodu
Derivasyon II = Derivasyon I ve Derivasyon III nin toplamıdır
II = III + I
Ör: Derivasyon I: R=1,2 mV, Q=0,8 mV
Derivasyon III: R=0,6 mV, Q=0,2 mV’
Derivasyon II nin birleşke vektörünün büyüklüğü nedir?
II = 0,4 + 0,4  II = 0,8 mV

## Slide 15: Einthoven Methodu
Örnek:
Derivasyon I = 4-0=4
Derivasyon III = 10-2 =8
0
0
0
+
-
+
-
+
-
I
III
II
±0
+90
±180
+30
+60
+70

## Slide 16: Örnek 2

## Slide 17: Sorularınız ?