## Slide 1: İçme Sütü Üretim Hattı
Prof. Dr. Ebru ŞENEL

## Slide 2: ÇİĞ SÜTÜN SOĞUTULMASI
Sütün soğutulmasının nedeni; üretim sırasında bulaşan mikroorganizmaların gelişme ve etkinliklerini önlemektir.
Sağlıklı bir hayvanın memesinden sentezlenen süt aslında mikroorganizma içermez. Ancak hayvanın memesinin üzerinde bulunan bakteriler süt kanalları aracılığıyla meme bezlerine girerek süte geçerler.
Bu nedenle; sütü sağımdan hemen sonra çok hızlı bir şekilde soğutmak gerekir.
Süt süzülüp kaba pisliklerinden arındırıldıktan sonra soğutulur. Bu işlem:
Sağımdan sonra 4 saat içerisinde işlenecek sütler 15 °C’ye,
Sağımdan sonra 4-24 saat içerisinde işlenecek sütler 6-8 °C’ye,
Sağımdan sonra 24 saatten fazla bekleyecek sütler 4 °C’ye soğutulur.

## Slide 3
20 °C’ye soğutmanın mikroorganizma gelişimini çok yavaşlatmadığı,
10 °C’ye soğutmanın mikroorganizma gelişimini yavaşlattığı,
5 °C’ye soğutma bakteri içeriği düşük sütlerde artış görülmemiştir.
Soğutma düşük bakterili sütlerde, yüksek bakterili olanlara kıyasla daha etkilidir. Asit oluşturmayan bakterilerin sayısında azalma fazladır, asit oluşturan bakteriler ise artmaya devam etmiştir.
Soğutmada beklenilen sonuca ulaşmada, düşük sıcaklığın yanı sıra, o sıcaklığa ulaşmak için gereken sürenin de önemi büyüktür.
Soğutmadaki 2 saat gecikme sütteki bakteri sayısını %22,4,
Soğutmadaki 4 saat gecikme sütteki bakteri sayısını %222,6,
Soğutmadaki 6 saat gecikme sütteki bakteri sayısını %230 oranında artırır.

## Slide 4
Soğutma tüm mikroorganizmalar üzerine etkili değildir.
Süt soğutulduktan sonra 4-8 °C’de 24 saatten fazla bekletilirse optimum gelişme sıcaklıkları 15-20 °C olmasına rağmen psikrofil ve psikrotrof bakteriler -10 °C’ye kadar gelişme gösterebilirler.
Ancak sıcaklık düşmesiyle beraber gelişme hızları da yavaşlar. Bu grupta, Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter ve benzeri aerobik psikrotrof bakterilerin ve Gr(+) Micrococcus, Mycobacterium ve Bacillus’ların aktiviteleri sonucu laktoz, protein, yağ parçalanabilir ve ısıya dayanıklı proteolitik ve lipolitik enzimler oluşabilir.

## Slide 5: SOĞUTMA YÖNTEMLERİ
1. Küçük Üretim Birimlerinde Sütlerin Soğutulması
Süt güğümleri akarsuya veya içinde soğutulmuş su bulunan tanklara ve havuzlara daldırılarak soğutulur. Akarsuda ancak 20 °C’ye kadar soğutulabilir. Soğutma havuzlarında suyun soğutulması için buz veya mekanik soğutma sistemlerinden yararlanılır. Ayrıca sütün soğutulmasında;
Delikli halka püskürtmeli soğutucular;
Türbin tip güğüm soğutucular;
Daldırma soğutucular;
Yüzey soğutucular;

## Slide 6
2. Büyük Üretim Yerlerinde Sütlerin Soğutulması
Soğutma Tankları
Soğutma Jenaratörleri
Plakalı soğutucular

## Slide 7
Teknolojik işlemler için uygun olmayan sütler;
Hastalıklı, özellikle meme enfeksiyonu olan hayvanların sütleri,
Asitliği 8 °SH’dan fazla olan sütler,
Duyusal açıdan belirgin olarak kötü olan sütler,
Pestisit, antibiyotik, deterjan ve dezenfektan madde kalıntısı içeren sütler,
Uygun olmayan sütlerin karıştırıldığı sütler,
İlaç, kimyasal madde, hormon veya radyoizotop muamele ile tedavi edilen hayvanların sütleri,
Doğum yapan hayvanın ilk 6 gün elde edilen ağız sütü
gibi sütler ayırt edilerek süt toplama merkezlerine ve fabrikalara gönderilir.

## Slide 8
Süte Uygulanan Ön Teknolojik İşlemler
Sütün temizlenmesi
Süt yağının ayrılması
Kremanın işlenmesi veya homojenize edilmesi
Sütün standardizasyonu
Termizasyon veya diğer ısısal işlemler
Soğutma

## Slide 9: 1. Klarifikasyon
Sütteki yabancı maddelerin ayrılması işlemidir.
Bu işlem çiftliklerde ya da işletmelerde süzme yoluyla gerçekleştirilebilir. Süzme işlemi yeterli bir temizlik sağlamadığından bazı ülkelerde santrifüj kuvvet etkisiyle klarifikasyon zorunlu kılınmıştır.
Sütün işleme hattında separasyona tabi tutulduğu durumda, separatör aynı zamanda klarifikatör görevi görür. İşleme hattında yağ separasyonu yapılmıyorsa, pastörizasyondan önce süte 55-65 °C'de santrifüj klarifikasyon işlemi uygulanır.

## Slide 10: 2. Kremanın separasyonu ve yağın standardizasyonu
Pastörize sütün yağ oranı genellikle sabit bir yüzde değere standardize edilir.
Pastörizasyondan önce gerçekleştirilmelidir. Modern işletmelerde bu işlem için çoğunlukla kendi-temizlenebilen separatör kullanılır. Böylece, işleme özelliklerinde herhangi bir aksama olmadan cihazın uzun süreyle çalıştırılması mümkün olur. Ayrıca, bu separatörler sökülmeden yerinde temizlenebilir.
Standardizasyon için, süt, plakalı ısı değiştiricide 55-65°C sıcaklığa getirildikten sonra aynı sıcaklık derecesinde separatöre gönderilir.

## Slide 11: 3. Homojenizasyon
Bu işlem, yağ globüllerinin daha küçük taneciklere bölünmesini sağlayarak kaymak tabakası oluşumunu önler.
Homojenizasyon işlemiyle; yağ ve diğer süt bileşenleri arasındaki ara yüzey önemli ölçüde büyürken, yeni oluşan ara yüzey katmanı tamamen farklı bir bileşim kazanır.
Sonuçta, süt yağı kalıntı lipoprotein lipaz enziminin etkisine açık hale gelir.

## Slide 13
Depolama sırasında süt yağının enzimatik parçalanmasını sınırlı düzeyde tutmak için; kaymak tabakası oluşumunu önleyecek yeterlikte bir homojenizasyon uygulanabilir.
Ayrıca, sıcaklık-süre kombinasyonu biraz daha yüksek ayarlanarak daha fazla lipaz inaktivasyonu sağlanır.
Ancak, çok yüksek bir pastörizasyon sıcaklığı, sütte pişmiş tat gelişimine ve kalitenin kısa sürede bozulmasına neden olur.
Sıcaklık-süre kombinasyonunun optimizasyonu için enzimlerin inaktivasyon eğrileri dikkate alınmalıdır. Bu eğrilere göre, 20 saniyelik bekletme süresinde fosfatazın inaktivasyonu için gereken sıcaklık başlangıç noktası olarak alınıp, sıcaklık derecesini ve bekletme süresini artırarak daha yüksek oranda lipoprotein lipaz inaktivasyonu sağlanır.

## Slide 14
Fosfataz enziminin 3 desimal redüksiyonu (3D), başlangıçtaki miktarın %99.9'nun inaktif hale geldiğini belirtmektedir.
Şekildeki taralı alan, çiğ sütteki fosfataz konsantrasyonuna bağlı olarak fosfataz testinin negatif sonuç verdiği alanı göstermektedir.
Taralı alandaki okun başlangıç noktası fosfatazın inaktif hale getirildiği sıcaklık-süre kombinasyonuna karşılık gelmektedir. Okun yönü izlendiğinde daha yüksek oranda lipoproteinlipaz inaktivasyonu sağlayan kombinasyonlar elde edilebilir. Homojenize sütlerde lipazın inaktivasyonu önemli bir noktadır.
Azalan krema hacmına ilişkin eğri, kaymak hacmında %25 oranında bir azalmayı temsil etmektedir.
Pişmiş tat eğrisi belirgin pişmiş tadın meydana gelebileceği bölgeyi belirtmektedir.