## Slide 1: *DERİ KALİTE BÖLGELERİ
  Sırt Kısmı: Derinin en kaliteli bölgesidir.
Omuz: Sırt bölgesinden daha dayanıksızdır.
Sırt: Omuz bölgesine göre dayanıklıdır, fakat cildi çok damarlıdır.
Kol ve bacaklar: Zayıf deri bölgesidir.
Karın: Derinin en kalitesiz bölgesidir.

## Slide 2: *KESİMİN ÖNEMİ
  Ayakkabının saya kısmı hatasız bir şekilde hazırlanabilmesi için kesimin hatasız bir şekilde yapılabilmesi gerekmektedir. Kesimi yapacak kesici malzemenin hata ve kusurlarını görebilmeli stampaların deri üzerine ne şekilde yerleştirilmesini bilmelidir.

## Slide 3: ELDE KESİM
Sayayı meydana getirecek parçaların stampasını deri üzerine (suni deri tekstil malzemesi)deri kalite bölgelerine dikkat ederek uygun şekilde yerleştirerek maşalı kesim bıçağı ile el yardımı ile yapılan kesime denir.

## Slide 4: KESİM PRESİNDE KESİM
Kesim presinde kesim bıçakları yardımı ile yapılan kesime denir.
Makinede kesmenin olumlu yanları
•Kesim hızlıdır.
•Düzgün ve benzer kesim sağlanır.
•Kesim özrü olmaz.
•Kesim işçiliği azdır.
Makinede kesmenin olumsuz yanları
•Bıçak yapımı pahalıdır.
•Bıçakların depolama problemi vardır.
•Bıçaklar metalden yapıldığı için ağır olur.

## Slide 5: *KESİMDE DİKKAT EDİLECEK ANA KURALLAR
Kesici, derinin modele uygunluğunu kontrol eder. Kesici, deriyi inceler ve deri üzerindeki hataları gümüş kalem ile işaretler. Bu hatalar açıkça görülebilen hatalar olduğu gibi(nota izi, damar izleri vb.) derinin sırça tarafından görünmeyen (kasap izi vb.)hatalarda olabilir. Kesici, kestiği model saya parçalarının modelin neresi için kullanılacağını bilmelidir. Bu bilgilere göre kesim yaparsa daha ekonomik kesim yapmış olur.

## Slide 6: STAMPA PARÇALARINI DERİ ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

## Slide 7: ELDE KESİM ALIŞTIRMALARI
Kavisli, köşeli, helezonik, ve geometrik formlarda kesim uygulamaları