## Slide 1: SAYA VE ASTAR KESİMİNDE DİKKAT EDİLECEK ANA MADDELER
1.Deri malzemenin (suni deri, kumaş)esneyen yerlerinin belirlenmesi
2.Stampaların en az fire verecek şekilde yerleştirilmesi
3.Ayakkabı modellerine göre kesilecek deri malzemeleri farklılık gösterir. Fantezi modeller ince glase derilerden. Spor ayakkabılar kalın derilerden. Çizme, bot ve rok sayalar hamurlu(yumuşak)derilerden kesilmesi uygun olur.

## Slide 2: ASTAR PARÇALARININ KESİMİ
Astar parçaları keçi, koyun ve dana astarlık derilerden kesilir. Çoraplık olarak kesilecek parça derinin tersinden kesilir. Astarlık derilerin esneme yönü astar ıstampasının yanına doğru olmalıdır.

## Slide 3: TIRAŞ (İNCELTME) NEDİR
Sayanın modeline uygun dikilebilmesi için kıvırma, yakma ve bindirme işlemlerinin gerçekleştirebilmesi için, kesilmiş saya parçalarının kenarlarına uygulan inceltme işlemlerine tıraş denilir.
İki şekilde tıraşlama yapılır:
Elde tıraşlama: Sayacı bıçağı ile yapılan tıraş çeşididir.
Deri tıraş makinesinde tıraşlama: Tıraş makinesinde bir takım aparatlar kullanarak yapılan tıraş çeşididir.

## Slide 4: *Tıraş çeşitleri
Kıvırma Tıraşı
Yakma Tıraşı
Bindirme Tıraşı
. Çatı Tıraşı
. Tulum Tıraşı
. Köşe Tıraşı
. Monte Tıraşı

## Slide 5: YARMA NEDİR
Ayakkabı ve saraciye ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün yapımında kullanılan derinin işlenmesinde “yarma” işlemi önemli bir aşamadır. Deri her tarafı aynı kalınlıkta olmayan bir yapıya sahiptir. Bu durum üretim aşamalarındaki işlemlerde zorluklar çıkaracaktır. Derinin her tarafının standart kalınlıkta olmasını sağlayan işleme “yarma” denir.

## Slide 6: *YARMA İŞLEMİNİN ÜRETİM AŞAMALARINDA SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR
Ürün parçalarının eşit kalınlıkta olmasını sağlamak
Ürüne model özelliğine uygun şekil verebilmeyi sağlamak
Derinin taneli yüzeyinin düzgünleştirilmesini sağlamak
Üretimde işlemlerin kolaylaştırılmasını sağlamak
Üretimde işlemlerin netliğini sağlar.

## Slide 7
DİKİŞ MAKİNESİNE İĞNE VE İPLİK TAKMA

## Slide 8
YUVARLAK ŞEKİLLERDE DİKİŞ UYGULAMALARI