## Slide 1: *Tıraş çeşitleri
Kıvırma Tıraşı
Yakma Tıraşı
Bindirme Tıraşı
. Çatı Tıraşı
. Tulum Tıraşı
. Köşe Tıraşı
. Monte Tıraşı

## Slide 2: *Tıraş çeşitleri
Kıvırma Tıraşı: Kıvırma yapılan kenar inceliğinin kıvırma yapıldıktan sonra, deri ile inceliğinin aynı kalınlıkta olmasını sağlayan tıraş çeşididir.
Yakma Tıraşı: Kesilen parçanın kenarlarındaki pürüzlerin giderilmesi için yapılan tıraş çeşididir.
Bindirme Tıraşı: : Deri parçalarının üst üste gelen yerlerinde, deride kalınlık oluşturacak bölgenin inceltme işlemine denir. Bu tıraş ile ek yerlerinden dolayı ayağı rahatsız edebilecek fazlalıklar giderilir.

## Slide 3
Çatı Tıraşı: Genellikle iki parçanın birleştirilmesi amacıyla dikişte kalınlığı önlemek için yapılan tıraş çeşididir. Istampada belirtilen genişlik dışında genellikle 2-3 mm genişlikte yapılır.
Tulum Tıraşı: Ayakkabı ağız kenarlarında kullanılan tıraş çeşididir. Istampada verilen ölçülere göre yapılır.
Köşe Tıraşı: Monte kenarlarının köşelerindeki fazlalıkların azaltılması için yapılan tıraş çeşididir.
Monte Tıraşı: Çok kalın, derilerde, yarma derilerde kalıbın altına gelecek saya kenarlarına yapılan monte payı genişliğinde, monte sırasında derinin kopmayacağı kalınlıktaki tıraştır.
*Tıraş çeşitleri

## Slide 4: FERMUAR DİKİM TEKNİĞİ
Reğolası tamamlanmış konç parçasını fermuara yapışmış kenarından yaklaşık 1.5mm.içerden dikme işlemi yapılır.

## Slide 5: *Dikim Alıştırmaları
Çizgiler üzerinde dikiş alıştırmaları
Düz dikiş çalışmaları
Köşeli dikiş çalışmaları
Kavisli dikiş çalışmaları