## Slide 1: *DİKİŞİN ÇEŞİTLERİ
Ağız dikim teknikleri
Arka çatma
Filoto
İçe çatı dikişi
Dışa çatı
Bindirme dikişi
Tıranta dikişi
Sota dikişi

## Slide 2: YAKA KIYILIK
Kıyılık dikilecek saya parçasının kenarının 4mm içerisinden başlanır. Modeline göre farklı kalınlıkta olabilir.

## Slide 3: TULUM KIYILIK
Kıyılık kıvırma yapılabilecek inceliğe getirildikten sonra solüsyon sürülür, saya parçasının dikilecek tarafına kıyılık ve saya parçasının ciltleri gelecek şekilde konularak tulum kıyılık istenen kalınlıkta dikilir.

## Slide 4: GİZLİ BİYE
Kıyılığın bir kenarı kıvırma yapılır. Gizli kıyılığın kıvrılmamış olan tarafına cilde gelmeyecek şekilde yapıştırıcı sürülür, biye dönülecek parçanın da cildin ters tarafına yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı kuruduktan sonra biye altta olacak şekilde parçanın altına istenen incelikte yapıştırarak işlem sonlandırılır.

## Slide 5: ÇIKMA BİYE
Kesilen kıyılığın eni 6mm genişliğinde olmalıdır. Biyenin ve biye dönülecek parçalar cilt tarafları birbirine gelecek şekilde tulum kıyılıkta olduğu gibi dikilir. Biyenin dikilmeyen tarafı dikilen tarafa katlanarak uc uca kıvırma yapılır. Diğer parçada katlanan biyenin üzerine getirilerek ek biyenin ucu istenen kalınlıkta görünecek şekilde dikilir. Dikme işlemi bittikten sonra kalınlıklar ara işi yapılarak inceltilir. Çekiç yardımı ile açtırma yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.

## Slide 6: *KALİTE KONTROL
Kalite, malların sağlamlığı standardı ve tüketici isteklerine uygunluk olarak tanımlanabilir. Yani kullanıma ve şartlara uygunluktur. Kalite bir ürünün ya da hizmetin şartnamede belirtilen özellikleri ne ölçüde karşıladığına bakılarak ölçülür. Kalite kontrol ise kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleridir (TS 9005). Üretimin her aşamasında olduğu kadar üretimden önceki ve sonraki çalışmalarda etkili olan geniş kapsamlı bir işletme fonksiyonudur.

## Slide 7: SON KONTROL
Atölye içinde imalatı biten ayakkabıların kutulanıp müşterilere iletilmeden önce yapılan kontrollere son kontrol denir. Elle ve gözle yapılır. Bir kusur bulunduğunda, düzeltilmesi sağlanır veya kusurun düzeltilme oranına bağlı olarak ikinci kalite ürün olarak ayrılır.
Ürünün son üretim aşamalarında çizik kesik oluşabilir ya da ara kontrollerde hatalar görülmeyebilir. Son kontrollerde deri yüzeyi tekrar dikkatli kontrol edilir.

## Slide 8: ELLE KONTROL
İmalatı biten ayakkabılar tüketiciye sunulmadan önce birbirleriyle eşleştirme işlemleri ve yüzeyde bulunabilecek hatalar el ile kontrol edilir. Bulunan hatalar düzeltilir veya düzeltme işlemi yapılamıyorsa hata oranına bağlı olarak kalite grubuna ayrılırlar.

## Slide 9: GÖZLE KONTROL
İmalatı biten ayakkabılarda renk, biçim, görünüş, vb. işlemler yapılarak ayakkabılar eşleştirilir. Bulunan hatalar düzeltilecek gibiyse düzeltilir. Düzeltme işlemi olmazsa hata oranına bağlı olarak kalite grubuna ayrılır.