## Slide 1: TERLİK SAYA VE ASTAR PARÇALARININ KESİMİ

## Slide 2: TERLİK SAYA VE ASTAR PARÇALARININ KESİMİ
Bayan ve erkeklerin özellikle ev içinde veya dışında giydikleri hafif farklı biçimlerde arkası açık ayakkabı çeşididir. Genellikle arkası ya da burun kısmı açık olduğundan dış şartlarda giyilmeye elverişli değildir. Günümüzde yaz aylarında ayağın rahat etmesi ve hava alması maksadı ile giyilir. Sade olanları olduğu gibi bol aksesuarlı olarak tasarlananları da vardır.

## Slide 3: TERLİK YÜZ VE ASTAR KESİMİ
Yüz: Ayakkabının önünde en çok dikkati çeken ve görünen parçasıdır. Bu özelliğinden dolayı sayanın en önemli elemanıdır. Malzemenin en kaliteli yerinden kesilmelidir.
Yüz astarı: Yüz parçasının altına gelen astar parçasıdır. Yarma makinesinde inceltilmiş deri ya da meşinden kesilir. Sıklık yönü yüz parçasının aynıdır

## Slide 4: REGOLA (TOPLAMA)
Sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli işlemleri bitmiş saya elemanlarının birleştirilerek dikmeye ya da üste atma işlemine hazırlanmasına regola (toplama) denir.

## Slide 5: YAKMA
Saya parçalarının kenarlarını ispirto ocağı ve mum ile kenarlarının hafif şekilde ateşe tutulup kenar pürüzlerinin yakılma işlemine yakma denir.

## Slide 6: KIVIRMA
Saya parçalarının kenarlarına daha estetik görüntü vermek amacı ile yapılan katlama işlemine kıvırma denir.
Kıvırma sayada çok kullanılan bir kenar şeklidir. Sayanın ağız kısmında, gambalarında, aynalarda, yüz ve maskaretlerde farklı model özelliğine göre birçok yerde uygulanır.
Kıvırma işlemi, saya dikişinin istenilen kalitede olmasının en önemli işlem basamağıdır. Öncelikle kıvırma tıraşı yapılarak derinin pürüzleri giderilir, el ile ya da makine de solüsyon sürülür. Derinin esnemesini önlemek ve kenar sağlamlığını artırmak amacıyla sayanın ağız kısmına takviye bandı yerleştirilir. Deri parçasını uç kısmından başlanılarak parçanın üzerine doğru kıvırma işlemi yapılır.

## Slide 7: YAPIŞTIRMA
Saya parçalarının yapıştırıcı sürülerek modele göre birbirinin üstüne gelecek şekilde, bindirme yapılan işleme yapıştırma denir. Yapıştırma yapılan parçaların kenarlarının bindirme tıraşı yapılması gerekir.

## Slide 8: *TERLİK SAYASININ ÜSTE ATILMASI
Kıvırma işlemi bitmiş terlik yüzüne ve astarına yapıştırıcı sürülerek üste atmaya hazır hale getirilir.
Terlik sayalarında aksesuar olarak toka kullanılabilir. Tokanın takıldığı parçalara atkı parçası denir. Kıvırma işlemi yapıldıktan sonra atkı parçasına toka takılarak hazır hale getirilir. Solüsyon sürülmüş yüz ve astar, astarın iç kısmı üste olacak şekilde yüz üzerine getirilerek üste işlemi yapılır.

## Slide 9: TERLİK SAYASININ AĞIZ DİKİŞİ
Ağız dikişi kenardan 0,5mm. 1mm. kadar içerden başlanır. Genelde ağız dikişine başlama yeri sayanın arka ve iç kısmından başlanır. Dikişe ponteriz dikişi ile başlanır ponteriz ile bitirilir.
Dikme işleminden sonra ara işi işlemi yapılır. Ara işi yapılan yüze ve atkı parçasına yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı kuruduktan sonra yapıştırma işlemi yapılır ve dikişe hazır hale getirilir.