## Slide 1: *GOVA SAYANIN KESİMİ
Bayanlar için yapılan klasik, her zaman giyilebilen ayakkabı türüdür. Çeşitleri pek çok olan gova sağlam, rahat, basit, sade ve düz yapılı, ayağı çok iyi saran bir ayakkabı modelidir. Basit bir bayan ayakkabısı olan dekolte sayası, genellikle 5 yöntem ile yapılır.
1.Tek parça gova
2. ½ parça gova
3. İçten gambalı (3/4) gova
4. Çift gambalı gova
5. Parçalı dekolte gova

## Slide 2: YÜZ VE GAMBA KESİMİ
Yüz: Ayakkabının önünde devamlı gözüktüğünden dolayı sayanın en önemli elemanıdır. Derinin sık olduğu tarafa doğru yerleştirilerek kesilmelidir.
Gamba: Ayakkabının arka kısmını örten veya tamamlayan saya elemanlarıdır. Ğova ayakkabıda, ayakkabının iç tarafına tek adet gamba dışınada tek adet gamba kullanılmaktadır. Derinin sık olduğu tarafa doğru deri üzerine yerleştirilmelidir. Fakat deriden daha az fire vermek için gambaları sağa veya sola çevirebiliriz.

## Slide 3: YÜZ ASTARI VE ÇORAPLIK KESİMİ
Yüz astarı: Ayakkabının yüz kısmının altına gelen elemandır. Derinin sık olduğu tarafa doğru ok yönünde yerleştirilip kesilmelidir.
Çoraplık: Astarın topuk arkasına gelen kısmıdır. Genellikle burada kullanılan malzemenin pürüzlü yüzeyi ayak tarafına bakacak şekilde yerleştirilir. Ayağın topuğu tutması için yapılır. Bu parçada da sıklık yönü pek fark etmese de derinin sık olduğu tarafa doğru gibi ok yönünde kesilmesi tavsiye edilir.

## Slide 4
GOVA MODELİ İLE İLGİLİ KESİM ÇALİŞMALARI