## Slide 1: *GOVA MODEL SAYANIN TEZĞAH İŞLERİ
Tıraşlama: Tıraşlama derinin tersinden elde veya makinede yapılabilir. Sırça yüz tıraşlanmaz. Kesilmiş olan gova saya parçalarına kıvırma ve bindirme tıraşı yapılır.
Kıvırma tıraşı: Kıvırma genişliği 3.5 mm. 4 mm. olmalıdır. Bunun için de kıvırma yapılacak saya kenarına7- 8 mm genişliğinde tıraş yapılır.
Bindirme tıraşı: Birbiri üzerine binecek parçaların, binme yerinin tıraşlanmasıdır. Istampacı tarafından farklı bir şekilde belirtilmemiş ise 8 mm genişliğinde yapılır.
Kıvırma: Kenara kıvırma tıraşı yapılır. Kıvrılacak yerlerin yırtılmaması, sünmemesi ve darbelere dayanıklı olabilmesi için sayanın ağız kısmına takviye bandı yapıştırılır.
Reğola (toplama): Sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli işlemleri bitmiş saya elemanlarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilmesine (Regüle) toplama denir.

## Slide 2: SAYA İLE ASTARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Hazırlanmış olan saya ve astara yapıştırıcı solüsyon sürülerek 5-10 dk. beklenir. Yapıştırıcı kuruduktan sonra astar altta kalacak şekilde üstesi atılır.

## Slide 3: KALİTE KONTROL
Kalite kontroldeki en önemli amaç maliyeti düşürmek tüketicinin gelir düzeyine uygun ekonomik ve kaliteli malı ve hizmeti üretmek amaçlanmalıdır. Ayrıca ülkeler ürünlerini dış pazarlarda satabilmek ve rakipleri ile rekabet edebilmek için kaliteyi yükseltmek ve maliyeti düşürmek zorunda kalmıştır.
Kalite, bir işletmede sadece bir bölümün veya bir kişinin sorumluluğunda değildir. Bir ürünün kalitesinden tüm aşamalarda çalışan personel ve bölüm sorumludur.

## Slide 4
GOVA SAYA İLE İLGİLİ UYGULAMALAR.