## Slide 1: BANTLI GOVA MODEL SAYA
Bantlı gova saya normal gova sayadan farklı olarak sayanın iç tarafında bant dış tarafındada toka olmasıdır. Bant toka yardımı ile ayağı daha iyi tutarak ayaktan çıkmasını önler.

## Slide 2: BANTLI GOVA MODEL SAYANIN TEZGAH İŞLERİ
Tıraşlama: Gova modelde olduğu gibi sayanın ağzı ve bantların kenarları kıvırma tıraşı ile inceltilir.
Kıvırma: solüsyon yapıştırıcı sürülmüş olan ağız ve banta şerit (Takviye bantı) çekilip kıvırma işlemi gerçekleştirilir.
Regola: Saya üzerindeki yapılması gerekli kıvırma, toka takma, yapıştırma vb. işlemlerin yapılmasıdır.

## Slide 3: ASTAR PARÇALARININ HAZIRLANMASI
Yüz astarı: Ayakkabının yüz kısmının altına gelen elemandır.
Çoraplık: Astarın topuk arkasına gelen kısmıdır. Çoraplık genel olarak astarın ters tarafından kesilen parçadan oluşur.
Astar parçalarının birleştirilmesi: Yüz parçası astarın üstüne gelecek şekilde bindirme yapılarak yapıştırılır.

## Slide 4: KALİTE KONTROL
Hazır olan saya elamanlarının ve astarın kontrolü yapılarak bir sonraki aşamada çıkabilecek sorunların başlamadan önlemini almalıyız. Kıvırma yapılmış parçaların düzgünlüğü, yapıştırmaların sağlamlığı, deri hataları vb. oluşabilecek sorunları gidermeliyiz.

## Slide 5: BANTLI GAVA İLE İLGİLİ TEZGAH ÇALIŞMALARI