## Slide 1: *YÜZ VE ASTARİ BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ:
ÜSTE ATMA:
• Saya ve astar birleştirirken çentikleri aynı yönde olmalıdır.
• Astar altda kalacak şekilde, astar ve sayanın içleri birbirine bakacak şekilde birleştirme yapmalıyız.
• Üste atdıkdan sonra, ağız kısmını çekiç ile döğüştürmeliyiz

## Slide 2: PONTERİZ DİKİŞ
Ponteriz: Sayanın dikişine başlarken ve saya dikişinin sonunda dikişi sağlamlaştırmak için 4 – 5 dikim adımından sonra, başında ve sonunda olmak kaydıyla tekrar dikişin üstünden dikilmesidir.

## Slide 3: KAPSÜL TAKMA
Bağcık deliklerini, kuvvetlendirerek dekoratif bir görüntü vermek amacıyla kullanılan saya süsleme elemanıdır. Saya üzerine önce delik delinip, sonra takılarak perçinleme işlemi yapılır. Günümüzde, bu iki işlemi (delip-perçinleyen) bir arada yapan makineler vardır. Kapsül, astar tarafından, tersten perçinlenir. Bazı modellerde süs amacı ile de kapsül kullanılmaktadır

## Slide 4: MAKİNEDE KAPSÜL TAKMA
Kapsül çakma makinesi, sayanın ilgili noktalarını delerek buralara kapsül takan makinedir. Kapsül çakma makinesi, kapsül mesafelerine göre ayarlanır. Makinenin deposuna kapsül doldurulur. Saya, kapsülü çakacak sütunun altına getirilir. Bağ deliği noktası, sütunun içindeki lazerli ışığa göre ayarlanır. Saya sıkıca tutularak pedala basılır, sütunun içindeki zımba önce otomatik olarak bağ deliğini açıp kapsülü çakar. Bu işleme seri olarak devam edilir. Kapsül çakma işleminden sonra sayalar, tek tek kontrol edilerek perçinleme hatası olanlar manüel kapsül takma aleti yardımıyla düzeltilmelidir.

## Slide 5
Ponteriz dikiş ile ilgili uygulamalar yapma.
Kapsül takma ile ilgili uygulamalar yapma.