## Slide 1: Ölçme ve ölçmenin özellikleri
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ÖLÇME NEDİR?
Bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemidir. Bir cismin uzunluğu, ağırlığı veya rengi gibi çeşitli fiziksel özelliklerin belirlenmesi çeşitli duyu organları ile mümkündür. Bu özellikler kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle insan duyularından etkilenmeyen çeşitli ölçme aletleri, sistemleri ve yöntemleri geliştirilmiştir[1].

## Slide 3: ÖLÇME NEDİR?
Ölçme işlemleri tüm mühendislik dalları ile ilgilidir. Özellikle laboratuvar çalışmalarının her kademesinde ölçmeye gerek duyulmaktadır. Ölçme yapılırken, sistem seçimi, ölçme sonuçlarının çeşitli istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi ve ölçme hassasiyetinin belirlenmesi, ölçme tekniğinin temel konularıdır[1].

## Slide 4: OKUNABİLİRLİK NE DEMEKTİR?
Ölçme cihazının okuma skalasının genişliğidir.
En küçük değerlendirme: Ölçme cihazı skalasında okunabilen iki değer arasındaki en küçük fark olarak tanımlanır. (fiziksel büyüklükteki değişikliğin cihaz tarafından algılanabilen en küçük değeri)[1].

## Slide 5: DUYARLILIK NE DEMEKTİR?
Ölçme cihazı ibresinin doğrusal hareket ettiği varsayımı ile, ibrenin hareket miktarının ölçülen fiziksel büyüklüğe oranıdır[1].
Histerizis: genellikle bir ölçme cihazında, ölçme yapılırken herhangi bir değere artarak veya azalarak yaklaşılması durumunda histerizis nedeniyle farklı değerler okunabilir[1].
Histerizis olayında cihazlardaki mekanik sürtünmeler, manyetik etkiler, elastik deformasyonlar ve ısıl etkiler rol oynar[1].

## Slide 6: DOĞRULUK NE DEMEKTİR?
Bir fiziksel özelliğin ölçümünde gerçek değer ile cihazın gösterdiği değer arasındaki farklar ve cihaz skalasının yüzdesi cinsinden verilir. • Kesinlik: Bir ölçme aletinin aynı bir fiziksel büyüklüğe ait tekrarlanan çeşitli ölçmeler esnasında aynı değeri verebilme özelliğidir. • Ölçülen değerler: 102, 104,104, 103, 105, 106, 103, 105, 102, 106mm. 100 mm lik uzunluk değeri için • (106-100)/100=%6 doğruluk • Doğruluk kalibrasyon ile iyileştirilebilir fakat kesinlik iyileştirilemez[1].

## Slide 7: HATA NE DEMEKTİR?
Doğruluktan sapma değerlerine hata denir. Hem deneyi yapandan hem de aletten gelen çeşitli hatalar vardır. • Kalibrasyon: Bir ölçme aletinin doğruluğu bilinen değerler ile karşılaştırılarak hataların azaltılması işlemidir. Kalibrasyon işlemi standartlar enstitüsünün imkanları ile, doğruluğu bilinen cihazlar ile veya bilinen bir kaynak ile karşılaştırılarak yapılabilir[1].

## Slide 8: STANDART
Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından kabul edilen belirli ölçülerdeki fiziksel büyüklük, ölçme yöntemi veya uyulması gereken kurallardır. Ülkemizde Uluslar arası kuruluş ise Fransa da bulunan “International Bureau of weight and Measures” birliğidir[1].

## Slide 9: BOYUT VE BİRİM
Boyut: Bir sistemin veya bir cismin özelliği veya davranışını belirlemek için kullanılan fiziksel değişkenlere verilen addır[1].
Uzunluk, sıcaklık, kütle vs. Birim: boyut için seçilen keyfi bir karşılaştırma değeridir. m, c, kg, K, oC
Türetilmiş birimler: m2, m/s, kg.m/s=N • N/m2= Pa, pascal

## Slide 10: ÖLÇME SİSTEMLERİ
Ölçme sistemlerinin genelleştirilmesi
Genelde ölçme sistemlerini üçe ayırmak mümkündür.
1. Fiziksel değişkenlerin mekanik veya elektriksel formda sezildiği, dedektör transdüser kademesi. Ölçülmesi veya iletilmesi kolay olması nedeniyle bu elemanlarda elektrik sinyalleri tercih edilir. Bu elemanlarda elde edilen sinyaller dijital veya analog olabilir[1].

## Slide 11: ÖLÇME SİSTEMLERİ
2. Elde edilen mekanik veya elektriksel sinyallerin kuvvetlendirildiği veya filtrelendiği orta kademe
3. değerlendirme, ölçme, kayıt, veya istenirse kontrol işlemini yapıldığı son kademe.

## Slide 12: KAYNAKLAR
[1] http://erzurum.edu.tr/Content/Yuklemeler/Personel/Fatih_YETIM/1._Sunu6583.pdf (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 13: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)