## Slide 1: Ölçü aletleri
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: HAREKETLİ ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ
Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri Hareketli ölçü aletleri genellikle; 1. Sabit bir bobin 2. Dönebilen çok küçük bir parçadan oluşur.
Dönebilen parçanın etkisi statik sürtünme (Mss) şeklindedir. Bunun için hafif yapılır.
Bu parça döndürme momenti etkisiyle harekete geçer.
Kendisine bağlı bir ibreyi (göstergeyi) döndürür ve ibreyi skalanın önünde saptırır. Skalada okunan bu değer ölçülen değerdir.
Gözlenen y büyüklüğü sapma miktarını verir. Sapma miktarı döndürme momentine dolayısıyla ölçülmek istenen x büyüklüğüne bağlıdır.

## Slide 3: HAREKETLİ ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ
Hareketli Ölçü Aletlerinin Çeşitleri[1]:
1. Döner bobinli ölçü aletleri
2. Isıl ölçü aletleri
3. Redresörlü ve elektronik amplifikatörlü ölçü aletleri
4. Döner mıknatıslı ölçü aletleri
5. Döner demirli (yumuşak demirli) ölçü aletleri
6. Elektrodinamik ölçü aletleri
7. Elektrostatik ölçü aletleri
8. İndüksiyonlu ölçü aletleri

## Slide 4: HAREKETLİ ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ
Hareketli ölçü aletlerinin doğruluklarını arttırabilmek için; • Hareketli parçanın ağırlığı küçültülmeli • Statik sürtünmeler olabildiğince küçültülmeli, • Döndürme momenti büyütülmelidir. Hareketli ölçü aletlerinin gecikmeleri genellikle birkaç saniye olup ölçülecek büyüklüğün bu süre boyunca kararlı kalan değeri ölçülebilir. Bu değer ölçülecek büyüklük akım yada gerilim ise genellikle karesel ortalama değer olan efektif değer, güç ise ortalama değer olan aktif güçtür[1].

## Slide 5: DÖNER BOBİNLİ ÖLÇÜ ALETLERİ
Daimi bir mıknatısın beslediği bir manyetik alan içerisinde dönebilen ve ölçülecek akımı taşıyan küçük ve hafif bir döner bobinden oluştur.[1]
N-S kutuplarının oluşturduğu magnetik akı içerisindeki bobinden akım aktığında bir kuvvet oluşur.
F = B . I . L
Bu kuvvetin yönü sağ el kuralı ile bulunur. Oluşan bu kuvvet akımla orantılıdır ve ibrenin sapmasını sağlayacak olan döndürme momentini oluşturur[1].

## Slide 6: DÖNER BOBİNLİ ÖLÇÜ ALETLERİ
Döner bobinli ölçü aletlerinin özellikleri: • Sadece doğru akım ve gerilim devrelerinde kullanılırlar. • Ölçü aletinin magnetik alanı daimi mıknatısla temin edildiğinden en küçük akımlarda dahi büyük bir sapma gösterirler. Yani duyarlılıkları fazladır. • Doğruluk derecesi diğer ölçü aletlerinden üstündür. • Aşırı yüklere dayanıklılığı azdır. • Dış magnetik alanlardan etkilenmez. • Çok hassas olduklarından kullanım alanları geniştir. • Tek sakıncası alternatif akım devrelerinde ölçme yapamamasıdır. Fakat ilave edilen çeşitli düzenekler yardımıyla (doğrultucu gibi) bu sakınca ortadan kaldırılmıştır[1].

## Slide 7: GALVONEMETRE
En çok kullanılan ibreli gösterge cihazı döner bobinli galvanometredir.
Galvanometre[1];
• Akım ölçer.
• Akımın var olup olmadığını ve yönünü belirtir.
• Eğer akımı gösterecek şekilde ibre ve ölçekli skalası varsa duyarlılığına bağlı olarak, Mikroampermetre Miliampermetre Ampermetre olarak isimlendirilir.
• Skalası volt veya Ω gibi büyüklüklere kalibreli ise, Voltmetre Ohmmetre olarak isimlendirilir.
• Büyük akımları ölçmek için galvanometreye paralel küçük bir direnç ilave edilir.
• Elektriksel eşdeğeri bir dirence (Rg-Bobinin dc direnci) eşittir.

## Slide 8: KAYNAKLAR
[1] http://elektrik.kocaeli.edu.tr/files/b3eeElektrik_Olcme_Ders_Notu_Kisim4.pdf (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 9: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)