## Slide 1: Direnç ve bobin ölçümü
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: DİRENÇ ÖLÇÜMÜ
Direnç değerini ölçen ölçü aletlerine ohmmetre denir. Yalnız direnç ölçen ohmmetreler bulunduğu gibi bu işlem, birden fazla büyüklüğü ölçebilen, bu yüzden daha pratik kullanım imkanı sağlayan avometreler ile de yapılmaktadır. Ohmmetreler yapı olarak akım ölçen, döner bobinli ölçü aletleridir. Bu ölçü aletlerinin skalası akım değil de direnç (Ω) ölçecek şekilde taksimatlandırılmıştır. Ohmmetreler direnç ölçmenin yanında elektrik elektronik devrelerinde açık ve kapalı devre kontrollerinde de sıkça kullanılmaktadır[1].

## Slide 3: DİRENÇ ÖLÇÜMÜ
Ohmmetreler ölçüm yapmak için mutlaka kendine ait bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu gereksinim genellikle 9 V veya 1,5 V’ luk pillerin seri bağlanması ile giderilir. Ohmmetre veya avometreler ile kesinlikle enerji altında direnç ölçümü yapılmaz. Ohmmetreler veya avometreler çalışan bir cihazda ölçüm yapılırken problarının ikisinin de elle tutulmamasına dikkat edilmelidir. Bu direncin yanında vücut direncinin ölçülmesine özellikle de büyük değerli dirençlerin ölçülmesinde, değerin yanlış belirlenmesine neden olur[1].

## Slide 4: DİRENÇ ÖLÇÜMÜ
Şekil 1. AVOmetreyle ölçüm [1]

## Slide 5: ENDÜKTANS ÖLÇÜMÜ
Bobinler iletken tellerin yan yana veya üst üste sarılmasıyla elde edilen devre elemanlarıdır. Bobinlerin, elektrik akımının değişimine karşı gösterdikleri tepkiye endüktans denir. Endüktans, L harfi ile sembolize edilir ve birimi henry (H)'dir. Uygulamada daha çok endüktans biriminin alt katları olan μH(Mikro Henri) ve mH (Mili Henri) kullanılır. 1 H=103 mH=106 μH dir. Bir bobinin endüktif reaktansını (XL) bulabilmek için endüktans değeri bilinmelidir[1].

## Slide 6: ENDÜKTANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Uygulamada kullanılan bir bobinin endüktansı çeşitli faktörlere göre azalmakta ya da artmaktadır. Bunlar[1]:
Sarım sayısı
Nüvenin cinsi
Sarımlar arası aralık
Tel kesiti
Bobinin biçimi
Sargı katı sayısı
Bobinin çapı
Sargı tipi
Uygulanan AC gerilimin frekansıdır.

## Slide 7: ENDÜKTANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bobine doğru gerilim uygulandığında, geçen akıma bobinin ( R ) omik direnci karşı koyarken aynı bobine alternatif gerilim uygulandığında, alternatif akıma gösterilen direnç daha büyük olur. Alternatif akımdaki bobinin bu direnci (XL) ile ifade edilir ve endüktif direnç olarak tanımlanır. Endüktif reaktans: XL=2.π.f.L formülü ile hesaplanır[1].

## Slide 8: SONUÇ
Buradan da görüldüğü gibi bobinlerin alternatif akıma karşı gösterdikleri zorluk doğru akımda olduğundan çok daha fazladır. Çünkü alternatif akımda zamana karşı değişim söz konusudur. Bobinlerin hepsi endüktansa sahip olduklarından, endüktansın etkisi ile alternatif akımın değişimine karşı koymaya çalışır. Bu durum endüktif reaktansı oluşturur. Doğru akımda frekans değerinin 0 olmasıyla akım değerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla endüktansın akım değişimi ile karşılaşmadığı için karşı koyacak bir sebebi kalmamıştır ve endüktif reaktans değeri doğru akımda sıfırdır[1].

## Slide 9: KAYNAKLAR
[1] www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=1&dosyaID=567 (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)