## Slide 1: Akım ve gerilim ölçme
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: GERİLİM ÖLÇME
Bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur[1].

## Slide 3: GERİLİM ÖLÇME
Elektrik devrelerinde gerilim ölçmeye yarayan ölçü aletlerine voltmetre denir. Voltmetreler devreye paralel bağlanır ve “V” harfi ile gösterilirler. Voltmetreler devreye paralel olarak bağlandıklarından kaynağın veya devrenin gerilimini düşürecek kadar akım çekmemelidirler. Bu da voltmetrelerin iç direncinin yüksek olmasını gerektirir. Elektrik devrelerinde voltmetrenin yanlışlıkla seri bağlanması durumunda iç direnci çok fazla olduğundan kaynak geriliminin büyük bir kısmı voltmetre üzerinde düşeceğinden alıcı düzgün olarak çalışmaz. Eğer alıcı yüksek akımlı ise bu durumda voltmetre seri bağlanacak olursa yanarak kullanılmaz hale gelebilir[1].

## Slide 4: GERİLİM ÖLÇME
Gerilim ölçme işleminde en önemli noktalardan biri yapılacak gerilim ölçümüne uygun voltmetre seçmektir. bu seçimim doğru yapılması, ölçümün doğruluğu, ölçüm yapan kişinin ve ölçü aletinin güvenliği için önemlidir. Voltmetre seçimi yapılırken aşağıda belirtilen hususlara kesinlikle dikkat edilmelidir[1]:

## Slide 5: GERİLİM ÖLÇME
Voltmetreler devreye paralel bağlanır.
Gerilim çeşidine uygun(AC-DC) voltmetre seçilmelidir.
Gerilimin ölçme sınırı ölçülecek gerilimin değerinden mutlaka büyük olmalıdır [1].

## Slide 6: GERİLİM ÖLÇME
Alternatif gerilim ölçmelerinde voltmetreye bağlanan giriş ve çıkış uçları farklılık göstermezken doğru akımda “+” ve “–“ uçlar doğru bağlanmalıdır. Aksi takdirde analog ölçü aletlerinde ibre ters sapar, dijital ölçü aletlerinde gerilim değeri önünde (─) ifadesi görünür[1].

## Slide 7: GERİLİM ÖLÇME
Ölçülecek gerilim değerine uygun hassasiyet ve yapıya sahip voltmetre seçilmelidir.
10 mV’luk gerilim, kV seviyesinde ölçüm yapan voltmetre ile ölçülemez.
Voltmetre gerilimi ölçülecek kaynak veya alıcının uçlarına bağlanmalıdır[1].

## Slide 8: GERİLİM ÖLÇME
Enerji altında, sabit voltmetrelerin bağlantısı yapılmamalı ve yapılmış bağlantıya müdahale edilmemelidir. Ancak taşınabilir ve problar vasıtası ile ölçüm yapılabilecek voltmetreler ile gerekli önlemler alındıktan sonra ölçüm yapılabilir[1].

## Slide 9: GERİLİM ÖLÇME
Deneylerimizde şebeke gerilimi ölçerek efektif, maksimum değerleri bulacağız.

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=1&dosyaID=567 (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)