## Slide 1: Güç ve enerji ölçümü
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ENERJİ
Bir kuvvetin bir cisme etki ederek ona konum değişikliği kazandırması iş olarak tanımlanır. İş yapabilme yeteneğine de enerji adı verilir. Elektriksel ifadeyle iş, birim zamanda belli bir enerji harcayarak bir olayın gerçekleşmesi (ısı, ışık, manyetik alan elde etme vb.) olarak tanımlanır. Elektrikle çalışan bir alıcının harcadığı enerji miktarı arttıkça gördüğü iş de o oranda artar. Elektrikte iş W harfiyle gösterilir[1].

## Slide 3: GÜÇ
İş birimi, watt saat (Wh)' tir. Devreye bağlı 1000 W (1 kW) gücündeki alıcı, bir saat boyunca çalışıyorsa yaptığı iş 1 kWh' tir. İşin yapılması için geçen süre t ile ifade edilir, birimi de saat’ tir. İşin formülü[1]
İş = Güç × Zaman ise W = P*t olarak bulunur.

## Slide 4: GÜÇ
Elektrikte yapılan işi ölçen cihazlar elektrik sayaçlarıdır. Günümüzde mekanik sayaçların yanında elektronik sayaçlarda kullanılmaktadır. Endüksiyon sayaçlarının yapısında akım bobini, gerilim bobini, numaratör ve alüminyum disk düzeneğinden meydana gelmiştir. Elektronik sayaçların bağlantıları her birinden farklı olup sayaç bağlantı şemaları sayaç üzerinde verilmektedir[1].

## Slide 5: GÜÇ
Birim zamanda üretilen veya tüketilen enerjiye ya da birim zamanda yapılan iş, iş yapma gücü veya saniyede yapılan iş “güç” olarak tanımlanır. Güç birimi joule/saniye veya watt için, uçlarındaki potansiyel farkı bir volt olan dirençten 1 saniyede 1 kulonluk elektrik miktarı geçince sarfedilen enerjidir. Bir elektrikli ısıtıcının birim zamanda harcadığı enerji aynıdır. Ama zaman ilerledikçe harcadığı toplam enerji geçen zamanla artmaktadır. Güç saniyede yapılan işi verir[1].

## Slide 6: GÜÇ
Elektrikte Güç; Elektrik alıcılarının birim zaman içinde (saniyede) yaptıkları işe elektrik gücü denir. Elektrikte güç, alıcının çektiği akım ile gerilimin çarpımıdır. Güç, P harfi ile gösterilir. Elektrik gücü birimi : joule/saniye ya da watt (vat)’ tır[1].
P = Güç, birimi watt V = Uygulanan gerilim, birimi volt I = Alıcıdan geçen akım, birimi amper R = Alıcının direnci, birimi ohm ( om)’dur Kısaca güç birimi watt için : 1 voltluk gerilim altında 1 amper akım geçiren alıcının gücü 1 watt‘ tır[1].

## Slide 7: KAYNAKLAR
[1] www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=1&dosyaID=567 (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)