## Slide 1: Güç ve enerji ölçümü
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ
Bir doğru akım devresinde kullanılan güç, bu devreye uygulanan gerilim ile devreden geçen akımın çarpımıdır. Alternatif akımda ise gerek devreye uygulanan gerilim, gerekse devreden geçen akım zamana bağlı olarak değişirler. Akım ve gerilimin çarpımı olan güç de zamana bağlı olarak değişik değerler alır. Doğru akım devrelerinde olduğu gibi, alternatif akım devrelerinde güç her zaman V.I değildir[1].

## Slide 3: A.A GÜÇ
V = Vm . sinwt ve i = Im . sin(wt -q ) dır.
Alternatif akım devrelerinde herhangi bir andaki güç;
P = Vm . Im. sinwt .sin(wt -q ) ’dir. P değerine gücün ani değeri veya ani güç denir.

## Slide 4: AKTİF GÜÇ
1.Aktif Güç: Ortalama güce aktif güç de denir. Burada güç faktörü veya güç katsayısı devreye girer. Bir devre elemanının gücünü arttırmak için cosx ’yi büyütmek yani x ’yi küçültmek gerekir. Elektrik enerjisi üretiminde güç faktörünün 1’ e yakın olması istenilir[1].
P = VR .I
P =V.I.cosx

## Slide 5: REAKTİF GÜÇ
2.Reaktif Güç: Saf bobinli veya saf kondansatörlü bir devrede (sadece L veya sadece C) gücün ortalama değeri sıfırdır. Gücün ortalama değerinin sıfır olması yani aktif gücün sıfır olması bobinin kaynaktan bir enerji çekmediğini gösterir. Pozitif alternansta kaynaktan çekilen güç, negatif alternansta kaynağa geri verilmektedir. Bobinler ve kondansatörler enerji harcayan değil enerji depo eden elemanlardır. Saf bobin ve kondansatör devrelerinde x = 90 derece olduğu için güç katsayısı sıfırdır (Cos90=0). P = V.i.cosx formülüne göre P=0 olur. Saf bobinde ve saf kondansatörde gerilim ve akımın etkin değerinin çarpımına reaktif güç denir[1].

## Slide 6: GÖRÜNÜR GÜÇ
3.Görünür Güç: Aktif gücü dirençler, reaktif gücü ise endüktif ve kapasitif reaktanslar çeker. Eğer bir devrede hem direnç hem de reaktans bulunuyorsa, bu devrede aktif ve reaktif güçler bir arada bulunur. Böyle bir devrede V.i değeri ne aktif gücü ne de reaktif gücü verir. Direnç ve reaktanstan oluşan bir devrede V.i çarpımına görünür güç denir. S harfi ile gösterilir[1].

## Slide 7: KARŞILAŞTIRMA
AKTİF GÜÇ P (WATT)
REAKTİF GÜÇ Q (VAR)
GÖRÜNÜR GÜÇ S (VA)

## Slide 8: SORU
Devrenin güçlerinin hepsini bulunuz. Empedansını bulunuz.

## Slide 9: KAYNAKLAR
[1] www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=1&dosyaID=567 (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)