## Slide 1: İçindekiler
 Seri Direnç Devreleri
 Paralel Direnç Devreleri

## Slide 2: SERİ DİRENÇ DEVRELERİ
 İçlerinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir. İstenen değerde direnç yoksa seri bağlantı yapılır. Örneğin iki adet 300Ω’luk direnç seri bağlanarak 600Ω’luk direnç elde edilir.
 Tüm dirençlerin yerine geçecek tek dirence eşdeğer direnç veya toplam direnç denir. 𝑅𝑡 veya 𝑅𝑒ş şeklinde gösterilir. Seri devrede toplam direnç artar. Birbiri ardınca bağlanan dirençlerden her birinin değeri aritmetik olarak toplanır ve toplam direnç bulunur.
Toplam direnç bulunmasında kullanılan denklem;
𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ +𝑅𝑛

## Slide 3:  Devre akımı seri bağlı tüm dirençlerin üzerinden geçer.
 Kirchhoff, Gerilimler Kanunu ile; “devreye uygulanan gerilim,
dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir” der.

## Slide 4: PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ
 Dirençlerin karşılıklı uçlarının bağlanması ile oluşan devreye paralel bağlantı denir. Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Dirençler üzerindeki gerilimler eşit, üzerinden geçen akımlar farklıdır.
 Paralel bağlantıda seri bağlantıdan farklı olarak eşdeğer direnç, direnç değerlerinin çarpmaya göre terslerinin toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur. Formül haline getirirsek;

𝑅𝑒ş
1 1
= +
1
𝑅1 𝑅2
+ ⋯ +
1
𝑅𝑛

## Slide 5:  Sadece iki paralel direncin olduğu devrelerde hesaplamanın
kolaylığı açısından;
𝑒ş
𝑅 =
𝑅1.𝑅2
𝑅1+𝑅2
formülü de kullanılabilir.

## Slide 6
 Paralel kolların gerilimleri eşittir. Kaynak uçlarını takip edersek doğruca direnç uçlarına gittiğini
görebiliriz.
uçlarına gitmekte dolayısıyla 𝑈1 gerilimi kaynak gerilimine eşittir. Tüm bunlar 𝑅2 direnci ve 𝑈2
gerilimi içinde geçerlidir.
 Başka bir değişle 𝑈𝑘 = 𝑈1 = 𝑈2’dir.
 Direnci düşük olan koldan çok, direnci fazla olan koldan az akım geçişi olur. Akım ve direnç arasında ters orantı vardır.
𝑈𝑘
 Burada 𝑈𝑘 kaynak gerilimi başka hiçbir direnç üzerinden geçmeden doğruca 𝑅1 direncinin
𝑈
1

## Slide 7
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_p df/Do%C4%9Fru%20Ak%C4%B1m%20Esaslar%C4%B1.pdf
KAYNAKÇA