## Slide 1
İçindekiler
 Düğüm Gerilim Yöntemi (DGY)

## Slide 2: DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ (DGY)
 Bu yöntem Kirchoff akımlar yasasının bir uygulamasıdır.
 Çözüm aşamasında gerilimi sıfır kabul edilen düğüme
referans düğümü denir.
 Gerilim kaynağının olmadığı 𝑛 düğümlü bir devrede düğüm gerilimleri yöntemi aşağıdaki üç adımda uygulanır.
Bir düğümü referans seç. Geriye kalan n-1 düğüm için referans düğümüne göre 𝑣1, 𝑣2,…𝑣𝑛düğüm gerilimlerini hesapla.
Referans düğümü harici tüm düğümlere K.A.K uygula. Dal akımlarını düğüm gerilimleri cinsinden Ohm Kanunu kullanarak tanımla.
Elde edilen (n-1) bağımsız eşitlik kullanılarak düğüm gerilimleri çözülür.

## Slide 3
Referans düğümü genelde toprak (ground) olarak isimlendirilir ve sıfır potansiyelli kabul edilir.
 Örnek bir elektrik devresinde DGY’yi
uygulayalım.
Önce devredeki düğümleri belirleyelim.
2. 0.düğüm olarak toprak düğümünü seçeceğiz.
3. Kalan iki düğüm, 1.düğüm ve 2. düğüm olarak gerilimleri 𝑣1 ve 𝑣2 olarak isimlendirilir.
Her bir düğümde KAK uygulanır.

## Slide 4
düğümde;
𝐼1 = 𝐼2+𝑖1+𝑖2
düğümde;
𝐼2 + 𝑖2=𝑖3
 Ohm kanunu kullanarak 𝑖1, 𝑖2, ve 𝑖3 akımlarını düğüm
gerilimleri cinsinden yazılması gerek.
 Bu işlemi yapılırken akımın yüksek gerilimden-düşük gerilime doğru hareket ettiğini unutulmamalı.

## Slide 5: ÖRNEK
 Düğüm noktası gerilimi yöntemi kullanarak aşağıda verilen devredeki gerilimleri bulunuz. Ayrıca 𝑖3 akımını da hesaplayınız.

## Slide 6
 Önce eşdeğer düğüm noktalarını ve ilmekleri tanımlayalım. D düğüm noktası referans noktası olarak belirlenebilir.
Daha sonra eşdeğer akım kaynağını bulalım. A ve D düğüm noktaları arasına bağlanan 56 V, 2 Ω kaynağı, akım kaynağı ve ona paralel bir iletkene (1/R) dönüştürerek devreyi yeniden çizmemiz gerekir.

## Slide 7
 Düğüm noktaları için akım ifadeleri
A: (0,5+0,5+0,1)𝐸𝐴-(0,5)𝐸𝐵-(0,1)𝐸𝐶=28
B: -(0,5)𝐸𝐴+(0,5+0,2+1,0)𝐸𝐵-(1,0)𝐸𝐶=0
C: -(0,1) 𝐸𝐴+(1,0) 𝐸𝐵+(0,1+1,0+0,25)𝐸𝐶=-2

## Slide 8
A: 1,1𝐸𝐴-0,5𝐸𝐵-0,1𝐸𝐶=28
B: -0,5𝐸𝐴+1,7𝐸𝐵-0,1𝐸𝐶=0
C: 0,1𝐸𝐴-1,0𝐸𝐵+1,35𝐸𝐶=-2
𝐸𝐴 = 36 V
𝐸𝐵 = 20 V
𝐸𝐶 = 16 V
56A- 2𝐼3=𝐸𝐴
56-36 = 2𝐼3
20=2𝐼3
𝐼3= 10 A

## Slide 9: KAYNAKÇA
 http://ehm.kocaeli.edu.tr/web/files/176_Ders-
4.pdf
 http://www.huseyinsari.net.tr/dersnotlari-fzm207- bolum2.pdf