## Slide 1
İçindekiler
 Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY)

## Slide 2: ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ (Ç.A.Y)
 Bu yöntemde düğümlerdeki akımlar yerine, çevredeki
akımlar ele alınarak devrenin analizi yapılır.
 Yöntemin temel prensibi her bir bağımsız çevrede Kirchoff’un gerilim kanunu uygulanır.

## Slide 3
 Çevre akımları yöntemi aşağıda verilen üç adım ile uygulanır:
Her bir bağımsız çevre için bir çevre akımı yönü alınır. Bu akımların yönü keyfidir. (her ne kadar keyfi denilse de genel tercih saat yönüdür)
Her çevreye KGK uygulanır. Gerilimler, çevre akımları cinsinden
tanımlanır.
Bağımsız çevre sayısı kadar elde edilen denklemler düzenlenir.

## Slide 4
 Örneğin şekildeki devre için; 1.adım olarak çevre akım yönleri belirlenir.
 2.adım olarak çevreye
K.G.K. uygulanır. 1.çevre için;
-𝑉1+𝑅1𝑖1+𝑅3(𝑖1-𝑖2) = 0
Veya
(𝑅1+𝑅3) 𝑖1- 𝑅3𝑖2= 𝑉1

## Slide 5
 2.çevre için;
𝑅2𝑖2+𝑉2+𝑅3(𝑖2−𝑖1)= 0 veya
-𝑅3𝑖1+(𝑅2+𝑅3) 𝑖2 = −𝑉2
NOT: Çevre akımlarını dal akımlarından ayırmak için çevre
akımları i, dal akımları da I ile gösterilmektedir.
𝐼1= 𝑖1, 𝐼2= 𝑖2, 𝐼3= 𝑖1-𝑖2

## Slide 6
ÖRNEK
 i1 ve i2 akımları çevre yöntemi ile hesaplayınız

## Slide 7: 12V  4i1  6(i1  i2 )  0
 1 nolu çevre için denklem:
 2 nolu çevre için denklem:
12V  v4  v6  0
10i1  6i2 12
v6 10V  v2  0
6(i1  i2 ) 10V  2i2  0
 6 i1  8i3  10

## Slide 8: 10i1  6i2 12
 6 i1  8i3  10
10  6  i1    12 

 6
  2  10
 
8  i 
i 
 2   0.636A
 
i1    0.818A 

## Slide 9: KAYNAKÇA
 http://ehm.kocaeli.edu.tr/web/files/195_Ders-
5.pdf
 https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&es rc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwjVvOyouYLYAhXPKFAKHaDwDm0QFgh mMA0&url=http%3A%2F%2Fdiyot.net%2Fwp- content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F2_Cevre_Aki mlari.ppt&usg=AOvVaw0as_0MRy0pL0sBonYMhb NX