## Slide 1
İçindekiler
 Seri-Paralel RL Devreleri

## Slide 2: SERİ-PARALEL RL DEVRELERİ
 İndüktör, genel olarak iletken bir telin sargı
biçimine getirilmesi ile elde edilir.
 İndüktörler üzerine sarıldıkları çekirdeğin türüne göre sınıflandırılırlar.
 Hava çekirdekli veya manyeJk olmayan malzemeye sarılı indüktörler genel olarak radyolarda, televizyonlarda ve filtre devrelerinde kullanılır.
 Demir çekirdekli indüktörler güç devrelerinde ve filtre devrelerinde kullanılır.

## Slide 3:  Ferrit çekirdekli indüktörler ise yüksek frekans uygulamalarında tercih edilir.
 Akım taşıyan herhangi bir iletkenin, etrafına yayılan bu çizgilerden dolayı kaçak indüktansa sahip olduğu söylenebilir.
 Akım taşıyan bir tel manyeJk alan oluşturur.
 Değişken bir manyetik alan bir gerilim oluşturur. Bu gerilim manyetik alanı oluşturan akımın değişim hızı ile orantılıdır. Yani;
𝑑𝑡
 v(t) = L𝑑𝑖(𝑡) olur. Burada, oranf sabit L, indüktans olarak
adlandırılır ve birimi henry’dir.

## Slide 4:  Henry aynı zamanda V-s/A’e eşittir.
 İndüktör akımı aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
𝐿
−∞
i(t) = 1 𝑡 𝑣 𝑥 𝑑𝑥
0
𝐿
𝑡0
i(t) = i(𝑡 ) + 1 𝑡 𝑣 𝑥 𝑑𝑥
 İndüktörde biriken güç:
P(t) = v(t).i(t) = ( L𝑑𝑖(𝑡) ) i(t)
𝑑𝑡
 Manyetik alanda depolanan enerji:
𝑡
𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡
) i(t)dx
𝑤𝐿 𝑡 = ( L
−∞
𝑤𝐿 𝑡
1
2
2
= L𝑖 (t) J

## Slide 5:  İndüktörler, direnç ve kondansatörler gibi pasif elamanlardır.

## Slide 6:  Seri İndüktörler
 Parelel İndüktör

## Slide 7
KAYNAKÇA
 http://erzurum.edu.tr/Content/Yuklemeler/Person el/Caglar_DUMAN/Devre_Analizi_Sunum_19407.p df