## Slide 1: Doğru akım devrelerinde güç ve enerji
NET 105 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: GÜÇ KAVRAMI
Elektrik enerjisi ile çalışan alıcıya elektrik enerjisi uygulandığında ısı, ışık, hareket vb.şekilde iş elde edilir. Elektrik enerjisi bir iş yaptırdığına göre bir güce sahiptir. Buradan da görüldüğü gibi birim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün birimi watt’tır[1].

## Slide 3: GÜÇ KAVRAMI
Bu güç devreye uygulanan gerilim ve çekilen akımla doğru orantılıdır.
Elektriksel güç: P = V x I şeklinde ifade edilir.
P= Elektriksel güç (watt),
V= Gerilim (Volt),
I= Akım (Amper)
NOT: Bu kavramları 1.haftada açıklamıştık.

## Slide 4: ÖRNEK
220 volt gerilimle çalışan bir ütü 2,5 amper akım çekmektedir, bu ütünün gücünü hesaplayınız.
P= V x I = 220 x 2,5 = 550 watt
Burada gerilim sabit olduğunu düşünelim nedeni şebekeden evlerimize gelen voltajın 1 fazlı sistemler de 220 volt, 3 fazlı sistemler de 380 volt olduğunu biliyoruz. Doğru gerilimle çalışan cihazlar da sonuç olarak evlerdeki alternatif gerilimin trafo ve doğrultmaç yardımıyla çevrilip kullanmasıyla oluşmaktadır.

## Slide 5: AMPERMETRE-VOLTMETRE YÖNTEMİ
P = V x I formülünde görüldüğü gibi elektrik devrelerinde akım ve gerilimin çarpımı elektriksel gücü verir. Burada elektrik devresinin çektiği gücün bulunabilmesi için akım ve gerilim değerlerinin ölçülmesi gereklidir. Ancak, alternatif akımda omik dirençlerin çektiği güç aktif, bobin ve kondansatörlerin çektiği güç reaktiftir. Bu yüzden P= V x I formülü ile gücün hesaplanması, yalnız DC devrelerde ve omik dirençli AC devrelerinde mümkündür[1].

## Slide 6: WATTMETRELER
Doğrudan doğruya güç ölçen aletlere wattmetre denir. Wattmetrelerin dijital ve analog tipleri bulunmakta olup seviye olarak genelde W ve KW seviyelerinde sınıflandırılırlar. Wattmetreler ile doğru ve alternatif akımda güç ölçülebilir. Ancak AC ve DC wattmetre seçimine, AC ve DC’de güç ölçebilen wattmetre de ise AC-DC kademe seçimine dikkat edilmelidir. Güç akım ve gerilimin çarpımına eşit olduğundan wattmetreye alıcının akım ve gerilim değerleri aynı anda girilmelidir[1].

## Slide 7: WATTMETRELER
Bu gereksinim wattmetrenin akım bobini güç ölçümü yapılacak devreye seri, gerilim bobini paralel olacak şekilde bağlanarak karşılanır. Wattmetrelerde küçük güç ölçülecekse akım bobininin sonra, büyük güç ölçülecek ise akım bobininin önce bağlanması ölçme hatasını azaltacaktır[1].
Önce bağlama sonra bağlama örneklerini derste anlatacağız ve sayısal olarak sonuçlarını göreceğiz.

## Slide 8: GÜÇ KAVRAMI TEMEL NOTLAR
Derslerimiz de örneklerimiz olacak. Wattmetre güç ölçer denildi seri-paralel bağlandığını unutmamız gerekir. Ölçüm yapacağımız da elimiz de wattmetre olmayabilir. Ölçüm yapabilmemiz için voltmetre ve ampermetre olsa da yeterlidir. Formüle göre sonuca ulaşabiliriz.

## Slide 9: KAYNAKLAR
[1] https://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/1ElektrikMakLab/unite18.pdf (Erişim tar: 16.11.2017)

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)