## Slide 1: Kıyıcı devreler ; AC ve DC kıyıcılar
NET 205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: DC KIYICILAR
Bir çok endüstriyel uygulamada mevcut sabit doğru gerilimin, değişken bir doğru gerilime dönüştürülmesi istenir. Bu amaçla, sabit genlikli bir dc gerilimi, doğrudan ayarlanabilir bir dc gerilime dönüştürmek amacıyla dc kıyıcılar kullanılır. Bir dc kıyıcı, dönüştürme oranı kademesiz olarak değiştirilebilen bir ac transformatör olarak da düşünülebilir. Transformatörde olduğu gibi, gerilimi düşürebilir veya yükseltebilir. Bir dc kıyıcının temel blok diyagramı Şekil 1’de görülmektedir[1].

## Slide 3: DC KIYICILAR
Şekil 1. DC kıyıcının blok diyagramı

## Slide 4: DC KIYICILAR
DC kıyıcı, yapısı bakımından periyodik olarak açılıp kapatılan bir yarı iletken dc şalterdir. Normal olarak giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon yoktur. İzolasyonun gerekli olduğu veya giriş ve çıkış gerilimleri arasında çok büyük fark bulunduğu hallerde dc-dc dönüşüm için bir ac ara devre kullanılabilir. DC kıyıcılar anahtarlamalı güç kaynaklarının temelini oluştururlar[1].

## Slide 5: DC KIYICILAR
Bir dc kıyıcı ile gerilimin düşürülme prensibi Şekil 2.’de görülmektedir. Elde mevcut olan sabit genlikli V1 doğru gerilimi, yük için gerekli olan ayarlanabilir V2 doğru gerilimine dönüştürülmektedir. Yarı iletken şalter bir IGBT ile gerçekleştirilmiştir. DC yük için akımın olabildiğince sabit olması istendiğinden, yük endüktansının yeterli olmaması halinde yüke seri olarak şekilde görülen L bobini bağlanır. Yarı iletken şalter periyodik olarak açılıp kapatılır. İkinci taraftaki akım yani yük akımı I2, şalter kapalı iken kaynaktan çekilir. I1=I2 olduğu ve BJT’de iletimdeki gerilim düşümü ihmal edildiğine göre v2=V1 olur. Şalterin açık olduğu zaman aralığında, yaklaşık olarak sabit olan I2 akımı devresini diyot üzerinden tamamlar ve I1=0, ID=I2 olur[1].

## Slide 6: DC KIYICILAR
Şekil 1. DC kıyıcı ile gerilimin düşürülmesi [1]

## Slide 7: DC KIYICILAR
Diyottaki gerilim düşümü ihmal edildiğine göre diyot iletimde iken vD=0’dır. Şekil 2 de görüldüğü gibi şalter açılıp kapandıkça v2 çıkış gerilimi, 0 ve V1 olmak üzere iki farklı değer alır. V2’nin ortalama değeri, yükün uçlarındaki gerilimin aritmetiksel ortalama değerini ve aynı zamanda doğru gerilim bileşenini vermektedir[1].

## Slide 8: DC KIYICILAR
DC kıyıcıda anahtarlama elemanı olarak BJT, IGBT, MOSFET, GTO veya TRİSTÖR kullanılabilir. MOSFET’le çok yüksek anahtarlama frekanslarında çalışılabilir. Ancak iletimdeki gerilim düşümünün fazla olması en büyük sakıncasıdır. Tristör kullanılması halinde söndürme (komütasyon) düzenine ihtiyaç vardır. Yüksek anahtarlama frekanslarında çalışılabilmesi için kullanılan tristör şalterin çok hızlı ve olabildiğince kayıpsız çalışması gerekir[1].

## Slide 9: KAYNAKLAR
[1] http://www.feteknik.com/FileUpload/bs322184/File/guc_elektronigi_lab-2005.pdf (Erişim tar: 22.11.2017)

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)