## Slide 1: Sıcaklık sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: TERMOREZİSTANSLAR
Termorezistanslar (RTD – Resistance Temperature Detector: Dirençli Sıcaklık Dedektörleri)
Metallerin bir çoğunun elektriksel direnci ısıtıldığında yaklaşık doğrusal olarak artar. Endüstriyel uygulamalarda 0<T<150 ºC aralığı için aşağıdaki yaklaşık formül uygulanabilir[1];

## Slide 3: TERMOREZİSTANSLAR
Burada;
RT : Metalin T sıcaklığındaki direnci
R0 : Metalik ısıtılmadan önceki direnci
 : Metalin sıcaklık katsayısı (Platin = 0.0039, Bakır = 0.0043, Nikel = 0.0068)
Bu tip sensörlerde çoğunlukla Platin ve Nikel kullanılmaktadır ve bu metallerin direnci 0ºC’de 100Ω olacak şekilde üretilmişlerdir. Bu nedenle Platinden yapılmış bir termorezistans Pt100 olarak isimlendirilmekte, Nikelden yapılmış bir termorezistans ise Ni100 olarak isimlendirilmektedir. Pt1000 ise 0ºC’de 1000Ω gösterecek şekilde imal edilmiştir[1].

## Slide 4: TERMOREZİSTANSLAR
Şekil 1. Malzemelerin karşılaştırılması [1]

## Slide 5: TERMOREZİSTANSLAR
Bu grafikte Nikel ve Platin metalleri karşılaştırıldığında; Nikel duyarlılığı yüksek olmasına rağmen daha az doğrusaldır. Platin ise duyarlılığı düşük olmasına rağmen daha doğrusal çalışır.
Pt100 Sensörler 0-100ºC temel aralığında %0,5ºC hassasiyetle -200 ile 800ºC aralığında uç noktalarda %3 hassasiyet ile çalışabilmektedir[1].

## Slide 6: TERMOREZİSTANSLAR
Termorezistansların gerçekte iki ucu vardır. Ancak birkaç metreden uzun mesafelerde kablo direnci ölçümde hatalara neden olduğundan dolayı üç ya da dört uçlu olarak üretilirler. Böylece bir Wheatstone köprüsü ile kablo direncinin etkisi kompanze edilir (düzeltilir)[1].

## Slide 7: TERMOREZİSTANSLAR
Üç ya da Dört uçlu bağlantılarda cihaz içerisinde bir Wheatstone Köprü devresi kullanılarak kablo direnci dengelenir[1].

## Slide 8: TERMOREZİSTANSLAR

## Slide 9: KAYNAKLAR
[1] http://enginoguzay.zz.mu/wp-content/uploads/2014/11/02-Sens%C3%B6rler-ve-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCc%C3%BCler-Ders-Notlar%C4%B1-S%C4%B1cakl%C4%B1k-Sens%C3%B6rleri.docx (Erişim tarihi: 24.11.2017)

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)