## Slide 1: Sıcaklık sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
Termistörler (NTC, PTC)
Yarıiletken ler kullanılarak imal edilen sıcaklık sensörlerine Termistör denir. Termistörlerin dirençleri sıcaklıkla oldukça geniş bir aralıkta değişir. Ancak termorezistanslar kadar doğrusal değildirler. Boyut olarak oldukça küçüktürler ve sıcaklık değişimine çebuk tepki verirler[1]. Termistörlerin farklı özellikler gösteren iki tipi vardır;

## Slide 3: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
NTC nin özellikleri maddeler halinde kısaca şu şekilde özetlenebilir[1];
Sıcaklıkla arttıkça direnci azalır
Sıcaklık-Direnç eğrisi doğrusala daha yakındır
Sıcaklık duyarlılığı yüksektir
Genellikle sıcaklık ölçümü, yangın alarmı gibi devrelerde kullanılır.

## Slide 4: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
PTC nin özellikleri maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir[1];
Sıcaklık arttıkça direncide artar
Belirli bir sıcaklık derecesinde (referans sıcaklığı) direnci aniden artmaya başlar.
Sıcaklık ölçümü için uygun değildir
Ancak motor sargısı, pil sıcaklığı gibi aşırı sıcaklıktan korunması gereken yerlerde koruma elemanı olarak kullanılır.

## Slide 5: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
Termokupullar (Isıl Çiftler)
Termokupullar, farklı iki metalin birleştirilmesiyle imal edilir. İki metalin birleşim noktası ısıtıldığında, metaller arasında, metallerin cinsine bağlı olarak sıcaklıkla orantılı olarak bir gerilim meydana gelir. Bu gerilim ölçülerek dolaylı olarak sıcaklık ölçümü gerçekleştirilir[1].

## Slide 6: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
Termokupulu meydana getiren tellerin her ikiside, birbirinden farklı metal ya da alaşımlardan oluştuğu için, bu teller başka metaller ile birleştirildiği zaman, bu birleşim noktasında da bir termokupul meydana gelir. Oluşan bu termokupula soğuk birleşim adı verilir[1].
Termokupul uçlarına, kabloyu uzatmak amacıyla normal bakır kablo ile ek yapıldığında da, bu ek yerinde bir termokupul oluşacağndan dolayı ölçüm hatalarına neden olur. Bu nedenle hiçbir zaman termokupul uçlarına normal kablo ile ek yapılmaz. Sadece ve sadece termokupulun kendi cinsinden telleri ile ek yapılabilir[1].

## Slide 7: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
Aynı durum, termokupulların uçlarının ölçüm cihazına bağlandığı klemens uçlarında da meydana gelir. Ancak termokupul ile ölçüm yapan bütün cihazlar, klemensin içerisinde bulunduğu sıcaklığı ayrıca ölçerek, termokupulun klemense bağlanmasından dolayı meydana gelen ölçüm hatasını düzeltirler. Bu düzeltme işlemine sıcaklık kompanzasyonu denir[1].

## Slide 8: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
İmal edildiği metalin cinsine göre farklı termokupul çeşitleri vardır. Bu termokupulların, çalışma aralıkları ve duyarlılıkları birbirine göre farklılık göstermektedir. Bu termokupullar, J, K, T, R, S, B, E, N harfleri ile kodlanmışlardır. Termokupul (+) ve (-) uçlarının izolasyon renklerinin neler olduğu standartlar tarafından belirlenmiştir[1].

## Slide 9: TERMİSTÖR, NTC VE PTC
J Tipi bir termokupul uçlarından ölçülen gerilim 4.147mV ve soğuk birleşim sıcaklığı 22ºC ise, termokupul ölçüm sıcaklığını bulunuz[1].
VM = 4.147mV
TCJ = 22ºC
TCJ = 22ºC ise,  Termokupul Tablosundan  VCJ = 1.122mV
VTC = VM + VCJ formülünden, VTC = 4.147mV + 1.122mV, VTC = 5.269mV
VTC = 5.269 mV ise,  Termokupul Tablosundan  T = 100ºC bulunur

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://enginoguzay.zz.mu/wp-content/uploads/2014/11/02-Sens%C3%B6rler-ve-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCc%C3%BCler-Ders-Notlar%C4%B1-S%C4%B1cakl%C4%B1k-Sens%C3%B6rleri.docx (Erişim tarihi: 24.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)