## Slide 1: Nem sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: NEM SENSÖRLERİ
Nem sensörleri genellikle kondansatör yapısında kapasitif çalışan sensörlerdir. Endüktif çalısan ve fiziksel değişim yapan gaz sensörleri olmasına karşılık elektronikte çok kullanılan kapasitif nem sensörledir. Sekilde nem sensorunun sembolü görülmektedir. “H” eki ingilizce “Hunidity” (nem) kelimesinin baş harfinden gelmektedir[1].

## Slide 3: NEM SENSÖRLERİ
Nem sensorunun yapısı havanın dielektrik olarak kullanıldığı kondansatör gibidir. Kondansatör plakaları arasındaki havanın nem yoğunluğu değişince kapasite ve direnç değeri değişir. Kapasitif olan nem sensöründe direnç değişimi değerlendirilir[1].

## Slide 4: NEM SENSÖRLERİ
Şekil 1. Devreye bağlanması [1]

## Slide 5: NEM SENSÖRLERİ
Sekil 1’de nem sensörünün devreye bağlanması görülmektedir. Nem sensörü ve “R” direnci birbirine seri bağlıdır ve gerilim bölücü olarak çalışırlar. Nem sensörü elektrotları arasına nemli hava girince nem sensorunun direnci azalır. Buna bağlı “R” direnci uçlarında düşen gerilim artar. Bu artış bieletronik devreye uygulanır. Elektronik devre çıkışında bu değişim bir almaçla değerlendirilir. Deney modülümüzde çıkış işareti led ile görülecektir[1].

## Slide 6: NEM SENSÖRLERİ
Nem sensörlerin bağlantı yaparken dikkat etmemiz gereken değerler sürekli değişir. Bunun nedeni olarak ortamdaki nem oranının sürekli değişmesidir.

## Slide 7: KAYNAKLAR
[1] Yıldırım elektroniğin deney föyleri

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)