## Slide 1: Titreşim sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
Mekanik gerinme doğrudan kuvvetle ilgilidir. Ağırlık ölçmek için kullanılan bir aygıt aynı zamanda titreşim ölçmek için de kullanılabilir. Modern dünya enerjinin verimli kullanılmasını talep etmektedir, yani kullanılan araçlar, makineler hafif olmalıdır. Aynı zamanda ürünün güvenli olması, yani zarar vermeyecek şekilde olması da istenmektedir. Bu iki zıt talepten dolayı üretim mühendisleri makinenin parçaları içinde neler olup bittiği hakkında eskisine göre daha çok şey bilmek zorundalar. Mühendis makine parçaları üzerindeki gerilmeyi ölçerek malzemenin içindeki zorlanmayı hesaplayıp güvenilirliği tahmin edebilir[1].

## Slide 3: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
Gerinme ölçümünün en çok kullanıldığı alan bahsedilen alandır. Aynı zamanda gerinme ölçümü ağırlık ve titreşim ölçmek için de kullanılır. Şüphesiz ki çalışan makinelerde bu çeşit değişmeleri mikrometre ile ölçmek pratik değildir. Bu çeşit ölçümler için gerilme göstergesi (uzama ölçer) kullanılmaktır. Basınç transdüserlerinde diyaframdaki basıncın neden olduğu gerinmeyi ölçerek basınç bilgisini elektriksel sinyal olarak çıkışına aktarır. Gerilme göstergesi bu gerinme değişimlerini, bir ölçme aygıtının hareketiyle gözlenebilen veya bilgisayarla örneklenebilen bir elektriksel bilgiye dönüştürür[1].

## Slide 4: ELEKTRİKSEL GERİLME
İncelenen malzemenin elektriksel özellikleri araştırıldığında elektriksel ve mekanik karakteristikler arasında bir paralellik olduğu görülür. Uzunluk &l kadar değiştiğinde dirençte &R 'lik bir değişim oluşur ve esneklik sınırları içinde &l ile &R doğru orantılıdır[1].

## Slide 5: ELEKTRİKSEL GERİLME
= SABİT
oranı gösterge faktörü olarak tanımlanır ve malzemeden bağımsızdır (birinci-derece yaklaşımda). Gösterge faktörü 2 olan 120ohm'luk bir gerilme göstergesindeki %0.5'lik uzunluk değişimine karşılık gelen direnç değişimini hesapladığınızda[1]. :
R = 2 *120ohm * 0.005 = 1.2ohm
Gösterge faktörü 200 olan 120ohm'luk bir gerilme göstergesindeki %0.5'lik uzunluk değişimine karşılık gelen direnç değişimini hesapladığınızda[1]. :
R = 200 *120ohm * 0.005 = 120ohm

## Slide 6: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
Mekanik gerinme altındaki bir teldeki direnç değişimlerinin uygulamada kullanılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
1. Gerinme altındaki malzeme ile aynı gerinmeye maruz kalması için tel malzemeye sıkıca yapıştırılmalıdır[1].
2. Yapıştırma malzemesi gösterge ve malzeme ile aynı gerinmeye uğramalıdır. Özelliklerinin zaman, yinelenen gerilme, veya sıcaklık değişimleri ile değişmemesi gerekmektedir[1].
3. Malzeme iletken ise, telin malzemeden yalıtılması gerekmektedir[1].

## Slide 7: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
4. Dirençteki değişim ölçülebilecek kadar fazla olmalıdır. Bu da göstergede kullanılan telin olabildiği kadar uzun olması ve direncinin yüksek olması demektir[1].
5. Göstergede sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan direnç değişiminin olabildiği kadar az olması gerekmektedir[1].
6. Göstergenin yapışma sonucu sıkılık özelliğinin değişmemesi gerekir.
7. Gösterge fiziksel olarak yeteri kadar dayanıklı olmalıdır[1].
8. Gösterge malzemesi esneklik sınırının üzerinde yüklenmemelidir[1].

## Slide 8: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
Yarıiletken gerilme göstergesi (Y.G.G.) yaprak tipi gerilme göstergesinden daha hassastır. Yarıiletken gerilme göstergesi piezodirenç olayını kullanır. Bu da yarıiletkene uygulanan gerinmenin dirençte yarattığı değişmedir. Bir Y.G.G. yaprak tipi ya da tel gerilme göstergesinden 100 kat daha duyarlıdır. Gösterge faktörü -100 ile 200 arasındadır[1].

## Slide 9: TİTREŞİM SENSÖRLERİ
Diğer tarafta, yarıiletken gerilme göstergeleri yaprak tipi ve tel gerilme göstergelerinden daha kırılgan ve sıcaklığa daha duyarlıdır. Yarıiletken gerilme göstergeleri şok ve aşırı sıcaklıktan korundukları özel uygulamalarda kullanılmaktadır. Piezodirençsel gerilme göstergesi pek çok basınç ölçme transdüserinde de kullanılmaktadır[1].

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)