## Slide 1: Titreşim sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: WHEATSTONE KÖPRÜSÜ
Gömülü dirençsel gerilme göstergesi ile gerinmeyi ölçmek için gerinmeye karşılık gelen dirençteki değişimin ölçümünü yapabilen bir elektrik devresi kullanılmalıdır. Genellikle dört gerilme göstergesi elemanından oluşan gerilme göstergesi transdüserleri bir Wheatstone köprüsü oluşturacak şekilde elektriksel olarak bağlanır[1].

## Slide 3: WHEATSTONE KÖPRÜSÜ
Wheatstone köprüsü statik veya dinamik elektriksel direnç ölçümünde kullanılan bir köprü devresidir. Wheatstone köprüsünün çıkışı her bir voltluk girişe karşılık millivolt çıkışı olarak ifade edilir. Wheatstone köprüsü sıcaklık kompanzasyonu için çok uygundur[1].

## Slide 4: CHEVRON KÖPRÜSÜ
Köprü kollarındaki dirençleri onları periyodik olarak anahtarlayarak dirençteki değişimleri ölçmek için tasarlanmış çok kanlı bir düzenlemedir. Burada, dört kanal konumu dijital voltmetreyi (DVM) G-köprüsü (bir aktif gösterge, çeyrek köprü) ve H-köprüsü (iki aktif gösterge, yarım köprü) düzenlemesi arasında anahtarlamak için kullanılmıştır. DVM ölçüm aygıtı her zaman güç kaynağı ve yarım köprünün sabit dirençlerini paylaşır. Bu düzenleme en çok döner makinelerin üzerindeki gerinme ölçümleri için kullanılır[1].

## Slide 5: DÖRT-TELLİ DİRENÇ ÖLÇÜM DEVRESİ
Wheatstone köprüsü elektriksel direncin ölçümünde en çok kullanılan yöntemlerden biri olmasına rağmen diğer yöntemler de kullanılabilir. Dört-telli direnç köprüsünün en önemli üstünlüğü gerilimin doğrudan gerilme göstergesi elemanı üzerinden algılanmasından dolayı bağlantı kablolarının ölçümü etkilememesidir[1].

## Slide 6: DÖRT-TELLİ DİRENÇ ÖLÇÜM DEVRESİ
Dört-telli direnç köprüsü düzenlemesinde bir voltmetre, bir akım kaynağı ve Rg gerilme göstergesine seri dört bağlantı kablosu direnci Rl bulunmaktadır. Dört telli gerilme göstergesinin direnç algılama uçlarına voltmetre ve kaynak uçlarına da akım kaynağı bağlanmıştır. Gerinmenin değerini ölçmek için, devreye tipik olarak 1mA’lik düşük bir akım akışı sağlanır. Voltmetre Rg üzerindeki gerilim düşümünü ölçerken mutlak direnç değeri de akım ve gerilim değerlerine bağlı olarak hesaplanabilir[1].

## Slide 7: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)