## Slide 1: Konum sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: KONUM ALGILAYICILARI
Robotların, taşlama makinelerinin, matkapların, vb. çalışma parçasının nerede konumlandığını bilmeleri gerekir. Konum sensörleri bu bilgiyi sistem denetleyicilerine geri besler. Yerdeğiştirme bir vektörel niceliktir ve zaman içinde farklı anlarda bir cisim tarafından işgal edilen iki konum arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Uzunluk veya mesafe yerdeğiştirmenin büyüklüğünü ifade eden ölçekli bir niceliktir[1].

## Slide 3: KONUM ALGILAYICILARI
Doğrusal hareket için yerdeğiştirme metre cinsinden bir uzunluk iken, dönme veya açısal hareket için radyan cinsinden açı olarak ifade edilir. Açısal yerdeğiştirmenin birimi radyandır ve radyanın tanımı yarıçapa eşit uzunluktaki bir yayın çember merkezine bakan açısıdır. 1 rad = 57.3 derece

## Slide 4: KONUM ALGILAYICILARI
Konum algılayıcıları bir çalışma parçasının olup olmadığını sezmekten onu tam bir doğrulukla yerine yerleştirmeye, bir deliğin derinliğini hassas ölçmekten bir milin dönme açısını tam olarak ölçmeye kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılır. Konum sensörleri de basit anahtarlardan hassasiyet potansiyometresine, doğrusal değişken fark transformatörlerine (LVDT) kadar çok çeşitlidir. Konum algılayıcılarının doğruluğu bitmiş işin hassasiyetini belirler. Konum algılayıcısı devrelerini geliştirirken daha fazla doğruluk elde etmek için karmaşık devrelerin kullanılması gerekmektedir. Bu ise güvenilirliği arttıran basitlik ile çelişmektedir[1].

## Slide 5: KONUM ALGILAYICILARI
En basit ve en çok kullanılan konum belirleme yöntemi sınır anahtarıdır. Garaj kapısını açan kumandanın kapıyı izlemesi gereken hat içinde tutmasında, floppy disketlerin yazma koruma çentiğinin olup olmadığını belirlemede ve mil üzerindeki hareketin son konumunun algılanmasında sınır anahtarları kullanılmaktadır. Arabanın kapısı açıldığında lambanın yanmasını sağlayan, emniyet kemerinizi takmanız için sesle uyaran veya anahtarınızı kontakta bırakmamanızı anımsatan sınır anahtarıdır[1].

## Slide 6: KONUM ALGILAYICILARI
Kolla çalışan ani-etkili sınır anahtarını ayarlamak için iki farklı yol vardır. Sınırlı doğruluk kabul edilebildiğinde, kolu dikkatli bir şekilde bükerek ayarlama yapılabilir. Çalışma parçasının kontak üzerindeki kolu eğmemesini sağlamak için dikkat ve özen gösterilmelidir. Aksi takdirde ayar bozulacaktır. Daha hassas yöntemde anahtarın konumu ayarlanmaktadır. Bu durumda, anahtar yatağında dikdörtgen şeklinde vida delikleri vardır ve bu da dakika ayarlamasının yapılmasını sağlar. Bazı durumlarda anahtar, anahtar ve hareket vericinin (actuator) konumlandırılması için ayarlanabilen metal plakanın üzerine monte edilmiştir[1].

## Slide 7: KONUM ALGILAYICILARI
Çok çeşitli kontak tipleri olan sınır anahtarları olmakla birlikte en çok kullanılan SPDT düzenlemesidir. Anahtarın bir terminali "common" (şase) anlamında C veya COM olarak işaretlenmiştir, bir diğeri "normalde açık" anlamında NO (normally open) olarak belirlenmiş ve üçüncüsü "normalde kapalı" anlamında NC (normally closed) olarak işaretlenmiştir. Anahtarın "normal" modunda harekete geçirici kol veya buton üzerinde basınç söz konusu değildir[1].

## Slide 8: KONUM ALGILAYICILARI
Bir diğer sınır anahtarı ışığa duyarlı hücrelerden yararlanmaktadır. Endüstride kullanılan farklı çeşitlerde ışığa duyarlı elemanlar bulunmaktadır. Bunlarda bazıları iletilen ışığı algılarlar. Işık geçirmeyen bir katı madde ışık demetini kıracak şekilde fotosel ve ışık kaynağı arasına konulmalıdır. Diğer aygıtlar ise, yansıtılmış ışık ile çalışmaktadır. Bunlar açık renkli ve yansıtıcı özellikteki malzemelerin varlığını algılamakta kullanılırlar.

## Slide 9: KONUM ALGILAYICILARI
Fototransistörler ışık duyarlığının yanı sıra kazanç da sağlar, ancak şarj süresi tepki vermesini yavaşlatır ve harekete geçeceği frekansı sınırlar. Şarj süresi, transistörün enerjisinin kesilmesinden sonra transistörün beyzindeki akım taşıyıcıların beyz içinden geçmesi için gerekli süredir. TTL mantıkta ise yayılma gecikmesinin nedenidir ve fototransistörlerin aç-kapa anahtarlama hızını azaltmaktadır. Bu sorun mekanik olaylarla ilgilenirken fazla önem taşımazken motor hız denetimi için optik disk kullanılırken yüksek hızlı sayma gerektiğinde dikkate alınmalıdır[1].

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)