## Slide 1: Konum sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: KONUMUN MANYETİK OLARAK ALGILANMASI
Ferromanyetik metallerin manyetik özellikleri de konum algılaması için kullanılabilir. Manyetik anahtar (reed röle) cam tüp içine kapatılmış iki manyetik anahtar kontağından oluşmaktadır. Bir manyetik alanın varlığında, manyetik çubuklar birbirini çekerek anahtar kontağının kapanmasına neden olur. Anahtar kontakları tüp içine kapatılmış olduğundan, çubuk anahtarları çevreden gelen toz, yağ veya paslandırıcı ortamdan etkilenmezler. Bununla beraber bu anahtarları yerleştirirken bazı önlemler almak gerekir. Cam tüpün uçlarındaki telleri bükerken, keserken veya lehimlerken kırılgan olan cam uçlarını şok veya basınçtan korumak gerekmektedir[1].

## Slide 3: KONUMUN MANYETİK OLARAK ALGILANMASI
Sabit mıknatıs bobin içinden geçerek manyetik alanı yaratır. Manyetik alan bir süreksizliğin geçişi ile değiştirilir, örneğin bir dişlinin dişi veya metal plakanın kenarı gibi. Manyetik alandaki bu değişiklik bobin içinde akım endükler. Akımın büyüklüğü geçiş hızına bağlıdır[1].

## Slide 4: ENDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Endüktif yaklaşım anahtarları tüm iletken malzemelerin dokunulmadan algılanmasını sağlar. Bunlar algılayıcının önüne dar bir yüksek-frekans alanı (150-250kHz) düşürülerek çalışırlar. İletken bir malzeme yaklaştığında, bu alan tarafından endüklenen eddy akımları algılama tipine bağlı olarak osilatör seviyesini yaklaşık sıfıra veya yüksüz seviyenin yaklaşık yarısına indirerek osilatörü yükler. Killed oscilator (sönümlemeli osilatör) tip algılayıcı daha yaygındır, fakat maksimum çalışma hızı düşürülmüştür; çünkü osilatör her defasında yeniden başlamak zorundadır. Eddy akımlarının algılanması bu aygıtlara “eddy akım detektörleri” denilmesine de neden olmuştur[1].

## Slide 5: ENDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Hareket algılayıcısı endüktif sensörler kullanarak hareket eden ferromanyetik metalleri algılayabildiği gibi aynı zamanda elektriksel iletkenliği olan malzemeleri de algılayabilmektedir. Bu özel aktif sensör ve devresi vuru kaybı olmadan 0 Hz’den başlayarak çok yavaş hareketlerin algılanmasından 20kHz’e kadar yüksek hızlı makinelerin ve motorların hareketlerinin algılanmasına kadar kullanılmaktadır. Bu algılayıcı endüksiyon ilkesine göre çalışmakta ve elektriksel olarak iletken hedefleri taramaktadır[1].

## Slide 6: ENDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Çıkış sinyalleri tek yön için kare dalga, yön belirlemek için 90 ötelenmiş iki kare dalga veya bir kare dalga ve bir yön sinyali şeklinde olabilmektedir. Fabrikada programlanarak çelik dişli tekeri algılayabildiği gibi aynı zamanda, örneğin, bir fan motoruna bağlı alüminyum bir dişli halkayı da algılayabilmektedir. Raylı araçlarda yol takibi, teker kaymasının önlenmesi, motor hızının ölçülmesi ve makine otomasyonunda makine ve motorların hızlarının ve konumlarının ölçülmesinde kullanılmaktadır[1].

## Slide 7: KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Kapasitif sensörler kontaksız olarak iletken olan/olmayan katı, sıvı, toz haldeki nesnelerin algılanmasında kullanılır. Metal olmayan plastik ve cam gibi nesnelerin içindeki seviyelerin belirlenmesi veya farklı malzemelerden yapılmış nesnelerin sayımında kullanılabilir[1].

## Slide 8: KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Her çeşit materyalin algılanması (plastik, tahta, kâğıt)
Plastik, cam içindeki sıvıların ölçümü
Tel sarım makinelerinde tel kopma ikazı
Kapasitif sensörlerde algılanacak nesnenin dielektrik katsayısı önem taşır. Bu sabit değer ne kadar büyük olursa, çalışma aralığı da o derece büyük olur[1].

## Slide 9: KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
Bazı maddelerin dielektrik katsayıları;
Cam 5
Kâğıt 2,3
Hava 1
Su 80

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)