## Slide 1: Yaklaşım sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: TANIM
Yaklaşım sensörlerinde aslında bir önceki konuda bahsettik. Endüktif ve kapasitif sensörler yaklaşım sensörleri içerisinde yer almaktadır. Yaklaşım sensörleriyle arama yaparken proximity yazarsak yaklaşım sensörleriyle ilgili bilgilere ulaşabiliriz.

## Slide 3: TANIM
Daha önce bahsedilen aygıtların pek çoğu bir parçanın veya aletin varlığını algılamak için kullanılmaktadır ve konumun sabit olması gerekmektedir. Genellikle tasarım değişiklikleri veya üretim değişimleri olduğunda yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir. Mutlak konum algılayıcıları olarak da adlandırılan elektriksel yerdeğiştirme transdüserleri aletin veya parçanın tam yerini bildirerek daha fazla esneklik sunmaktadır. Elektriksel aygıtlar üretilen parçaların büyüklüklerini ölçmek için kullanılmaktadır[1].

## Slide 4: TANIM
Bu bölümde hareketin neden olduğu yerdeğiştirme ölçümü üzerinde durulacaktır. Bu tip ölçümlere örnek olarak konumunun elektriksel olarak gösterimini elde etmek için bir buhar-türbinli regülatör vanasının yerdeğiştirmesi veya test sonuçlarının u.v. kaydını elde etmek için bir dizel-motor testindeki giriş vanasının hareketinin ölçümü gösterilebilir[1].

## Slide 5: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
Doğrusal potansiyometre hareketli bir basınç sezici elemana bağlı bir sürgü (slider) ya da hareketli kontağa sahiptir. Hareketli kontak ya da süpürücü ölçüm elemanı üzerindeki basıncın değişimiyle direnç elemanı üzerinde hareket eder. Potansiyometre direncinin değişmesine neden olan bu hareket bir köprü devresinde gerilim veya akım değişimi şeklindeki elektriksel bir değere çevrilir. Sonuç olarak, mekanik yerdeğiştirme ile orantılı elektriksel işaret elde edilir. Uygun potansiyometre bağlantıları yapılarak belirli bir yerdeğiştirme miktarı ile elektriksel işaretin azalması veya artması sağlanabilir. Çözünürlük veya dirençteki değişimin yerdeğiştirme miktarına oranı tel-sarımlı potansiyometrenin sarımlarının sıklığına bağlıdır. Film-tipi direnç elemanlarının çözünürlüğü yüksektir ve az miktarda kontak sürtünmesi sağlar – ki bu da çalışma için daha az kuvvet uygulanması demektir. Çoğu ölçme ve denetim uygulamalarında elektriksel işaret düzeyi düşüktür ve süpürücüyü hareket ettirmek için gerekli kuvvet de küçüktür[1].

## Slide 6: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
Doğrusal potansiyometrenin üzerindeki kontak orta noktada iken köprü devresinin değişken direnç elemanı sıfır referans noktasını sağlamak için köprüyü dengeye getirecek şekilde ayarlanır. Süpürücüdeki bir hareket köprüyü dengeden saptırarak bir gerilim yada akım ölçen aygıt olan köprüdeki algılayıcı üzerindeki gerilim değerini değiştirir. Bir yöndeki yer değiştirme belirli bir polaritede gerilim ölçümüne neden olurken diğer yöndeki hareket sonucu gerilimin polaritesi değişecektir. Çoğu basınç ölçümleri belirli bir referans noktasının üzerinde ve bir yönde olduğundan, köprü sıfır referans noktasındaki bir basınç değeri için dengeye getirilir. Bu değerin üzerindeki basınç değişimi köprü çıkışında artışa neden olur. Köprü çıkışı da bir referans noktasının üzerindeki basınçla orantılı olarak değişir[1].

## Slide 7: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
Genellikle köprünün çıkışına algılayıcının duyarlığı ve doğrusallığını artıran bir işlemsel yükselteç bağlanır. Yüksek kazançlı yükselteçlerle algılayıcının tüm çözünürlüğü artırılır. Tek ya da çok turlu potansiyometreler ile de açısal konum algılaması yapılabilir. Hem doğrusal hem de açısal yerdeğiştirmeleri ölçmek için kullanılan potansiyometrik transdüserler teorik olarak büyüklüğü yerdeğiştirme ile orantılı bir çıkış gerilimi vermektedir. Dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta şunlardır[1]:

## Slide 8: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
i) doğrusallıktan aşırı sapmayı önlemek amacıyla yük direnci potansiyometre direncine oranla çok küçük olmamalıdır. ii) besleme gerilimi potansiyometrenin maksimum güç anma değerini aşmamalıdır.

## Slide 9: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
Tercihen potansiyometre yer değiştiren cisme fiziksel olarak bağlanmalıdır, fakat bunun mümkün olmadığı durumlar vardır – örneğin, ortam sıcaklığının transdüser için çok yüksek olması gibi. O zaman, potansiyometre kolu ile ilgili bir düzenleme yapılarak yerdeğiştirme miktarının ölçümü daha serin bir konuma iletilebilir. Aynı zamanda, eğer yerdeğiştirme transdüserin ölçme aralığı için çok büyükse bir kol aracılığıyla azaltılabilir. Eğer bağlantıda bir sallantı varsa ölü bant sorunları ortaya çıkabilir ve bunu en aza indirmek için bazı adımlar izlenmelidir[1].

## Slide 10: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
Başlıca Üstünlükleri a) Çıkış işaretinin yüksek seviyede olması nedeniyle yükselteçlerin kullanılmasına gerek yoktur. b) Diğer yerdeğiştirme transdüserlerinden daha iyi doğrusallığa sahiptir[1].

## Slide 11: POTANSİYOMETRE İLE ÖLÇÜM
a) İletken-plastik pot için 80.106 devirlik bir ömür belirlenmiş olmasına rağmen, süpürücü kontaktaki sürtünme aşınmaya neden olur. b) Süpürücü kontak alanına giren herhangi bir toz çıkış işaretini etkileyecektir. Bu olay kısmen açık yapıdaki bazı tel sarımlı potansiyometreler için geçerlidir[1].

## Slide 12: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 13: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)