## Slide 1: Basınç sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: BASINÇ SENSÖRLERİ
Basınç sensörleri iki ana gruba ayrılabilir: basınç anahtarları ve basınç transdüserleri. Basınç anahtarını önceden ayarlanmış basınç seviyesinde harekete geçen anahtar olarak tanımlayabiliriz. Basınç anahtarlarının pek çoğu iki ana kısımdan oluşmaktadır: bunlardan biri hareket ederek veya genişleyerek basınca tepki gösteren basınç sezici eleman, diğeri ise basınç sezici eleman anahtara bastığında harekete geçen bir anahtardır. Basınç anahtarları artan ya da azalan basınca yanıt verecek şekilde önceden ayarlanabilir[1].

## Slide 3: BASINÇ SENSÖRLERİ
Diğer taraftan, basınç transdüseri sistem basıncını her zaman doğrudan bildirir. Sistem denetleyicisi bir kontağın kapatılıp kapatılmayacağına, kapatılacaksa ne zaman kapatılacağına veya diğer ayarlamaların yapılıp yapılmayacağına karar verir. Her iki tip basınç sezici aygıt optimum kullanıma sahiptir. Basınç anahtarları tasarım açısından daha basittir ve pek çok gereksinimi çok iyi karşılar. Basınç transdüserleri tıp, uzay ve basıncın yakından, doğru ve devamlı olarak gözlenmesinin önemli olduğu uygulamalarda kullanılır[1].

## Slide 4: KÖRÜK BASINÇ TRANSDÜSERLERİ
Körük basınç sensörü esnek malzemeden yuvarlak bir körük şeklinde yapılmıştır. Poliüretan malzemeden yapılan yeni körükler 100 PSI (7 kg/cm2 )'ye kadar olan basınçlarda etkilidir. Daha yüksek basınçlarda metal malzemeden yapılan körükler kullanılmaktadır. Körük basınç sensörü yıllarca endüstride standart olarak kullanılmış güvenilir, uzun ömürlü bir aygıttır[1].

## Slide 5: KÖRÜK BASINÇ TRANSDÜSERLERİ
Körüğün bir ucu sistem basıncına bir düzenek aracılığıyla bağlıyken diğer ucu kapalıdır. Basınç arttıkça körük genişleyerek sınır anahtarının basınç anahtarı olarak çalışmasına veya konum algılayıcının basınç transdüseri gibi davranmasına neden olur. Körük ikinci bir basınç kaynağına bağlı kapalı bir hücrede çalıştırıldığında da fark basınç sensörü gibi güvenilir olarak çalışır[1].

## Slide 6: DİYAFRAM BASINÇ SENSÖRÜ
Diyafram metal, silikon kauçuk veya poliüretandan yapılmış ince bir disktir. Disk sistem basıncına bağlanmış kapalı bir gövdede korunmaktadır. Basınç arttıkça diyaframın merkezi yukarı doğru genişler. Bu hareket bir anahtarı veya mutlak konum kodlayıcısını harekete geçirmede kullanılabilir[1].

## Slide 7: DİYAFRAM BASINÇ SENSÖRÜ
Diyaframlar körük basınç sensörlerinden daha az duyarlı olmalarına rağmen genellikle daha yüksek basınçlara dayanabilmektedirler (150 PSI 10.5 kg/cm2 'ye kadar)[1].

## Slide 8: PİEZODİRENÇSEL BASINÇ TRANSDÜSERLERİ
Bahsettiğimiz bütün basınç sensörleri temelde mekanik basınç sezici aygıtlardır ve bunlar bir kadranı, bir anahtarı veya herhangi bir mutlak konum kodlayıcıyı çalıştırmak için kullanılırlar. Silisyum sensör yongalarını kullanan basınç transdüserleri ve transmiterleri ise, sistem basıncını oransal gerilim ya da akım olarak çıkışına aktaran elektronik sensörlerdir[1].

## Slide 9: PİEZODİRENÇSEL BASINÇ TRANSDÜSERLERİ
Genel olarak elektronik basınç sensörleri olarak adlandırılan bu basınç transdüser ve transmiterleri, kan basıncı ölçen hassas birimlerden kötü atmosfer basınçlarında ve aşırı sıcaklık altında 10,000 PSI'a kadar çalışan çeşitli donanımlarda bulunabilir. Elektronik basınç sensörlerinin pek çoğu piezodirenç olayından yararlanır, bu yüzden piezodirençsel basınç transdüserleri olarak da adlandırılır. Yarıiletkenin piezodirenci, yarıiletken malzemeye uygulanan gerilmenin malzemede meydana getirdiği direnç değişimidir. Bu da zaten yarıiletken gerilme göstergesinin çalışma prensibidir[1].

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)