## Slide 1: Akış sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: AKIŞ ÖLÇERLER
Modern endüstride dört sınıf akışölçer yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar sıkıştırılmış gaz, benzin, lağım çamuru, bir sıvı içinde süspansiyon halinde bulunan zerreciklerden oluşan çamur gibi çeşitli akışkanların denetimi için kullanılan sensörlerdir. Akışölçerler bu akışkanların kesin akış hızını bildirirler veya yalnızca akışı saptayan aygıtlar olarak kullanılabilirler. Her durumda, endüstride doğru montaj ve bakım daha çok önem taşır. Yapılacak hata işletmenin çok ciddi bir şekilde hasara uğramasına neden olabildiği gibi çalışanları da tehlikeye sokar[1].

## Slide 3: AKIŞ ÖLÇERLER
Akışölçerleri yerleştirirken, akışkanların oluşturduğu kavislerin boru içinde dalgalanmalar yaratmasının neden olduğu sorunlardan kaçınmak için ölçü aletinin giriş tarafına düz bir boru yerleştirilir. Bu borunun uzunluğu kullanılan akışölçerin tipine bağlı olarak boru çapının dört ile 50 katı arasında değişmektedir. Boşaltma tarafında daha kısa düz bir borunun kullanılması da önerilir. Akışkanın karakteri, ortam sıcaklığı ve ölçü aletinin yerleştirilmesinin neden olduğu basınç kaybı dikkate alınması gereken diğer konulardır. Doğru seçimin en iyi şekilde yapılması için satıcı ile mühendis personelin yakın işbirliğine gerek vardır[1].

## Slide 4: AKIŞ ÖLÇERLER
Akışölçerler diferansiyel basınç (fark basıncı) akışölçer, pozitif yer değiştirme akışölçeri, hız akışölçeri ve kütle akışölçeri olmak üzere dört sınıfa ayrılır. Denetlenen akışkana bağlı olarak her bir akışölçerin üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Bu bölümde, dört akışölçerin çalışma ilkelerini açıklayacağız[1].

## Slide 5: AKIŞ ÖLÇERLER
Tüm akış süreçleri bir enerji değişimini içerdiğinden, enerji ve iş kavramlarına bir göz atmamızda yarar vardır. İş (enerji) ısıl, kimyasal ve elektriksel enerji gibi pek çok farklı şekilde ifade edilebilir. Akış ölçümlerinde potansiyel ve kinetik enerji ile ilgileneceğiz.
İş = Potansiyel Enerji = Kuvvet . Yol = F . d
İş = Kinetik Enerji = ( 1/2 ) ( Kütle ) ( Hız )2 = ( 1/2 ) mv2

## Slide 6: ROTAMETRE
Rotametre bir değişken alan-tipi diferansiyel basınç akışölçeridir. Aşağıya doğru daralan bir tüp ve tüp boyunca aşağı ve yukarı serbestçe hareket edebilen bir şamandıradan oluşmaktadır. Ölçülecek akışkan tüpün alt kısmından girer, şamandıranın etrafından yukarı doğru yükselir ve üst kısımdan dışarı çıkar[1].

## Slide 7: ROTAMETRE
Rotametreden bir akış olmadığında, şamandıra ölçme tüpünün dibinde durur. Burada şamandıranın çapıyla tüpün dar kısmının çapı yaklaşık olarak birbirine eşittir. Akışkan ölçme tüpünün içine girdiğinde, akışkanın yüzdürme etkisi şamandırayı hafifletir, ancak şamandıranın yoğunluğu akışkanınkinden fazladır ve yüzdürme etkisi onu kaldırmaya yeterli değildir. Tüp ve şamandıra arasında küçük bir halka şeklinde açıklık vardır. Şamandıradaki basınç düşümü artar ve şamandırayı bir miktar yukarı kaldırır. Şamandıra tüpün içinde akışkanın hızı ve şamandıra ve tüp arasındaki halka şeklindeki alan ile orantılı olarak aşağı ve yukarı hareket eder. Debi arttıkça şamandıra daha fazla kalkarak sıvının geçeceği kesiti büyütür. Bu bakımdan şamandıranın tüp içindeki yüksekliği akan debi ile doğru orantılıdır[1].

## Slide 8: ROTAMETRE
Tüp konik olduğundan yükseklik debi bağlantısı doğrusaldır. Tüp üzerinde debiyi belirten bölümlendirmeler yapılırsa debiyi gösteren bir enstrüman elde edilmiş olur. Bu bölümlendirmeler verilen bir yoğunluk ve viskozitedeki bir akışkan için geçerlidir ve her bir şamandıra konumu tek bir belirli akış hızına karşılık gelir. Rotametreler bir denetleyiciye bilgi sağlamak için kullanıldığında elektronik sensörlerle birlikte kullanılır. Şamandıranın yerdeğiştirme miktarı ile orantılı akış bir elektriksel işarete dönüştürülür[1].

## Slide 9: ROTAMETRE
Rotametre gaz akışı ölçümü için ucuz bir akışölçerdir. Basınç düşümü azdır, genellikle 1 psi’den düşük. Rotametre kendi kendini temizleyen bir ölçü aletidir. Şamandıranın geçen akışın hızı ve şamandıranın dikey hareket serbestîsi ölçü aletinin kendi kendini temizlemesini sağlar. Rotametrelerin değişik tipleri ve şekilleri vardır. Tüpün ve şamandıranın şekli, malzemeleri ve bağlantıları, basınç ve sıcaklığa dayanıklıkları, bölümlendirmenin boyu gibi özellikler hizmet verdikleri süreçlerin durumuna göre değişir[1].

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)