## Slide 1: Seviye sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ŞAMANDIRA ANAHTARI SEVİYE ALGILAYICI
Şamandıra anahtarları sınır anahtarının bir başka özel kullanımıdır. Sıvının yüzeyi ile doğrudan hareket eden şamandıra, sıvının önceden kurulmuş seviyeye ulaştığını belirtmek için sınır anahtarını harekete geçirir. İlk şamandıra anahtarları bir destek noktası aracılığıyla çalışmakta ve ani etkili sınır anahtarını çalıştırmaktaydı. Daha yeni şamandıra anahtarları reed röleye etki eden mıknatıs donanımlı şamandıralardır. Reed röle sızdırma yapmayacak şekilde kapatılmıştır ve milyonlarca defa bozulmadan çalışabilir çünkü kontaklar atmosferik toza ve aşındırıcı buğuya maruz kalmamaktadır[1].

## Slide 3: ŞAMANDIRA ANAHTARI SEVİYE ALGILAYICI
Şamandıra anahtarları tankın içine üstten, alttan veya yanlardan takılabilir. Kolaylıkla yerleştirilebilirler ve bakıma gereksinim duymazlar. Şamandıra anahtarı basit ve güvenilirdir. Endüstride doğru ve yinelebilir ölçümler yapması nedeniyle en çok kullanılan standarttır. Her türlü sıvıya ve aşırı sıcaklığa karşı dayanabilmesi için şamandıra anahtarları çok çeşitli malzemelerden yapılır. Aç-kapa seviye kontrolü için şamandıra anahtarı tercih edilmektedir[1].

## Slide 4: DİRENÇSEL SEVİYE ALGILAYICI
Dirençsel seviye algılayıcıları sıvı iletken olduğunda kullanılabilir. Bu algılayıcılar tank içindeki sıvı seviyesini tek prob ve tank arasındaki direnci veya iki prob arasındaki direnci ölçerek belirler. Ölçme bir Wheatstone köprüsü aracılığıyla yapılır. Algılayıcı kafasında, direnci denetim aygıtına gönderilecek bir gerilim veya akım çıkış işaretine çeviren elektronik devre bulunmaktadır[1].

## Slide 5: DİRENÇSEL SEVİYE ALGILAYICI
Dirençsel algılayıcıları kullanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli konular vardır. Herhangi bir sıvı metalle yüzey temasında bulunduğunda meydana gelen önemli bir başarısızlık nedeni korozyondur. Dirençsel algılayıcılarda prob ve gövde malzemeleri dikkatlice seçilmezse, önemli boyutlarda hatalı çalışmaya neden olur. Elektrolizin oluşmasına izin verilirse, sıvı metal problardan gelecek iyonlarla kirlenebilir. Her iki sorun da 5kHz ile 10kHz arasında bir ac uyarma gerilimi kullanılarak bastırılabilir[1].

## Slide 6: KAPASİTİF SEVİYE ALGILAYICILARI
İletken olmayan sıvılar için kapasitif algılayıcı kullanılabilir. Havanın veya vakumun dielektrik sabiti birdir. Pek çok sıvının dilektrik sabiti daha yüksektir. Sıvı içindeki bir çift daldırma çubuğunun kapasitesini ölçerek sıvının kesin derinliğini belirleyebiliriz. Yüksek korozif malzemede bu yaklaşım kullanılabilir. Çubuklar çalışmayı ciddi bir şekilde etkilemeyecek ince bir tabaka koruyucu malzeme içine konulur[1].

## Slide 7: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)