## Slide 1: Darbe (kuvvet) sensörleri
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: LİMİT SWITCH’İN İNCELENMESİ
Üzerinde bulunan mandala uygulanan mekanik kuvvet etkisi ile, açma kapama yapan sensördür. Çalışması buton ile aynıdır[1].
Makaralı şerit yaya basılmadığı zaman COM-NC uçları elektriki olarak birbirine bağlıdır. Makaralı şerit yaya basılırsa elektriki olarak bu durumda COM-NO uçları birbirine bağlanır. Limit switch’ler makaralı şerit yay yerinden çıkarılarak da kullanılabilir. Limit switch’in en yaygın kullanıldığı yer otomobillerin kapıları açıldığında iç aydınlatma lambalarının yakılmasıdır[1].

## Slide 3: LİMİT SWITCH’İN İNCELENMESİ
Bu is için Limit switch’in COM-NC uçları kullanılır. Kapı kapalı iken Limit switch COM-NO uçları elektriki olarak birbirine bağlı olacak şekilde monte edilmiştir. Bu anda akım geçişi yoktur. Kapı açıldığında Limit switch’in COM-NC uçları elektriki olarak birbirine bağlanır ve akım gecisi baslar. Bu anda lambalar ışık verir. Eğitim setimizde doğrusal hareket mekanizmasının yon değişimi farklı görünüme sahip iki Limit switch ile yapılmıştır[1].

## Slide 4: LİMİT SWITCH’İN İNCELENMESİ
Bu iki switch’in serit yayında makara yoktur. Sağ taraftaki limit switch orijinal haliyle kullanılmıştır. Sol taraftaki limit switch’in şerit yayı yerinden çıkarılarak kullanılmıştır. Limit
switch’ler şerit yay olmadan kullanılırsa hareketli mekanizma limit switch’e daha fazla yaklaşır.
Limit switch doğrusal hareket deneylerinde sensor yuvasının sağ veya sol bitim noktalarına çarpmamasını sağlar. İstenirse hareket anında elle dokunularak hareket yönü değiştirilebilir[1].

## Slide 5: ÖZET
Bunlarla birlikte kuvvet sensörleri olarak piezo sensörleri de ele alacağız. Uygulamasını yapıp kuvvet uygulayıp (seri- paralel) gerilim üreteceğiz. Ayrıca Lood Cell sensörünü de inceleyeceğiz.

## Slide 6: KAYNAKLAR
[1] http://tec.ege.edu.tr/dersler/sensorler.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2017)

## Slide 7: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)