## Slide 1: Elektrik İç Tesisleri
NET 221 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ
· Aydınlatma tesisi: İş yerinde ışıkların bir arıza sonucu sönmesi durumunda işletmede yedek bir besleme olmalı. Gece vardiyasında yeterli aydınlatma ve otomatik yanma düzenekleri olmalı. · FİŞ-PRİZ sistemi: İşletmede kullanılan fişler farklı gerilimli prize girmeyecek şekilde olmalı. · Fiş-priz sistemleri yalıtımı düzgün olmalı. · Yüksek amperajlı prizlerde mutlaka priz üzerinde bir şalter olmalı[1]

## Slide 3: ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ
· Elektrik makine bağlantıları: Elektrik makine bağlantılarındaki koruyucular çalışma ortamına uygun olmalı Nemli , yağlı ve rutubetli yerlerdeki makine bağlantılarını uygun koruyucu içine almalı Makinalar titreşimde korunmalı[1].

## Slide 4: ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ
· Elektrik Şalteri:1) Elektrik şalteri kendiliğinde yada yanlışlıkla dokunmayla makinayı çalıştırmayacak ama kolay ulaşılabilir yerde olması gerekir.2) Bir tezgahın üzerinde çeşitli yerlerde çalışan işçi için birden fazla başlatma ve durdurma düğmesi bulunmalı.3) Bir tezgahın birden çok yerinde birden fazla işçi çalışması durumunda tezgahta birden fazla durdurma tek çalışma düğmesi olmalı.4) Çalışma düğmesi yeşil durdurma düğmesi kırmızı olmalı.5) Makıne düğmeleri başka yerden kumanda ediliyorsa çalışması ve durması sesli yada ışıklı ikazlarla olmalı[1].

## Slide 5: ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ
Elektrik Sigortaları: Doğru ya da alternatif akımlı sigortalar mutlaka kapalı bir kutu içinde olmalı. 32 A üzerindeki sigortalarda en az bir şalter ya da anahtar ile kontrol edilmeli. Şalter ya da anahtarla akım kesilmeden tablo açılmayacak tablo kapanmadan şalter açılmamalı. Sigortalar değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılmalı ve gerilim yokluğu kontrol edilmeli. Sigorta devre dışı bırakılamıyorsa kesiciler ile devrenin kesilmesi gerek. Elektrik tesislerinde orijinal olmayan, yamanmış ya da tek sarılmış sigorta kullanılmamalı[1].

## Slide 6: KAYNAKLAR
[1] https://www.isgdosya.com/elektrik-islerinde-isg-konu-ozeti/ (Erişim tarihi:27.11.2017)

## Slide 7: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)